| Заказчик | Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |
| Проектировщик | ООО «Фирма ТЕРРИТОРИЯ-ИНЖИНИРИНГ ГРУППА» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Том III

Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Книга 2

ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

РМ-206/1.8.1.-20

Разметелево

2013 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Введение……………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общая характеристика территории и направления развития……….. | 6 |
| 3.1. | Природная и ресурсно-экологическая характеристика территории.. | 10 |
| 3.1. | Климат…………………………………………..…………………………..… | 10 |
| 3.2. | Геоморфология и геологическое строение территории.………………..… | 10 |
| 3.3. | Гидрогеологические условия..………………..………………………….…... | 11 |
| 3.4. | Гидрография..…………………………………..………….………………..… | 12 |
| 3.5. | Почвы. Сельскохозяйственные угодья. Полезные ископаемые…………… | 13 |
| 3.6. | Зеленые насаждения.…………………………..……………………………… | 14 |
| 3.7. | Животный мир….……………………………..……………………………… | 14 |
| 3.8. | Ландшафтно-рекреационная характеристика территории…..………….… | 15 |
| 3.9. | Инженерно-строительные условия…………………………………….….… | 15 |
| 3.10. | Состояние окружающей среды………………………..………………..….… | 16 |
| 3.11. | Экологические ограничения при освоении территории……………..…... | 19 |
| 3.12. | Выводы………………………………………………………………………... | 20 |
| 4. | Мероприятия по охране окружающей среды……………..…………...… | 20 |
| 5. | Мероприятия по санитарной очистке территории..……..…………...… | 21 |
| 6. | Мероприятия по охране объектов животного мира……...…………...… | 23 |
| 7. | Регламенты хозяйственной деятельности в зонах с особыми условиями использования территории……….……………………….... | 23 |
| 7.1. | Санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны и специальные зоны предприятий, сооружений и других объектов………………………. | 23 |
| 7.2. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы...………………… | 29 |
| 7.3. | Земли лесного фонда…………………………………….………………...…. | 31 |
| 8 | Приложения |  |
| 8.1 | Заключение ООО «Инвестиционно-Строительная компания «Энергия» от 12.2008 г. (о геологическом строении, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях территории сельских поселений Заневское, Колтушское и Разметелевское Всеволожского района Ленинградской области)………………………………………………………………………. | 37 |
| 8.2 | Письмо ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» от 30.10.2008 г. № 13-03/02-11/864 рк о климатических характеристиках………………………… | 58 |
| 8.3 | Письмо ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» от 31.10.2008 г. № 13-05-25/1441 о фоновых концентрациях………………………………………….. | 59 |
| 8.4 | Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области» от 11.02.2009 г. № 01-203/09 о наличии полезных ископаемых……………… | 60 |
| 8.5 | Письмо НЛБВУ от 01.12.2008 г. № Р6-18-5059 о размерах водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос прудов…………… | 62 |
| 8.6 | Санитарно-Эпидемиологическое Заключение от 21.05.2008 г. № 47.04.02.000.Т.000052.05.08 о СЗЗ завода по производству витаминно-минеральных и кормовых добавок «Никомикс»…………………………… | 64 |

| 8.7 | Лицензия №ГС-2-781-02-26-0-7827005400-020995-1 на выполнение проектных работ, выданная ФА по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 17.09.2007 г.……………………………………. | 70 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Графические материалы |  |
| ЭО-1 | Схема существующих границ зон с особыми условиями использования территории………………………………………………….……………..… | 72 |
| ЭО-2 | Схема планируемых границ зон с особыми условиями использования территории………………………………………………….…………….…. | 73 |
| ЭО-3 | Схема ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий | 74 |
| ЭО-4 | Схема распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов | 75 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Раздел «Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование территории» в составе проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области выполнен ООО «Фирма ТЕРРИТОРИЯ-ИНЖИНИРИНГ ГРУППА», действующим по лицензии на выполнение проектных работ №ГС-2-781-02-26-0-7827005400-020995-1, выданная ФА по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 17.09.2007 г. (см. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2.  При разработке раздела проекта генерального плана поселение учтены требованиям федеральных, региональных и местных законодательных актов в действующей редакции, среди них основные:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции до 20.03.2011 г.;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»

- Лесного плана Ленинградской области

- Лесохозяйственного регламента Кировского лесничества Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 10 ноября 2008 года N 135 с изменениями по приказу от 30 декабря 2010 года № 53;

- Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области N 29 от 12.05.2010 года «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».

3.  При разработке раздела проекта генерального плана учтены положения следующих долгосрочных региональных целевых программ:

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 годах», утверждена Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июля 2010 г. № 200;

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 г. № 206;

4.  Раздел проекта генерального плана разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Разметелевское сельское поселение расположено в южной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области на незначительном удалении от восточной границы Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра сельского поселения – деревни Разметелево до границы Санкт-Петербурга – 10,5 км. Площадь земель в границах Разметелевского сельского поселения составляет – 20814,22 га.

Существующая площадь земель в границах населенных пунктов составляет 4,15 % территории. Восточная и южная части сельского поселения заняты лесами – 63,18 % территории, земли сельскохозяйственного назначения занимают 26,49 % территории.

На территории Разметелевского сельского поселения находится 13 населенных пунктов, самые крупные из них – деревня Разметелево, деревня Хапо-Ое, деревня Мяглово, деревня Озерки 1, деревня Новая Пустошь, административный центр — деревня Разметелево. Существующая общая численность постоянного населения - 4656 чел, численность сезонного население в 1,65 раз превышает численность постоянного населения и составляет 7,70 тыс.чел.

В настоящее время основными видами производственной деятельности на территории Разметелевского сельского поселения являются обрабатывающая и добывающая промышленность - 29,5 % раб.мест, сельское хозяйство - 48,1 % раб.мест.

В проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения к расчетному сроку предусмотрено организация многофункциональной территории муниципального образования при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения, развитие территории муниципального образования с учетом его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах формирования и развития производственных и рекреационных зон, иных мест приложения труда и влиянием Санкт-Петербурга, существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования.

К расчетному сроку генерального плана 2030 году предусмотрено –

- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение производственных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной инфраструктуры в 2,6 раза, создание общественно-деловых зон за счет уменьшения зон сельскохозяйственного использования на 29,9 %, из них к настоящему времени 14,3 % уже предназначено (оформлено) под жилищное, промышленное и садово-дачное проектирование и строительство;

- увеличение численности постоянного населения Разметелевского сельского поселения в 4,5 раза до 21,11 тыс.чел., изменение расселения населения по территории муниципального образования – значительно увеличивается численность населения восточной части муниципального образования за счет развития деревень Хапо-Ое и Манушкино;

- увеличения площади коллективных садоводств и дач на 1024,70 га, из них к настоящему времени 625,48 га уже предназначено (оформлено) под садово-дачное проектирование и строительство; увеличение численности сезонного населения до 16,60 тыс.чел.

Распределение земель Разметелевского сельского поселения

по функциональным зонам

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Существ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам: | га % | 7229,44 34,73 | 6157,48 29,60 | 7705,44 37,02 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 420,79 2,02 | 528,49 2,54 | 817,14 3,92 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 405,27 | 390,81 | 390,81 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 111,22 | 295,11 |
| 2.1.3 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 2.1.4 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
| 2.1.5 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га | 0,00 | 0,00 | 101,72 |
| 2.1.6 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 2.1.7 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га | 0,00 | 10,94 | 10,94 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 16,57 0,08 | 121,89 0,58 | 332,07 1,60 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 4,46 | 106,94 | 313,97 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 12,11 | 14,95 | 18,10 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 297,26 1,43 | 425,33 2,04 | 1043,24 5,01 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 38,94 | 38,94 | 121,42 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 252,49 | 492,74 | 954,00 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских объектов III классов опасности (П2) | га | 140,70 |  |  |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 28,52 | 102,69 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 300,54 1,44 | 561,07 2,70 | 793,90 3,82 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 149,17 | 149,17 | 210,82 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 120,99 | 356,19 | 482,12 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 5,77 | 35,54 | 80,79 |
| 2.4.4 | - зоны воздушного транспорта (И3) | га | 24,61 | 20,17 | 20,17 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 5980,48 28,73 | 4188,79 20,11 | 4188,79 20,11 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 4898,07 | 3159,99 | 2760,77 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 92,52 | 50,58 | 40,24 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 364,41 | 363,08 | 363,08 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 625,48 | 625,48 | 1024,70 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 28,60 0,14 | 110,13 0,54 | 276,30 1,33 |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 3,21 | 3,21 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 5,35 | 6,15 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 28,60(8) | 101,57 | 266,94 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 44,50 0,19 | 81,08 0,37 | 113,30 0,52 |
| 2.7.1 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 15,63 | 15,63 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 0,00 | 0,00 | 32,22 |
| 2.7.3 | - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 2.7.4 | - зоны складирования отходов (К4) | га | 0,00 | 23,96 | 23,96 |
| 2.7.5 | - существующие зоны складирования отходов, подлежащие консервации (К4к) | га | 36,88 | 33,87 | 33,87 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 13584,78 65,25 | 12938,26 62,17 | 13108,78 62,98 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 13147,42 | 12687,38 | 12687,38 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 250,88 | 250,88 | 421,40 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 186,48 |  |  |

Численность населения Разметелевского сельского поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующее положение | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | деревня Вирки | 0,078 | 3,02 | 0,12 | 4,33 | 0,12 | 4,33 |
| 2 | деревня Ёксолово | 0,053 | 1,73 | 0,25 | 6,16 | 0,25 | 6,16 |
| 3 | мест. Карьер-Мяглово | 0,087 | 2,66 | 0,39 | 2,88 | 0,39 | 2,88 |
| 4 | деревня Манушкино в том числе район 1 | 0,015 | 0,60 | 0,61 | 6,53 | 2,02 | 11,39 |
| 5 | п.ст. Манушкино | 0,001 | 0,24 | 0,001 | 0,24 | 0,001 | 0,24 |
| 6 | деревня Мяглово | 0,298 | 5,36 | 0,30 | 5,39 | 0,30 | 5,39 |
| 7 | деревня Новая Пустошь | 0,110 | 4,22 | 0,11 | 4,22 | 0,77 | 13,93 |
| 8 | деревня Озерки | 0,187 | 3,63 | 0,19 | 3,69 | 0,54 | 7,84 |
| 9 | деревня Разметелево | 2,830 | 29,54 | 4,20 | 39,34 | 7,61 | 42,22 |
| 10 | деревня Рыжики | 0,005 | 0,95 | 0,01 | 0,95 | 0,01 | 0,95 |
| 11 | деревня Тавры | 0,050 | 2,39 | 0,10 | 4,25 | 0,10 | 4,25 |
| 12 | деревня Хапо-Ое | 0,938 | 20,46 | 1,11 | 20,37 | 8,99 | 64,57 |
| 13 | п.ст. Шестнадцатый километр | 0,004 | 2,92 | 0,34 | 18,52 | 0,34 | 18,52 |
|  | Всего | 4,656 | 11,06 | 7,401 | 14,00 | 21,111 | 25,83 |

3. ПРИРОДНАЯ И РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕРРИТОРИИ

3.1. Климат

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя многолетняя температура воздуха составляет 4,4 0С. Лето прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 22 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34 0С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 36 0С. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм. Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

По СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» преобладающее направление ветра за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за перид со среднесуточной температурой воздуха менее 80С - 2,8 м/с.

По данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» (см. Письмо ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» от 30.10.2008 г. № 13-03/02-11/864 рк в Приложениях) повторяемость направлений ветра и штилей за год составляет, % -

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 21 | 8 | 4 |

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с.

Территория Разметелевского сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

3.2. Геоморфология и геологическое строение территории

Детальную геологическую характеристику территории – см. Заключение ООО «Инвестиционно-Строительная компания «Энергия» в Приложениях.

По геоморфологии в Разметелевском сельском поселении выделяются два района – район плоской слабоволнистой равнины и район холмисто-западинного камового рельефа.

Основная часть территории сельского поселения расположена на Приневской низменности и представляет собой плоскую равнину с отметками 13-24 м над уровнем моря, в прошлом сильнозаболоченную. В геологическом отношении река Нева молода, прорыв вод Ладожского озера и образование протоки (реки Нева) произошел от 4 до 2,4 тысяч лет назад. За время существования реки Нева не происходили существенные колебания уровня ни Мирового океана, ни Финского залива, на территории еще не успели проявиться тектонические процессы, в пробитом рекой Нева коридоре еще не сформировался комплекс террас, кроме пойменной.

Северо-западная часть Разметелевского сельского поселения расположена на Колтушской возвышенности. Колтушская возвышенность, представляющая собой камовый массив с абсолютными отметками поверхности 30,0-70,0 м. Расчлененность массива значительна. Относительные превышения вершин холмов над днищами разделяющих их котловин изменяются от 10,0-15,0 до 25,0-30,0 м и более. Склоны холмов большей частью крутые с уклонами поверхности 10-20 % и более, местами с уступами высотой 1-2 м, вершины холмов округлые. Размеры холмов изменяются от десятков до сотен метров. Холмы чередуются с межкамовыми котловинами, часть из которых имеет термокастровое происхождение. Днища котловин плоские, нередко заболоченные, пониженные части их заняты озерами или прудами.

В геологическом строении территории Разметелевского сельского поселения принимают участие верхнепротерозойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью от 40,0-50,0 м до 50,0-80,0 м.

В районе озерно-ледниковой равнины, занимающей основную часть Разметелевского сельского поселения, в толще четвертичных отложений прослеживаются суглинки и ленточные глины, перекрытые супесями, мелкими и пылеватыми глинистыми песками. Для района характерно близкое залегание грунтовых вод (до 1,0 м), заболоченность. Расчетные сопротивления грунтов не превышают 100-250 кПа.

В районе камового рельефа, распространненого в северо-западной части поселения, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупнозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых котловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и заболачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротивления грунтов составляют 100-300 кПа.

В восточной части Разметелевского сельского поселения находятся площади поверхностного распространения моренных отложений – валунных суглинков, для которых характерна высокая прочность и малая деформируемость.

3.3. Гидрогеологические условия

Детальную геологическую характеристику территории – см. Заключение ООО «Инвестиционно-Строительная компания «Энергия» в Приложениях.

Разметелевское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болотных, озерных, озерно-ледниковых отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Гидрологические условия на территории Разметелевского сельского поселения разнообразны – от сильно дренированных мест с уровнем грунтовых вод более 2,0 м от поверхности земли, до мест со слабым дренажем и грунтовыми водами, выходящими почти на поверхность.

Верхний межморенный водоносный горизонт

В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности. Горизонт слабонапорный. На отдельных участках водоупорные породы отсутствуют, образуя  «гидравлические окна», где верхний межморенный горизонт имеет прямую гидравлическую связь с горизонтом грунтовых вод. В пределах  рассматриваемой территории выявлено месторождение подземных вод верхнего межморенного горизонта «Коркинское». «Коркинское» месторождение расположено в 16 км восточнее Санкт-Петербурга между деревнями Озерки, Вирки, Разметелево и Мяглово. Верхний межморенный водоносный горизонт здесь представлен крупнозернистыми песками, иногда с гравием и галькой. Глубина залегания - 37-49 м. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубине 6,5-14 м. Величина напора составляет 16-25 м. Вода пресная гидрокарбонатная кальцевая с минерализацией 240 мг/л. Содержание железа в воде составляет 10,2-28 мг/л (при ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 0,3 мг/л), поэтому на данном участке вода оценивается как минеральная железистая типа «Полюстрово», которую можно использовать для бальнеологических целей. Эксплуатационные запасы минеральных железистых вод месторождения «Коркинское» подсчитаны в количестве 1600 м3/сут по категории С1. Проектная глубина скважин может составить порядка 40-55 метров. На прилегающей к месторождению «Коркинское» территории раньше имелось несколько эксплуатационных скважин. В настоящее время часть из них ликвидирована, часть заброшена. Существующие, но не используемые скважины находятся в деревне Разметелево - № 49871 и 2. Из данных скважин можно отбирать порядка 168 м3/сут.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине 190-200 м под верхнекотлинскими глинами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность. Однако, минерализация подземных вод здесь составляет 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. По химическому составу вода хлоридная смешанного катионного состава с возможным содержанием брома до 26 мг/л. На локальных участках возможно также повышенное содержание естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными водами из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

3.4. Гидрография

Гидрографическая сеть на территории Разметелевского сельского поселения представлена большими и малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в южной, восточной и северной частях поселения и представлена рекой Нева и ее притоками – реками Дубровка, Чёрная, ручьем Двойной, рекой Дегтярка – притоком реки Чёрная, впадающей в реку Нева, притоками реки Дегтярка – реками Коркинская и Каменка, рекой Чёрная – притоком реки Оккервиль.

Самая крупная река района - Нева - весьма своеобразна и, по сути дела, является не рекой, а протокой из Ладожского озера в Финский залив. Нева исключительно многоводна - по количеству воды она уступает в европейской части России лишь таким крупным рекам, как Волга, Кама и Печора. Годовой расход воды в Неве – 77 км3 (в среднем 2530 м3/с). Высота берегов - 5-12 м, общее падение - 4 м. Нева - глубокая и широкая река, судоходная для крупных судов. По муниципальному образованию Разметелевское сельское поселение река течет на протяжении 8 км. Преобладающая глубина ее в пределах поселения 12,4-15,4 м., ширина 300-390 метров.

Малые реки принадлежат бассейну реки Невы и берут начало из болот и озер южнее Колтушских высот. Реки района текут, в основном, с севера на юг и юго-восток. Долины рек слабо разработаны, русла рек извилистые. Реки текут в долинах, которые были образованы ледниковым выполаживанием тектонических разломов и трещин. Долины рек имеют трапецеидальную форму с вогнутыми склонами, слабо волнистое дно. Вследствии того, что многие реки вытекают из озер или из верховых болот, вода их имеет темную окраску, поэтому так распространено название Чёрная речка. Также распространено название Каменка, так как дно многих рек каменистое. Поймы рек преимущественно отсутствуют или встречаются на отдельных коротких участках нижнего течения рек. Поверхность пойм преимущественно ровная, иногда изрезана староречьями и мелиоративной сетью. В пределах сельхозугодий русла рек часто спрямлены и превращены в каналы. Поймы весной затапливаются. Продольные профили рек имеют ступенчатый характер - плесы, озеровидные расширения и озера чередуются с порогами и каменистыми порожистыми участками. Реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Помимо талых, в питании рек участвуют дождевые и подземные воды. Максимальные подъемы уровня воды в период весеннего половодья (конец апреля - начало мая) не превышают 2,0 м. Минимальный 30-ти суточный сток 95 % обеспеченности не превышает 0,10 м3/с. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

На территории Разметелевского сельского поселения находятся крупное водоемы - озеро в деревне Озерки и промышленный пруд в деревне Манушкино, система прудов в деревнях Тавры и Вирки. В юго-восточной части муниципального образования Разметелевское сельское поселение расположены крупные болота - Чистое и Песочное.

В центральной части Разметелевского сельского поселения развита сеть каналов мелиоративной сети.

Водные объекты поселения имеют в целом благоприятный термический режим, продолжительность купального сезона составляет 35-50 дней, но из-за низкой самоочищающейся способности и малых размеров водоемы Разметелевского сельского поселения ограниченно-благопрятны для целей рекреации.

Разметелевское сельское поселение имеет местные ресурсы поверхностных вод - крупный источник водоснабжения – река Нева проходит по территории поселения, таким образом, Разметелевское сельское поселение можно отнести к категории обеспеченных ресурсами поверхностных вод.

3.5. Почвы. Сельскохозяйственные угодья. Полезные ископаемые

Почвы на территории Разметелевского сельского поселения подразделяются на естественные (лесные почвы), агроестественные (пахотные аналоги естественных почв), агроземы и городские почвы.

По почвенно-географическому районированию почвы района относятся к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Они сформировались в результате трех основных почвообразовательных процессов: подзолообразования, дернообразования и заболачивания. Почвенный покров территории чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов - подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, болотные, пойменные.

Почвы района умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса, мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 10—15 см при содержании гумуса 1—3%. Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами питания, большей частью кислые.

В соответствии с кадастровой стоимостью земель сельскохозяйственного назначения (см. письмо администрации Разметелевского сельского поселени исх.№872 от 08.08.2011 г. в томе II книга 3 «Исходно-разрешительная документация») ценных сельскохозяйственных угодий на территории Разметелевского сельского поселени нет.

Из полезных ископаемых на территории Разметелевского сельского поселения представлены обломочные породы (гравий, песок, песчано-гравийные смеси), а именно -

- проявление валунно-гравийно-песчаного материала «Березовка» в 2 км к северу от деревни Манушкино, запасы не учтены государственным балансом;

- месторождение песка «Правый берег Невы 1» расположено между деревней Пески Дубровского городского поселения и ж.д. линией Ржевка – Горы, запасы учтены государственным балансом;

- проявление песка «Правый берег Невы 2» расположено между деревней Пески Дубровского городского поселения и ж.д. линией Ржевка – Горы;

- месторождение песка «Манушкино» расположено в районе деревни Манушкино, с востока к месторождению примыкает перспективный участок песков площадью 100 га.

- перспективный участок «Самарка - Трусов ручей» расположен на правом берегу реки Нева у болота Самарка, запасы не учтены государственным балансом.

- месторождение песков «Иоле» расположено в 1 км к северу от деревни Мяглово.

На территории Разметелевского сельского поселения ведется промышленная разработка песка.

# 3.6. Зеленые насаждения

В границах Разметелевского сельского поселения находятся земли лесного фонда общей площадью 13151,16 га, что составляет 63,18 % территории. С учетом залесенных территорий сельскохозяйственного назначения общая площадь залесенных территорий составляет – 13563,99 га, то есть 65,17 % территории Разметелевского сельского поселения.

Лесной фонд относится к Чернореченскому, Всеволожскому, Невскому, Морозовскому и Всеволожскому сельскому участковым лесничествам Кировского лесничества. В лесничестве имеются только защитные леса, которые представлены нерестоохранными и запретными лесами, защитными полосами лесов, расположенных вдоль дорог, зеленой зоной. Эксплуатационных лесов нет. Деятельность на территории лесного фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Кировского лесничества.

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Территория, на которой находится Разметелевское сельское поселение, относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Господствующие лесные породы в лесах – сосна, ель и береза. Коренными являются хвойные леса (еловые и сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые леса являются вторичными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека и лесных пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в районе появились значительные массивы широколиственных пород. На территории Разметелевского сельского поселения преобладают древостои 50-70 лет.

3.7. Животный мир

В лесных угодьях представлены следующие виды наземных млекопитающих - заяц–беляк, заяц–русак; белка, ондатра, канадский бобр, европейский бобр, лисица, енотовидная собака, все виды куньих, речная выдра, лось. Проведение мероприятий по охране и сохранению наземных млекопитающих в данном природном комплексе, испытывающем значительную рекреационную нагрузку затрудненно, в связи с этим необходимо условно выделить проектируемую территорию как зону максимально возможного сохранения животного разнообразия.

В лесных угодьях представлены следующие представители орнитофауны - гнездящиеся в кронах, гнездящиеся в дуплах и других укрытиях на деревьях, гнездящиеся в кустарниках, гнездящиеся на земле. На открытых пространствах, болотах, сельскохозяйственных полях на гнездовании встречаются в основном группы птиц, гнездящиеся на земле или низко над землей на травах и кустарниках.

Состав ихтиофауны рек весьма разнообразныйс - лещ, щука, налим, плотва, ясь,  уклея, окунь, ерш, верховка, густера и другие. Нерестилища фитофильных рыб расположены на всем протяжении реки. В период нерестовых миграций в реки заходят щука и лещ.

3.8. Ландшафтно-рекреационная характеристика территории

Основная часть территории Разметелевского сельского поселения расположена на Приневской низине с отметками 20-35 м над уровнем моря. Низина заболочена, но благодаря мелиорационным меропрятиям ее западная часть освоена под сельско-хозяйственные угодья и участки садоводств.

Восточная и южная часть территории Разметелевского сельского поселения занята лесами Кировского лесничества (леса Чернореченского, Всеволожского, Невского, Морозовского, Всеволожского сельского участковых лесничеств). Значительная часть лесов имеют самую высокую эстетическую оценку. Чередование участков леса и открытых пространств придает территории особую живописность и создает благоприятные условия как для типичных, так и для редких видов растений и животных. Но общая средняя эстетическая оценка ландшафтов снижена из-за низкой эстетической оценки нелесных земель – болот, трасс и пр.

Леса Разметелевского сельского поселения находятся в зоне интенсивного посещения с рекреационными нагрузками на территорию 6-20 чел./га. (к зонам интенсивного посещения относятся леса с рекреационной нагрузкой 5 и более чел./га). В лесах имеется развитая дорожно-тропиночная сеть. Распределение отдыхающих на территории лесов неравномерно, наиболее высокие нагрузки отмечаются в кварталах с насаждениями сосново-березового и березово-хвойного состава, произрастающих на повышенных местах вблизи транспортных магистралей. Рекреационные нагрузки на территорию с каждым годом возрастают, следовательно, лесное хозяйство должно вестись с ориентацией на сохранение и улучшение природных лесных ланшафтов, создание благопрятных условий рекреации в свободном режиме естественной лесной обстановки в местах наибольшего скопления отдыхающих.

3. 9.  Иженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Разметелевского сельского поселения определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части поселения на плоской равнине, северо-восточной части поселения - на Колтушской возвышенности с характерным камовым рельефом;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- наличие в западной части поселения гидрографической сети малых рек и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Разметелевского сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

3. 10. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды в пределах Разметелевского сельского поселения обусловлено прохождением по территории таких загруженных транспортных магистралей, как автомобильная дорога федерального значения «Кола», железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск, присутствием на его территории промышленных предприятий и близостью к Санкт-Петербургу - крупному промышленномум, торгово-транспортному центру. Стабилизируещее влияние на экологию оказывают залесенные территории, занимающие 65,17 % площади муниципального образования.

Оценка состояния атмосферного воздуха

Степень и характер загрязнения атмосферного воздуха проектируемого района определены количеством и составом вредных веществ (ВВ), выбрасываемых предприятиями, котельными и автомобильным транспортом.

Неблагоприятное влияние загрязнения атмосферы на здоровье населения оценено по результатам воздушного мониторинга, проводимого ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р», результаты которого приведены в таблице 3.10.1 -:

Таблица 3.10.1

| Наименование загрязняющих веществ | Класс опасности | ПДКг мг/м3 | Фоновые концентрации, мг/м3 при скорости ветра 0-2 м/с | Превышение фоновых концентраций над ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| азота диоксид | 2 | 0,2 | 0,050 | 0,25 |
| серы диоксид | 3 | 0,5 | 0,015 | 0,03 |
| углерода оксид | 4 | 5,0 | 1,5 | 0,30 |
| взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,17 | 0,34 |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в рассматриваемом районе по диоксиду азота и взвешенным веществам не превышают ПДК, что связано с негативным влиянием Санкт-Петербурга при существующей розе ветров.

Оценка состояния почв

Загрязнение почв на территории Разметелевского сельского поселения связано с отсутствием необходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеяельности. Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, вывозятся на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории Разметелевского сельского поселения. Источниками бактериального и химического загрязнения являются несанкционированные свалки, скотомогильники. Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и предприятия, его обслуживающие. Добыча полезных ископаемых (карьер Манушкино, ряд стихийных карьеров) приводит к нарушению почвенного покрова, что требует рекультивации земель. Территория находится в зоне влияния Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, поверхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами.

Оценка состояния водных объектов

На сегодняшний момент на территории Разметелевского сельского поселения по зарегистрированным выпускам в водоемы сбрасываются в основном недостаточно очищенные сточные воды, часть стоков сбрасывается без очистки. Вместе с недостаточно очищенными сточными водами в водные объекты поступает азот и фосфор, вызывая развитие эвфтрофикационных процессов в озерах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется только в деревнях Разметелево и Хапо-Ое. Сточные воды самотеком отводятся на сооружения биологической очистки в деревне Разметелево и в деревне Хапо-Ое с последующим сбросом в мелиоративную сеть. В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Неочищенные дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Состояние малых рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены.

Оценка состояния геологической среды

Характерными особенностями территории Разметелевского сельского поселения е определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части поселения на плоской равнине, северо-восточной части поселения - на Колтушской возвышенности с характерным камовым рельефом;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- наличие в западной части поселения гидрографической сети малых рек и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Разметелевского сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

Основные источники воздействия

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Разметелевского сельского поселения – промышленные предприятия, автомобильный транспорт, сельское и коммунальное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.

Перечень предприятий и объектов, расположенных на территории Разметелевского сельского поселения ние, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, приведены в таблице 3.10.2 (расположение объектов см. на листе ЭО-1- «Схема существующих границ зон с особыми условиями использования территории») –

Таблица 3.10.2

| №№ на схеме | Наименование | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные объекты |  |  |  |
| 1 | Завод по производству витаминно-минеральных и кормовых добавок «Никомикс» - (на северо-востоке от деревни Разметелево») | 210 | III | Санитарно-эпидем.заключение №47.04.02.000.Т.000052.05.08 от 21.05. 08г. |
| 2 | ДРСУ - база строительной организации (деревня Хапо-Ое) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 3 | ОАО «Юпитер» - производственная и складская база по деревообработке (деревня Мяглово) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 4 | ООО «Композит СПб» - производство комбикормов (деревня Новая Пустошь) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-2 |
| 5 | Промежуточная нефтеперекачивающая станция (в южной части муниципального образования) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 6 |
| 6 | Карьер по разработке песка (в юго-восточной части муниципального образования) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-IY-4 |
| 7 | Карьер «Рудас» (деревня Манушкиино) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4-IY-4 |
| 8 | Нефтеперекачивающая станция «Невская» (севернее Мурманского шоссе) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 6 |
| 9 | Склады | 400 |  | по аналогу |
|  | Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |
| 10 | ОАО «Совхоз «Всеволожский» - молочно-товарная ферма на 1000 голов (деревня Рыжики) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-III-2 |
| 11 | ОАО «Совхоз «Всеволожское» - молочно-товарная ферма на 500 голов (деревня Хапо-Ое) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-III-2 |
| 12 | ОАО «Слоган» - овощехранилище (деревня Мяглово) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-Y-3 |
| 13 | Овощехранилище (деревня Хапо-Ое) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-Y-3 |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 14 | Полигон твердых отходов «Северная Самарка» | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-II-2 |
| 15 | Кладбище сельское площадью 7,62 га (на северо-востоке от деревни Озерки) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-3 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 16 | Посадочная площадка «Манушкино» - для легких и сверхлегких самолетов и вертолетов | 250 |  | по аналогу (посадочная площадка «Лисий Нос») |
| 17 | Станции технического обслуживания – 2шт. | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-5 |
| 18 | Автозаправочная станция на автодороге «Кола» (севернее деревня Озерки) – 2шт. | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-5 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 19 | Газораспределительная станция «Всеволожская» (на севере муниципального образования) | 300 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1-III-28 |
| 20 | Иловые площадки очистных сооружений производительностью 350 м3/сут (в деревне Хапо-Ое) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2 |
| 21 | Иловые площадки очистных сооружений производительностью 700 м3/сут (в деревне Разметелево) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2 |
| 22 | Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ №244 «Манушкино» | 100 |  | по аналогу |

3.11. Экологические ограничения при освоении территории

Деревня Вирки

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон производственных территорий, в том числе ПС 224 мощностью110 кВ для сокращения их влияния на жилую застройку.

Деревня Ёксолово

- сохранение территории санитарного разрыва от газопровода высокого давления диаметром 1000 мм;

- сохранение территории санитарного разрыва от ЛЭП 110 кВ;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Мест. Карьер-Мяглово

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Манушкино

- сохранение зоны санитарной охраны водовода;

- сохранение территории водоохраной зоны водоема;

- сохранение территории зоны посадочной полосы Манушкино;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

Деревня Мяглово

- сохранение зоны санитарной охраны водовода.

Деревня Новая Пустошь

- сохранение зоны санитарной охраны водовода.

Деревня Озерки

- сохранение территории водоохраной зоны озера;

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон производственных территорий для сокращения их влияния на жилую застройку;

- сохранение территории санитарно-защитной зоны кладбища.

Деревня Разметелево

- сохранение зоны санитарной охраны водоводов;

- сохранение территории санитарно-защитной зоны иловых площадок очистных сооружений;

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон производственных территорий, в том числе ПС 224 мощностью 110 кВ для сокращения их влияния на жилую застройку;

- сохранение территории санитарного разрыва от ЛЭП 110 кВ.

Деревня Тавры

- сохранение территории санитарно-защитной зоны иловых площадок очистных сооружений, расположенных в деревне Разметелево.

Деревня Хапо-Ое

- сохранение зоны санитарной охраны водовода;

- сохранение территории санитарно-защитной зоны иловых площадок очистных сооружений;

- благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон производственных территорий для сокращения их влияния на жилую застройку;

- обеспечение сохранности лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки.

3.12. Выводы

По результатам проведенного анализа состояния окружающей среды на территории Разметелевского сельского поселения можно сделать следующие выводы:

- в целом экологическая ситуации на территории муниципального образования благоприятная.

- стабилизирующее влияние на экологическое качество среды на территории муниципального образования оказывают леса.

- территория муниципального образования обладает высоким природно-экологическим потенциалом, определяемым благопрятным экологическим качеством среды и однородными инженерно-геологическими условиями.

- внедрение высоких технологий на сельскохозяйственных предприятиях, прекращение несанкционированных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок позволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования.

4.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для охраны окружающей среды, уменьшения вредного воздействия источников загрязнения в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения предусмотрено:

- рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки;

- учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании;

- разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов, организация зон с благоустройством территории, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон; организация санитарных разрывов от объектов инженерной инфраструктуры;

- реорганизация или вынос существующих предприятий, размер санитарно-защитных зон от которых превышает нормативный для установленных функциональных зон;

- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории – посадка деревьев, близких к естественным лесам – ива ломкая, ольха черная/серая, на склонах - из широколиственных пород – дуб, ясень, вяз, липа;

- защита жилой застройки населенных пунктов от негативного воздействия автомобильного транспорта посредством формирования буферных общественно-деловых и рекреационных (парков, скверов) зон вдоль автомобильных дорог;

- создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов;

- обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования;

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы;

- обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих очистных сооружений;

- строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока;

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства;

- выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв.

5.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов Разметелевского сельского поселения разработаны с учетом с требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

В процессе жизнедеятельности населения Разметелевского сельского поселения будут образовываться твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО (класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от уборки прилегающей территории (класс опасности IY). Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана, определено по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М) и представлено в таблице 4.7.1-

Таблица 4.7.1

| №№ п/п | Наименование отходов | Ед.изм. | Количество | Норматив на ед. изм. м3/год (т/год) | Объем отходов тыс.м3/год (тыс.т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |  | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1 | Общее количество ТБО от постоянного населения с учетом общественных зданий (исключая крупногабаритные ТБО) | тыс.чел. | 7,40 | 21,11 | 1,45 (0,29) | 10,73 (2,15) | 30,61 (6,12) |
| 2 | Общее количество крупногабаритных ТБО (5 % от п.1) |  |  |  |  | 0,54 (0,11) | 1,53 (0,31) |
| 3 | Твердые коммунальные отходы (смет с убираемых асфальтовых покрытий) | тыс.м2 | 177,70 | 398,10 | 0,008 (0,005) | 1,42 (0,89) | 35,32 |
|  | Итого по п.п.1-3 |  |  |  |  | 12,69 (3,15) | 34,39 (8,42) |
| 4 | Общее количество ТБО от сезонного населения | тыс.чел. | 7,7 | 16,6 | 1,1 (0,22) | 8,47 (1,69) | 18,26 (3,65) |
|  | Всего по п.п.1-4 |  |  |  |  | 21,16 (4,848) | 53,58 (12,07) |

Примечание: Объем отходов производственных объектов может быть определен только на следующей стадии проектирования по характеристикам конкретных предприятий.

В проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального плана 2020 год – 12,69 м3/год (3,15 т/год), на расчетный срок генерального плана 2030 год – 35,32 м3/год (8,42 т/год), образующихся на территории муниципального образования в процессе жизнедеятельности постоянного населения, на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенный на территории МО Разметелевское сельское поселение, и на мусороперерабатывающий ГУП «МПБО-2», расположенный на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в деревне Янино-2;

- расширение к расчетному сроку генерального плана полигона «Северная Самарка» (ПТО-2), расположенного на территории Разметелевского сельского поселения, на 23,96 га и консервация существующей части полигона площадью 33,87 га;

- вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор», расположенный рядом с г.п. Красный Бор муниципального образования «Красноборское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

При разработке проекта генерального плана Разметелевского сельского поселения учтены требования ст.22 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире».

Для охраны объектов животного мира в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения предусмотрено сохранение среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

Предложенные в проекте градостроительные решения не окажут активного негативного воздействия на среду обитания объектов животного мира Разметелевского сельского поселения.

7.  РЕГЛАМЕНТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНАХ

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Расположение планируемых зон с особыми условиями использования территории отражено на листе ЭО-5 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями использования территории».

7.1. Санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны и специальные

зоны предприятий, сооружений и других объектов

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями для всех предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны или санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Санитарно-защитные зоны предприятий и других районов

Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией объектов и производств, расположенных на территории МО Разметелевское сельское поселение, по классу опасности:

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства тртьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Использование территории санитарно-защитных зон и зон санитарных разрывов осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны:

- в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- в санитарно-защитной зоне допускается размещать - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем, для предприятий IV, V классов опасности - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями.

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, зоны санитарной охраны

объектов транспорта и инженерной инфраструктуры

Транспорт

В целях защиты от шума и сокращения поступления в атмосферный воздух или образования в нем вредных веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- соблюдение санитарных разрывов от оси крайнего пути железных дорог до проектной жилой застройки не менее 100 м;

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог I-III категории до проектной жилой застройки не менее 100 м;

- соблюдение санитарных разрывов от бровки земляного полотна автомобильных дорог IY категории до проектной жилой застройки не менее 50 м;

- размещение на придорожных территориях в сторону перспективной жилой застройки шумо-газо-пылезащитного озеленения, устойчивого к действию выхлопных газов, с кустарником на полосе газона шириной не менее 10 м;

- периметральный тип застройки вдоль магистралей;

- нормативное озеленение территории санитарно-защитных зон и разрывов, озеленение внутриквартальной территории.

Теплоснабжение

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.7.1.10) величина санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитные излучения), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В проекте предусматривается в качестве источников теплоснабжения на территории Разметелевского сельского поселения использование существующих котельных и строительство новых котельных. Санитарно-защитные зоны от котельных при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м. На следующих этапах проектирования размеры санитарно-защитных зон должны быть уточнены в отдельных проектах с учетом специфики конкретных объектов и условий.

Водоснабжение

Объекты Разметелевского сельского поселения обеспечиваются водой на наружное, внутреннее пожаротушение, хозяйственно-питьевые и производственные нужды по существующей схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга, в дальнейшем и от реконструируемых водозаборных сооружений в г.п. Дубровка.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п.2.4) зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоотведение

В проекте принята общесплавная система напорной канализации с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на канализационные сооружения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое и г.п. Дубровка для очистки.

Очистные сооружения должны очищать стоки до ПДК позволяющий сброс очищенных стоков в открытые водотоки. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории принимается 100 м, закрытого типа – 50 м.

Газоснабжение

Расстояние от существующих и проектируемых магистральных газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от классов и диаметра газопровода в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (приложения 1 и 2) –

- от населенных пунктов и дачных поселков до газопроводов 1 класса диаметром 800-1000 мм - 250 м, 1000-1200 мм – 300 мм, более 1200 – 350 мм;

- от сельскохозяйственных полей - до газопроводов 1 класса диаметром 800-1000 мм - 200 м, 1000-1200 мм – 250 мм, более 1200 – 330 мм;

- от рек и водоемов – 25 мм.

Электроснабжение

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.7.1.13) в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за которой напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее допускается принимать на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 (п.5.21) для электрических сетей напряжением свыше 1,0 кВ вдоль ВЛ устанавливаются охранные зоны, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 м – для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ до 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ до 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ до 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ до 330 кВ.

Перечень основных существующих, реконструируемых и проектируемых объектов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье населения и ограничивающих возможность развития жилой застройки на рассматриваемой территории, приведен в таблице 7.1.1 -

Таблица 7.1.1

| №№ п/п | Наименование | СЗЗ м | Класс опасности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Промышленные объекты* |  |  |  |
| 1 | Завод по производству витаминно-минеральных и кормовых добавок «Никомикс» - (на северо-востоке от деревни Разметелево») | 210 | III | Санитарно-эпидем.заключение №47.04.02.000.Т.000052.05.08 от 21.05. 08г. |
| 2 | Промышленные объекты и производства IY класса опасности | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 3 | Промышленные объекты и производства Y класса опасности | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.7 |
| 4 | ООО «Композит СПб» - производство комбикормов (деревня Новая Пустошь) | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-IY-5 |
| 5 | Промежуточная нефтеперекачивающая станция (в южной части муниципального образования) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 6 |
| 6 | Нефтеперекачивающая станция «Невская» (севернее Мурманского шоссе) | 200 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Приложение 6 |
| 7 | Склад | 100 |  | перепрофилирование |
|  | Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |
| 8 | ОАО «Совхоз «Всеволожский» - молочно-товарная ферма на 1150 голов (деревня Рыжики) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-III-2 |
| 9 | ОАО «Совхоз «Всеволожский» - молочно-товарная ферма на 1600 голов (деревня Хапо-Ое) | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11-III-2 |
| 10 | ОАО «Слоган» - овощехранилище (деревня Мяглово) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14-Y-3 |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 11 | Полигон твердых отходов «Северная Самарка» | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-II-2 |
| 12 | Консервируемое сельское кладбище площадью 7,62 га (на северо-востоке от деревни Озерки) | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-3 |
| 13 | Новое кладбище площадью 32,22 га (на северо-востоке от деревни Озерки) | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-II-5 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 14 | Посадочная площадка «Манушкино» - для легких и сверхлегких самолетов и вертолетов | 250 |  | по аналогу (посадочная площадка «Лисий Нос») |
| 15 | Автозаправочные станции | 100 | IY | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-5 |
| 16 | Станции технического обслуживания | 50 | Y | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-9 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 17 | Газораспределительная станция «Всеволожская» (на севере муниципального образования) | 300 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1-III-28 |
| 18 | Реконструируемые канализационные очистные сооружения с увеличением производительности от 350 м3/сут до 1000 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Хапо-Ое | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2 |
| 19 | Реконструируемые канализационные очистные сооружения с увеличением производительности от 700 м3/сут до 1400 м3/сут и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Разметелево | 150 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2 |
| 20 | Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа | 50 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 прим.5 к табл.7.1.2 |
| 21 | Трансформаторная подстанция ПС 110 кВ №244 «Манушкино» | 100 |  | по аналогу |
| 22 | Трансформаторная подстанция ПС 330/110 кВ проектной мощностью 2х125 МВА закрытого типа вблизи мест. Карьер-Мяглово | 100 |  | по аналогу |
| 23 | Трансформаторная подстанция ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной части промзоны «Карьер-Мяглово» | 100 |  | по аналогу |
| 24 | Трансформаторная подстанция ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной части промзоны «Карьер-Мяглово» | 100 |  | по аналогу |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 25 | Отдельностоящие торговые комплексы и центры | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |
| 26 | Отдельностоящие предприятия общественного питания | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-6 |
| 27 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-Y-4 |
| 28 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12-IY-10 |

* учтена необходимость реорганизации или выноса существующих предприятий, размер санитарно-защитных зон от которых превышает нормативный для установленных функциональных зон.

7.2.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Гидрографическая сеть на территории Разметелевского сельского поселения представлена следующими водными объектами - река Нева и ее притоки – реки Дубровка, Чёрная, ручей Двойной, река Дегтярка – приток реки Чёрная, впадающей в реку Нева, притоки реки Дегтярка – реки Коркинская и Каменка, река Чёрная – приток реки Оккервиль, озеро в деревне Озерки, болота Чистое и Песочное.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос для объектов водного фонда, расположенных на территории Разметелевского сельского поселения, установлен в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и представлен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

| №№ п/п | Водоток | Водоохранная зона (ВОЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса (БП), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | река Нева | 200 | 30 | 20 |
| 2 | река Чёрная (приток реки Нева) | 100 | 30 | 20 |
| 3 | река Дубровка | 100 | 30 | 20 |
| 4 | река Дягтярка | 50 | 50 | 5 |
| 5 | река Коркинская | 50 | 50 | 5 |
| 6 | река Каменка | 50 | 50 | 5 |
| 7 | река Чёрная (приток реки Оккервиль) | 50 | 50 | 5 |
| 8 | ручей Двойной | 50 | 50 | 5 |

В соответствии с требованием Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Вдоль рек и озер в пределах водоохранных зон необходимо там, где отсутствуют, создать защитные полосы из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам, на склонах - из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа).

Охрана водных биологических ресурсов

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ, ст. 48. «Рыбоохранные зоны» на водотоках и водоемах рыбохозяйственного значения в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов необходимо установить рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В настоящее время в соответствии с распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 28.08.2010 г. №72 определяются границы рыбопромысловых участков Ленинградской области. После определения и утверждения рыбопромысловых участков следует определить границы рыбоохранных зон и при необходимости внести соответствующие изменения в генеральный план муниципального образования.

7.3. Земли лесного фонда

В Чернореченском, Всеволожском, Невском, Морозовском и Всеволожском сельском участковых лесничествах Кировского лесничества, расположенных на территории Разметелевского сельского поселения, имеются только защитные леса, которые представлены нерестоохранными и запретными лесами, защитными полосами лесов, расположенных вдоль дорог, зеленой зоной. Эксплуатационных лесов нет.

Режим использования лесного фонда на территории Разметелевского сельского поселения регламентируется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Кировского лесничества Ленинградской области, утвержденном приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 10 ноября 2008 года № 135 с изменениями в соответствии с приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 30 декабря 2010 года № 53.

Согласно Распоряжению Правительства Ленинградской области № 341-р от 31.08.2007 года «О разработке лесного плана Ленинградской области» и п.7 ГОСТ 17.5.3.02 ширина защитных полос с каждой стороны автомагистралей устанавливается 250 м.

Режим лесопользования и направления лесного хозяйства, установленный для лесов различного назначения отличается между собой. В ценных лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, ведение хозяйства направлено на усиление санитарно-гигиенических, оздоровительных и защитных функций леса. Они предназначены для рекреационного использования с максимальным сохранением лесной среды. Нерестоохранные полосы выполняют преимущественно водоохранные защитные функции и ведение хозяйства в них направлено на усиление водоохранных функций леса.

В таблице 7.3.1 отражены виды разрешенного использования лесов на территории Разметелевского сельского поселения -

Таблица 7.3.1

| Вид разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Заготовка древесины | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 1 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 2. Заготовка живицы. Заготовка древесины | Все участковые лесничества | Все кварталы, в которых разрешается заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 2 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 3 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 4 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 5 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 6. Ведение сельского хозяйства | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 6 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 7 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 8. Осуществление рекреационной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 8 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Всеволожское сельское лесничество | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 9 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 10. Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Всеволожское сельское лесничество | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 10 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 11 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 12 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 13 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Всеволожское сельское лесничество | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 14 примечаний к таблице 7.3.1 |
| 15. Осуществление религиозной деятельности | Все участковые лесничества | Все кварталы. Ограничения по виду использования лесов даны в пункте 15 примечаний к таблице 7.3.1 |

Примечания:

1. Заготовка древесины в лесах допускается в соответствии со статьями 16, 17, 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, Правилами ухода за лесами и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

2. Заготовка живицы осуществляется в лесах, предназначенных для заготовки древесины, в соответствии со статьёй 31 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки живицы. Заготовка живицы не допускается в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждениях, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждениях, где не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины; в постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах. Не допускается подсочка плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос (п. 13 Правил заготовки живицы).

3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов допускается в лесах в соответствии со статьёй 32 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений допускается в лесах в соответствии со статьёй 35 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  разрешается в лесах в соответствии со статьёй 36 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 № 543.

6. Ведение сельского хозяйства допускается в лесах в соответствии со статьёй 38 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 40 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности.

8. Осуществление рекреационной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 41 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.

9. Создание лесных плантаций допускается в лесах в соответствии со статьёй 42 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

10. Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений допускается в лесах в соответствии со статьёй 39 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых допускается в лесах в соответствии со статьёй 43 Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением зеленых зон, где запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации), приказ Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов допускается в лесах в соответствии со статьёй 44 Лесного кодекса Российской Федерации. Этот вид использования лесов не допускается в лесах зеленых зон, за исключением строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (статья 105 Лесного кодекса Российской Федерации).

13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в лесах в соответствии со статьёй 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 105 Лесного кодекса Российской Федерации.

14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов допускается в лесах в соответствии со статьёй 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 14 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Минсельхоз России от 06.11.2009 №543.

15. Осуществление религиозной деятельности допускается в лесах в соответствии со статьёй 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

16. Виды разрешенного использования лесов, независимо от их целевого назначения, могут быть ограничены принятыми или принимаемыми нормативно правовыми актами, разработанными или разрабатываемыми положениями об особо охраняемых природных территориях, другими документами устанавливающими режим пользования на землях лесного фонда.

В связи с развитием жилых и рекреационных территорий, связанным с реализацией данного проекта, усилится рекреационное воздействие на леса, расположенные вплотную к проектируемым поселениям и рекреационным объектам. Приближение жилой застройки к лесным массивам потребует разработки специального проекта организации и ведения лесного хозяйства и нового функционального зонирования лесов. На участках леса, расположенных вблизи населенных пунктов и других объектов инфраструктуры, связанных с посещением людей, потребуется выделения зон более интенсивного рекреационного использования и проектирования мероприятий, обеспечивающих сохранность природной среды и комфортные условия для разнообразного отдыха. Во всех лесных массивах потребуется проведения рубок ухода в объемах необходимых для формирования насаждений устойчивых к новым рекреационным нагрузкам, поэтому объемы рубок, запланированные предыдущим лесоустройством, будут недостаточны. Следует обратить внимание на сохранность лесов, примыкающих к границам участков проектируемой застройки с внешней стороны, особенно вблизи проектируемой застройки.

Аренда лесных участков

В настоящее время часть земель лесного фонда на территории Разметелевского сельского поселения отдана в долгосрочную аренду под рекреационную деятельность.

Перечень арендаторов лесных участков по существующему состоянию приведен в таблице 7.3.2 –

Таблица 7.3.2

| №№ п/п | Арендаторы | №№ договора аренды | Площадь по договору га | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Экстрим» | № 82/Р-2008-10 от 30.10.2008 | 51,5 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 241 выделы 53 (ч.), 54, 55 (ч.), 56 (ч.), квартал 245 выделы 1, 2, 3 (ч.), 4 (ч.), 6 (ч.), 10, 11 (ч.), 12 (ч.), 16, 17, 27 (ч.), 31 (ч.), 38 (ч.), 43 (ч.), 44 (ч.), Невское участковое л-во, квартал 56 выделы 1, 2 (ч.), 3 (ч.), 8 (ч.), 9, 10 (ч.), 14, 15 (ч.), 18 (ч.), 19, 20 (ч.), 24 (ч.), 34 (ч.) |
| 2 | ООО «БЭЛЛ» | № 132/Р-2008-11 от 27.11.2008 | 1,0 | 49 лет | Невское участковое л-во, квартал 69 выдел 2 |
| 3 | ООО «Березовка-1» | №175/Р-2008-12 от 29.12.2008 | 12 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 187 части выделов 28, 30, 31, 35, 37, 42-45, 47 |
| 4 | ООО «ПЛК-Проект» | № 178/Р-2008-12 от 30.12.2008 | 44,47 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 274 выделы 8 (ч.), 9-22, 30 (ч.), 31-34, 44 (ч.), 45 (ч.), 46-53, квартал 268 выделы 56 (ч.), 57, 58 (ч.), 60 (ч.), 61 (ч.) |
| 5 | ООО «ПЛК-Проект» | № 179/Р-2008-12 от 30.12.2008 | 48,02 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 270 выделы 68, 70, 72, 79, квартал 271 выделы 42 (ч.), 43 (ч.), 44 (ч.), 45 (ч.), 46 (ч.), 47 (ч.), 48-65, 67, 68, 70 |
| 6 | ООО «ПЛК-Проект» | № 180/Р-2008-12 от 30.12.2008 | 48,29 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 268 выделы 53 (ч.), 54 (ч.), 55 (ч.), 56 (ч.), квартал 272 выделы 32 (ч.), 33, 34 (ч.), квартал 274 выделы 1, 2, 3 (ч.), 4 (ч.), |
|  |  |  |  |  | 5 (ч.), 6 (ч.), 7, 8, 23, 24, 25 (ч.), 26 (ч.), 27-30, 35-43, 44 (ч.), 45 (ч.), 53, 54 |
| 7 | ООО «Буксирно-транспортная компания «БАЛТ-ЮС» | № 195/Н-2008-12 от 31.12.2008 | 1,0 | 49 лет | Чернореченское участковое лесничество, квартал №213 выделы 5(ч), 11(ч) |
| 8 | ООО «АльфаИнвест» | № 14/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 10,0 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 241 выделы 53 (ч.), 55 (ч.), 56 (ч.), квартал 245 выделы 3 (ч.), 4 (ч.), 6 (ч.), 11 (ч.), 12 (ч.), 13 (ч.), 22 (ч.), 27 (ч.), 31 (ч.), 32 (ч.) |
| 9 | ООО «Экстрим» | № 15/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 13,1 | 49 лет | Чернореченское участковое л-во, квартал 245 выделы 31 (ч.), 32 (ч.), 38 (ч.), 43 (ч.), 44 (ч.), Невское участковое л-во, квартал 56 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 6 (ч.), 8 (ч.), 10 (ч.), 11 (ч.), 15 (ч.), 18 (ч.), 20 (ч.), 21 (ч.), 24 (ч.), 34 (ч.) |
| 10 | ООО «ДИМИР» | № 117/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 0,45 | 49 лет | Чернореченское участковое лесничество, квартал № 274 (части выделов 22, 52) |

В связи с предполагаемым развитием дорожной сети и зон объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений предусматривается перевод части земель лесного фонда – 3,6 % в земли населенных пунктов и в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи. Перечень участков лесного фонда, которые предполагается перевести в земли других категорий, представлен в таблице 7.3.3. Расположение кварталов участковых лесничеств – см. на листе ЭО-4 в томе.

Таблица 7.3.3

| №№ п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Целевое назначение, категория лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернореченское участковое лесничество, квартал 241 выделы 53 (ч.), 54, 55 (ч.), 56 (ч.), квартал 245 выделы 1, 2, 3 (ч.), 4 (ч.), 6 (ч.), 10, 11 (ч.), 12 (ч.), 16, 17, 27 (ч.), 31 (ч.), 38 (ч.), 43 (ч.), 44 (ч.), квартал 245 выделы 31 (ч.), 32 (ч.), 38 (ч.), 43 (ч.), 44 (ч.), Невское участковое лесничество, квартал 56 выделы 1, 2 (ч.), 3 (ч.), 8 (ч.), 9, 10 (ч.), 14, 15 (ч.), 18 (ч.), 19, 20 (ч.), 24 (ч.), 34 (ч.), квартал 56 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 6 (ч.), 8 (ч.), 10 (ч.), 11 (ч.), 15 (ч.), 18 (ч.), 20 (ч.), 21 (ч.), 24 (ч.), 34 (ч.) | 64,60 | защитные леса - запретные полосы лесов, расположен-ные вдоль водных объектов | земли населенных пунктов (деревня Манушкино) | создание многофункцио-нальной рекреационной зоны со строитель-ством капитальных сооружений |
| 2 | Чернореченское участковое лесничество, квартал 274 выделы 8 (ч.), 9-22, 30 (ч.), 31-34, 44 (ч.), 45 (ч.), 46-53, квартал 268 выделы 56 (ч.), 57, 58 (ч.), 60 (ч.), квартал 270 выделы 68, 70, 72, 79, квартал 271 выделы 42 (ч.), | 140,78 | защитные леса – запретные полосы лесов, расположен- | земли населенных пунктов (деревня Манушкино) | создание многофункцио-нальной рекреационной зоны со строитель-ством капитальных |
|  | 43 (ч.), 44 (ч.), 45 (ч.), 46 (ч.), 47 (ч.), 48-65, 67, 68, 70, квартал 268 выделы 53 (ч.), 54 (ч.), 55 (ч.), 56 (ч.), квартал 272 выделы 32 (ч.), 33, 34 (ч.), квартал 274 выделы 1, 2, 3 (ч.), 4 (ч.), 5 (ч.), 6 (ч.), 7, 8, 23, 24, 25 (ч.), 26 (ч.), 27-30, 35-43, 44 (ч.), 45 (ч.), 53, 54 |  | ные вдоль водных объектов |  | сооружений, в том числе жилой застройки |
| 3 | Всеволожское участковое лесничество кварталы 196(ч.), 197(ч.), 198(ч.), 201(ч.), 202(ч.) | 32,26 | защитные леса – запретные полосы лесов, расположен-ные вдоль водных объектов | земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-ния, телеви-дения, инфор-матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | необходимость строительства нового кладбища |
| 4 | Всеволожское сельское, Чернореченское, Невское участковые лесничества | 234,91 | защитные леса – зеленые зоны, запретные полосы лесов, расположен-ные вдоль водных объектов | земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-ния, телеви-дения, инфор-матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | необходимость развития дорожной сети |
|  | Итого | 472,55 |  |  |  |

Рекомендации по гидролесомелиорации и обоснованию повышения продуктивности заболоченных лесов и болот

На землях лесного фонда, расположенных на территории Разметелевского сельского поселения, имеется сеть осушительных каналов. Гидромелиоративные мероприятия были проведены в 70-х годах прошлого века и ранее. В последующие годы ремонт и очистка каналов не проводились.

К настоящему времени осушительная сеть практически выведена из строя, о чем свидетельствует наличие заболоченных и подтопленных лесонасаждений на значительной площади. В связи с этим рекомендуется провести капитальный ремонт, а в некоторых местах и реконструкцию старой гидромелиоративной сети на заболоченных участках.