| Заказчик | Администрация муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |
| Проектировщик | ООО «Петро Строй Изыскания» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградская область

Том IY

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

РМ-206/1.8.1-20  – ИТМ ГОЧС

Разметелево

2013 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генеральногой плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

Содержание

Стр.

| 1. | Исходные данные для проектирования | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории | 5 |
| 2.1. | Краткая характеристика участка планировки | 5 |
| 2.2. | Транспортная инфраструктура | 9 |
| 2.3. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 2.4. | Обоснование категории объектов ГО | 11 |
| 3. | Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории | 12 |
| 3.1. | ЧС техногенного характера | 13 |
| 3.2. | ЧС природного характера | 18 |
| 4. | Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС | 20 |
| 5. | Предложения по повышению устойчивости функционирования территорий, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера | 21 |
| 5.1. | Планировочная организация территории | 21 |
| 5.2. | Обоснование степени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений | 22 |
| 5.3. | Организация улично–дорожной сети движения транспорта | 22 |
| 5.4. | Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта | 23 |
| 5.5. | Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий ЧС | 24 |
| 5.6. | Инженерное обеспечение территории | 26 |
| 5.7. | Инженерная подготовка территории | 28 |
| 5.8. | Оповещение ГО ЧС | 29 |
| 5.9 | Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории | 30 |
| 5.10. | Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения | 33 |
| 5.11. | Мероприятия по световой маскировке | 33 |
| 5.12. | Мероприятия по защите людей | 34 |
| 5.13. | Мероприятия по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести | 37 |
| 5.14. | Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных производственных предприятиях | 38 |
| 5.15. | Перечень мероприятий по пожарной безопасности | 43 |
| 5.16. | Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества | 46 |
| 5.17. | Защита от опасных природных явлений | 46 |

Стр.

| 5.18. | Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС | 48 |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| 1. | Задание на разработку проекта генерального плана |  |
| 2. | Исходные данные и требования ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. №388-2-4-3- от 24.02.2010 г. |  |
| 3. | Письмо ГУ МЧС России по Ленинградской области исх.№ 6306-3-2-1 от 08.10.2010 г. об объектах гражданской обороны, расположенных на территории МО Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 4. | Схема современного использования территорий |  |
| 5. | Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |
| 6. | Схема размещения ПРУ и СЭП |  |
| 7. | Схема путей эвакуации и ввода АСК |  |
| 8. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС техногенного и природного характера |  |
| 9. | Свидетельство о допуске к проектным работам |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в составе проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработан на основе:

- задания на разработку проекта (Приложение №1)

- исходных данных и требований ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. № 388-2-4-3- от 24.02.2010 г. (Приложение 3).

Раздел проекта ИТМ ГО и ЧС выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 11-112-01 «Порядок разработки и состав раздела разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 2.01.51-90* «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.01.53-84* «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Краткая характеристика участка планировки

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 17-ОЗ от 10.03.2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе». Разметелевское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Разметелевское сельское поселение территориально расположено в южной части Всеволожского муниципального района и имеет смежные границы:

- на северо-западе – с территорией Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района;

- на северо-востоке – с территорией Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района;

- на востоке - с территорией Кировского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района;

- на юге и юго-западе – с территорией Кировского муниципального района по реке Неве и территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района;

- на западе – с территорией Заневского сельского поселения и Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории Разметелевского сельского поселения – 20814,22 га.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Разметелевского сельского поселения расположены 13 населенных пунктов, в том числе:

- деревня Вирки

- деревня Ёксолово

- местечко (далее по тексту мест.) Карьер-Мяглово

- деревня Манушкино

- поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Манушкино

- деревня Мяглово

- деревня Новая Пустошь

- деревня Озерки

- деревня Разметелево

- деревня Рыжики

- деревня Тавры

- деревня Хапо-Ое

- поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Шестнадцатый километр.

Административный центр Разметелевского сельского поселения — деревня Разметелево.

Территория Разметелевского сельского поселения расположена в южной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области на незначительном удалении от восточной границы Санкт-Петербурга, расстояние от центра сельского поселения – деревни Разметелево до границы Санкт-Петербурга – 10,5 км.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – автодорога регионального значения Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск, в широтном направлении – автодорога федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») (далее по тексту - «Кола»). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, восточная и южная части сельского поселения заняты лесами.

На территории поселения находится 13 населенных пунктов, самые крупные из них – деревня Разметелево, деревня Хапо-Ое, деревня Мяглово, деревня Озерки, деревня Новая Пустошь.

деревня Разметелево

Деревня Разметелево расположена вдоль автомобильной дороги федерального значения «Кола» на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». Жилая застройка деревни, в основном, индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками размерами от 0,09 га до 0,20 га, десятая часть территории жилой застройки деревни находится в многоквартирных малоэтажных домах.

В 1993 г. проектным институтом «Ленгражданпроект» был разработан проект «Квартал коттеджной застройки в пос.Размителево Всеволожского района». По проекту предусматривались 72 участка коттеджной застройки севернее дороги на Вирки и общественный центр в северо-восточная часть пересечения Мурманского шоссе и дороги «Ленинград - завод имени Свердлова – Всеволожск», в том числе – клуб на 400 мест, торговый центр, школа на 640 мест, спортзал, детский сад-ясли. Проект не реализован.

деревня Хапо-Ое

Деревня расположено в 2 км южнее автомобильной дороги федерального значения «Кола». Жилая застройка деревни Хапо-Ое представлена индивидуальными отдельностоящими домами с приусадебными участками размерами от 0,07 га до 0,25 га, многоквартирными малоэтажными домами. Вдоль Мурманского шоссе расположены деревянные дома, в северной части деревни - пять многоквартирных кирпичных домов. В деревне Хапо-Ое две социальные доминанты — Новопустошская сельская библиотека и единственный в окрестностях детский сад. Рядом с деревней расположено садоводческое товарищество «Хапо-Ое».

деревня Мяглово, мест. Карьер-Мяглово

Деревня Мяглово расположена южнее автомобильной дороги федерального значения «Кола» на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». На противоположной стороне Мурманского шоссе расположен центр деревни Разметелево. Жилая застройка деревни Мяглово индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками размерами от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

В 1930-х годах в трех километрах юго-западнее деревни проложена железнодорожная линия Заневка — Павлово-на-Неве. Позже на ней образовалась станция, которой дали название по деревне — Мяглово (вокруг нее образовался поселок Мяглово). Другую станцию, расположенную в трех километрах южнее, назвали Карьер-Мяглово. На северо-западе от мест. Карьер-Мяглово находятся садоводства «Уткина Заводь», «Пульс» и «Острова»; дачники пользуются платформой 11-й км.

деревня Озерки

Деревня Озерки расположена на 13-м километре автомобильной дороги федерального значения «Кола». Восточнее деревни Озерки проходит Новопустошское шоссе, рядом с ним находится Озерковское кладбище. Жилая застройка деревни Озерки индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

деревня Новая Пустошь

Деревня Новая Пустошь расположена в одном километре к югу от автомобильной дороги федерального значения «Кола». Через деревню проходит автомобильная дорога регионального значения «Новая Пустошь – Дубровка» (Новопустошское шоссе).

Жилая застройка деревни Новая Пустошь - индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

Климатические условия

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

Средняя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,4 0С. Преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха менее 8 0С - 2,8 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 6 м/с.

Территория Разметелевского сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Геологическое строение территории

В геологическом строении территории Разметелевского сельского поселения принимают участие верхнепротерозойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью от 40,0-60,0 м до 80,0 м.

В районе озерно-ледниковой равнины, занимающей основную часть Разметелевского сельского поселения в толще четвертичных отложений прослеживаются суглинки и ленточные глины, перекрытые супесями, мелкими и пылеватыми глинистыми песками. Для района характерно близкое залегание грунтовых вод (до 1,0 м), заболоченность. Расчетные сопротивления грунтов не превышают 100-250 кПа

В районе камового рельефа, распространенного в северо-западной части поселения, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупнозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых котловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и заболачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротивления грунтов составляют 100-300 кПа.

Гидрография

Гидрографическая сеть на территории Разметелевского сельского поселения представлена большими и малыми водотоками и водоемами.

Речная сеть сосредоточена в южной, восточной и северной частях поселения и представлена рекой Нева и ее притоками – реками Дубровка, Чёрная, ручьем Двойной, рекой Дегтярка – притоком реки Чёрная, впадающей в реку Нева, притоками реки Дегтярки – реками Коркинская и Каменка, рекой Чёрная – притоком реки Оккервиль. Самая крупная река района – Нева.

Инженерно-строительные условия

Характерными особенностями территории Разметелевского сельского поселения определяющими инженерно-строительные условия, являются:

- расположение основной части поселения на плоской равнине, северо-восточной части поселения - на Колтушской возвышенности с характерным камовым рельефом;

- расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности;

- наличие в западной части поселения гидрографической сети малых рек и каналов мелиоративной сети.

Значительная часть Разметелевского сельского поселения, за исключением заболоченных участков, находится в условиях благоприятных для строительства.

2.2. Транспортная инфраструктура

На территории Разметелевского сельского поселения используются следующие виды транспорта:

- железнодорожный;

- автомобильный;

- воздушный.

Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в Санкт-Петербурге.

Железнодорожный транспорт

По территории Разметелевского сельского поселения проходит двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления Санкт-Петербург - Мурманск. На территории сельского поселения имеется шесть железнодорожных станций -

- 11 км

- Колтуши

- 16 км

- Манушкино

- Островная

- 26 км.

Автомобильный транспорт

Автомобильные транспортные потоки в Разметелевском сельском поселенииформируются на следующих направлениях –

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск);

- сельское поселение – административный центр Разметелевского сельского поселения (деревня Разметелево);

- связи между населенными пунктами.

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пассажирского.

Разметелевского сельского поселения расположено на пересечении автомобильных дорог федерального и регионального значения –

- в широтном направлении - автомобильной дороги федерального значения «Кола»;

- в меридиональном направлении - автомобильной дороги регионального значения – «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск».

По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, районным центром Всеволожском, с территориями соседних поселений.

В таблице приведены основные характеристики автомобильных дорог федерального и регионального значения, проходящих по территории Разметелевского сельского поселения, по данным ФГУ «Севзапуправтодор» и комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области –

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Автодороги федерального значения |
| --- | --- |
| 1 | «Кола» | IВ | 15,6 | 15,0-28,5 (вкл.раздел. полосу) | асф.бет |
|  | Итого по п.А |  | 15,6 |  |  |
| Б | Автодороги регионального значения |
| 1 | Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск | II | 8,5 | 7,0 | асф.бет. |

| №№ п/п | Наименование дороги | Категория | Протяженность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Мяглово - автодорога Санкт-Петербург - Мурманск | III | 5,4 | 6,0 | асф.бет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мяглово - Кузьминка | III | 0,4 | 6,0 | асф.бет. |
| 4 | Новая Пустошь - Дубровка | IY | 13,5 | 6,0 | асф.бет. |
| 5 | Ары - Вирки | IY | 2,5 | 5,9 | асф.бет.-2,2 км грав.- 0,2 км |
| 6 | Подъезд к деревне Ёксолово | IY | 3,4 | 7,0 | асф.бет.-1,3 км грав.- 2,1 км |
| 7 | Подъезд к деревни Рыжики | Y | 1,2 | 5,8 | асф.бет. |
| 8 | Подъезд к деревне Манушкино | Y | 2,0 | 6,3 | грун. |
|  | Итого по п.Б |  | 36,9 |  |  |

Помимо автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории Разметелевского сельского поселения имеется разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, но техническое состояние большинства из них не соответствует современным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Разметелевского сельского поселения составляет 104,4 км, в том числе с твердым покрытием – 77,1 км, из них -

- федерального значения – 15,6 км, в том числе с твердым покрытием – 15,6 км;

- регионального значения – 36,9 км, в том числе с твердым покрытием – 32,6 км;

- местного значения – 51,9 км, в том числе с твердым покрытием – 28,9 км.

2.3. Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

На территории Разметелевского сельского поселения используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревнях Разметелево, Хапо-Ое. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения, в основном, централизованное. Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные нужды осуществляется от Северной водопроводной станции магистрального городского водовода («Невский водовод») через водопроводную станцию подкачки (ВНС) «Аро». По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к следующим населенным пунктам Разметелевского сельского поселения - Разметелево, Озерки, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое.

В деревнях Вирки, Манушкино централизованное водоснабжения отсутствует, используется вода из шахтных колодцев.

Общий расход воды по системе централизованного водоснабжения Разметелевского сельского поселения составляет 1,50-1,90 тыс.м3/сут.

Канализация

В Разметелевском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная системы канализации.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется в деревнях Разметелево и Хапо-Ое. Сточные воды самотеком отводятся на сооружения биологической очистки в деревне Разметелево и в дереревне Хапо-Ое с последующим сбросом в мелиоративную сеть.

Остальные объекты населенных пунктов Разметелевского сельского поселения оборудованы, в основном, выгребами.

Газоснабжение

Газоснабжение объектов на территории Разметелевского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом. Природным газом обеспечиваются деревни Разметелево, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое. Подача природного газа производится по газопроводу диаметром 219 мм от ГРС «Всеволожская» производительностью 13,0 тыс.м3/ч. Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным газом.

Фактический максимальный часовой расход газа на ГРС «Всеволожская» 4,5 тыс.м3/ч.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Разметелевского сельского поселения осуществляется от сетей системы «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 12,6 тыс.кВА (два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);

- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА)

- ПС № 244 «Манушкино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА).

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через  понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

Связь

В настоящее время Разметелевского сельского поселения е частично телефонизировано от АТС Разметелево (оптико-волоконная связь) и радиофицировано от радиоузла, расположенного в деревне Разметелево. На территории поселения принимаются сигналы телевидения в аналоговом и цифровом формате. Развивается сеть кабельного телевидения и Интернета.

2.4.  Обоснование категории объектов по ГО

На территории Разметелевского сельского поселения объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

Территория Разметелевского сельского поселения согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки.

3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ, ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНИП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНИП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области №388-2-4-3- от 24.02.2010г. (Приложение №1), определено, что осваиваемая территория в соответствии со СНиП 2.01.51-90 попадает в зону сильного радиоактивного заражения и зону световой маскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- для наземных зданий и сооружений при сильном разрушении - разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей. Поражение большей части находящихся в здании людей. Возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов;

- опасное радиоактивное заражение (дозы излучения на ее внешней границе – 1200 рад, а на внутренней границе – 4000 рад), что представляет опасность проживающего на территории населения;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- для подземных сетей коммунального хозяйства при сильном разрушении - деформация и разрывы трубопроводов в отдельных местах, повреждаются стыки, образуются трещины, нарушаются фланцевые соединения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера рассматриваются:

- пожары;

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах;

- аварии на транспорте.

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- крупный град;

- гололед.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения предусмотрено:

- обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

- обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

3.1. ЧС техногенного характера

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а так же отказы (разрушения) коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области №388-2-4-3- от 24.02.2010 г. (приложение №1), рядом с территорией проектирования  расположены потенциально опасные объекты:

- Северная водопроводная станция Производственно-эксплуатационного управления «Восток» Правобережного Водоканала ф-ла ГУП «Водоканал СПб» – 4 класс опасности;

- Цех расходного склада жидкого хлора Управления логистики Правобережного Водоканала филиала ГУП «Водоканал СПб» – 2 класс опасности;

- Водоочистные  сооружения МП «Водоканал» г. Всеволожск – 5 класс опасности;

- АЗС;

- Котельная;

- Склады.

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Аварии на транспорте

Потенциально опасные объекты - автомобильная дорога федерального значения  «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола»), железная дорога, по которым перевозятся аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279,5 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах Всеволожского муниципального района.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.), в части определения возможных потери населения в очагах химического поражения в соответствии с «Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 г.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха +20 оС;

6. Время от начала аварии – 1 час.

Таблица 1

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, градусы | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 2

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 3

Характеристика зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
|  | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг х мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

2. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 0,279 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери – 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) – 15 %;

- санитарные потери легкой формы тяжести – 20 %;

- пороговые воздействия – 55 %.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

-  образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

-  образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

-  образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

-  образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с                              - СУГ – 14.5 м3;

- ГСМ – 8 м3;

железнодорожной цистерны                                           - СУГ – 73 м3;

- ГСМ – 72 м3;

давление в емкостях с СУГ                                             - 1,6 МПа;

толщина слоя разлития                                                   - 0,05 м (0,02 м);

территория                                                                       - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы                                         - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра                                             - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС                                       - 15-100 м;

класс пожара                                                                    - В1, С.

Таблица 4

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | Ж/д цистерна | А/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50 %), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 5

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог | 1,4 | Более 100 м |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ, проектируемые объекты могут попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территории города.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

В проекте предлагается перепрофилировать склады, размещенные на территории муниципального образования около деревни Мяглово для уменьшения опасной зоны до 100 м. В случае перепрофилирования в зону возможного поражения от складов население попадать не будет.

3.2. ЧС природного характера

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз в районе строительства составляет 40-60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а так же занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26 °С, с обеспеченностью 0,98 минус 30°С.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Вывод:

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

- сильные ветры;

- подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГО ЧС

Площадь территории Разметелевского сельского поселения – 20814,22 га.

На территории Разметелевского сельского поселения расположены 13 населенных пунктов общей площадью 978,98 га.

Рассматриваемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 предусмотрены мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего).

Существующие инженерные сети отвечают нормам СНиП 2.01.51-90.

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке проекта генеральног плана территории и рассмотрены в Разделе 5 настоящего документа.

5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Планировочная организация территории

Территория Разметелевского сельского поселения имеет высокий градостроительный потенциал для производственного, жилищного, общественно-делового и рекреационного развития. В проекте генерального плана определена общая градостроительная стратегия развития территории Разметелевского сельского поселения, с учетом существующей ландшафтно-планировочной структуры и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории вдоль автодороги федерального значения «Кола», включающей населенные пункты – деревня Разметелево, деревня Рыжики, деревня Мяглово, деревня Озерки и промышленно-деловые зоны между ними:

- активном развитии промышленно-деловых зон, на территориях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Кола» и железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск, в том числе промышленные зоны «Разметелево-Север», «Разметелево-Юг», «Коркинская»;

- активном развитии нового жилищного строительства в деревне Разметелево, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, – застройка индивидуальными блокированными домами с участками и многоквартирными малоэтажными жилыми домами;

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Озерки, Рыжики;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и производственно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории в северной части сельского поселения восточнее автодороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск», включающей населенные пункты деревня Вирки, деревня Тавры и территории между ними:

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки;

- создании общественно-деловых зон;

- развитии рекреационных зон;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и производственно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории южнее автодороги федерального значения «Кола», севернее железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск, включающей населенные пункты деревня Ёксолово, мест. Карьер-Мяглово, деревня Манушкино, п.ст. Манушкино, деревня Новая Пустошь, деревня Хапо-Ое, п.ст. Шестнадцатый километр и территории между ними:

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревне Ёксолово;

- активном развитии нового жилищного строительства в деревне Хапо-Ое с застройкой индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками и многоквартирноймалоэтажной застройкой;

- развитии нового жилищного строительства в деревнях Манушкино, Новая Пустошь, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, обеспечивающего колорит загородного жилищного строительства – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

- развитии каждого населенного пункта как самостоятельного жилого образования со своей собственной композиционной и планировочной структурой;

- создании локальных промышленно-деловых зон;

- создание рекреационных зон в деревне Манушкино;

- строительстве новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети;

- комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой и производственно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной на востоке и юге сельского поселения и включает земли лесного фонда – леса Чернореченского, Всеволожского, Невского и Всеволожского сельского участковых лесничеств Кировского лесничества, заключается в консервации территорий, а именно:

- сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

- проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

5.2. Обоснование степени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений

Противопожарные мероприятия на территории муниципального образования возможно обеспечить:

- четким зонированием территории;

- свободным доступом аварийно-спасательных команд;

- подъездами и проездами, проектируемыми в прямоточном варианте и твердом покрытии;

- устройством эвакуационных выходов из зданий и сооружений в соответствии со Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- устройством внутреннего противопожарного водопровода в общественных, производственных и вспомогательных зданиях;

- устройством пожарных гидрантов;

- применением электрооборудования с защитой, соответствующей условиям его эксплуатации;

- устройством заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества в соответствии с требованиями СО 153 342/122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», общественные, производственные и вспомогательные здания участка относятся к третьей категории.

5.3. Организация улично–дорожной сети и движения транспорта

Для обеспечения грузо- и пассажироперевозок на территории Разметелевского сельского поселения необходимо развитие следующих видов транспорта:

на федеральном и региональном уровне -

- развитие железнодорожного транспорта;

- развитие автомобильного транспорта;

на местном уровне –

- развитие автомобильного транспорта;

развитие воздушного транспорта

Проектируемая дорожная сеть Разметелевского сельского поселения увязана с сетью существующих магистральных автодорог в зоне влияния территории - кольцевой автодорогой, автодорогой федерального значения «Кола», автодорогой регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (на подходах к г.Санкт-Петербургу называемой Колтушским шоссе) и дорожной сетью сопредельных территорий.

В проекте генерального плана рекомендуется по существующим автодорогам регионального значения и предусматривается по существующим автодорогам местного значения реконструкция:

- по автодорогам регионального значения (рекомендуется) на участках общей протяженностью 9,8 км, в том числе на автодороге «Мяглово – автодорога «Санкт-Петербург - Мурманск» – 1,5 км, автодороге «Новая Пустошь – Дубровка» - 8,3 км;

- по автодорогам местного значения IY-Y категории - замена дорожного покрытия на асфальто-бетонное на участках общей протяженностью 23,0 км, в том числе расширение проезжей части на участках общей протяженностью – 6,2 км.

Предлагаемое увеличение общей протяженности автомобильных дорог на территории сельского поселения к 2030 году – 51,9 %. Общая протяженность дорог к расчетному сроку генерального плана составит – 158,6 км, в том числе по значению:

- федерального значения I категории – 15,6 км;

- регионального значения I-IY категории – 43,3 км;

- местного значения IY-Y – 99,7 км.

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Разметелевского сельского поселения к 2030 году достигнет 762 км на 1000 км2.

5.4.  Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории

Разметелевское сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог регионального значения:

- в меридиональном направлении – автодорога регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск»,

- в широтном направлении – автодорога федерального значения «Кола.

В соответствии с п. 2.2. и 5.3 данного проекта, эвакуацию людей с территории квартала можно осуществлять в пеших колонах или автотранспортом по следующим дорогам:

- сельское поселение – Санкт-Петербург;

- сельское поселение – районный центр Всеволожского района (г.Всеволожск);

- сельское поселение – центр поселения (деревня Разметелево);

- межселенные связи.

Пути эвакуации представлены в приложении №7.

Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Подъезды к зданиям, проезды вокруг зданий должны быть расположены вне зон возможного разрушения, что позволит производить беспрепятственную эвакуацию людей с территории объектов.

Сборный эвакуационный пункт (СЭП) является эвакуационным органом города и предназначен для сбора, учета и регистрации эвакуируемого населения, организованной отправки его в загородную зону.

СЭП располагается либо вблизи пунктов посадки на автотранспорт; либо в начале маршрута эвакуации пешим порядком. Для организации СЭПа отводятся административные здания, спортивные стадионы, образовательные учреждения, дома культуры. Размещение СЭПа предусматривается не выше второго этажа. При этом каждый СЭП должен быть обеспечен связью с эвакуационной комиссией г. Санкт-Петербурга; организациями, приписанными к данному СЭПу; организациями, выделяющими автотранспорт для данного СЭПа на период эвакуации; промежуточными пунктами эвакуации; приемными эвакуационными пунктами; приемными эвакуационными комиссиями загородной зоны. Вид сборного эвакуационного пункта определяется способом эвакуации населения; либо пеший, либо автомобильный.

СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов, судов. Для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения.  На СЭП  или  в  непосредственной близости  от него для защиты населения подготавливаются имеющиеся защитные сооружения (убежища, подвалы и другие заглубленные помещения), оборудуются простейшие укрытия.

Сборные эвакуационные пункты создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции (пункта) посадки на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком для обеспечения отправления 5-6 поездов в сутки или комплектования и подготовки к маршуту двух (по 500 чел.) пеших колонн в час.

Размещении СЭП предусмотреть на территории административных зданий:

- мест.Карьер-Мяглово

- деревня Мяглово

- деревня Новая Пустошь

- деревня Разметелево

- деревня Рыжики.

Точные места размещения ПРУ будут определены на последующих стадиях проектирования.

Место размещения СЭП приведено в приложении №6.

5.5.  Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Разметелевское сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог федерального и регионального значения:

- в широтном направлении - автомобильной дороги федерального значения – «Кола»;

- в меридиональном направлении автомобильной дороги регионального значения – «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск».

По этим дорогам осуществляется связь с Санкт-Петербургом, районным центром г. Всеволожск, с территориями соседних поселений.

Параметры существющих автомобильных дорог на территории Разметелевского сельсокго поселения отражены в таблице на стр.10

Перечень рекомендуемых и планируемых к расчетному сроку генерального плана автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Разметелевского сельского поселения и их параметры представлены в таблице 7 -

Таблица 7

| №№ п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность в границах поселения, км | Ширина проезжей части, м | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Регионального значения (рекомендуемые) |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Дыбенко Санкт-Петербург – железная дорога Санкт-Петербург – Мурманск - автодорога «Кола» | IY | 2,3 | 2х3,0 м |  |
| 2 | Колтуши – Коркино - Озерки - Дубровка | IY | 4,1 | 2х3,0 |  |
|  | Итого по п.п.1-2 |  | 6,4 |  |  |
|  | Местного значения (планируемые) |  |  |  |  |
| 3 | Деревня Старая - деревня Разметелево | IY | 3,2 | 2х3,0 м |  |
| 4 | Северный местный проезд вдоль автодороги «Кола» от железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск до автодороги Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск (автодорога №1) | IY | 3,4 | 2х3,0 |  |
| 5 | Северный местный проезд вдоль автодороги «Кола» восточнее автодороги Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск (автодорога №2) | IY | 2,5 | 2х3,0 |  |
| 6 | Южный местный проезд вдоль автодороги «Кола» от железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск до автодороги Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск (автодорога №3) | IY | 3,6 | 2х3,0 |  |
| 7 | Южный местный проезд вдоль автодороги «Кола» восточнее автодороги Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск (автодорога №4) | IY | 2,9 | 2х3,0 |  |
| 8 | Прочие дороги местного значения | IY | 32,2 | 2х3,0 |  |
|  | Итого по п.п.3-22 |  | 47,8 |  |  |

Расчетная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Разметелевского сельского поселения к 2030 году достигнет 762 км на 1000 км2.

Развитие дорожной сети позволит быстро организовать беспрепятственный подъезд сил и средств спасательных подразделений для ликвидации ЧС (приложение №7).

При проектировании зданий и сооружений предусмотрены площади для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при ЧС. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Радиусы зон сплошных завалов составит 0,65 высоты здания, высотные характеристики объектов строительства будут определены на последующей стадии проектирования.

При проектировании наружных инженерных сетей предусмотреть расположение пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые необходимо располагать вне зон возможных завалов.

5.6.  Инженерное обеспечение территории

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Расчетная суммарная тепловая нагрузка к 2020 году составит – 48,00 Гкал/ч (41 МВт), к 2030 году составит – 169,00 Гкал/ч (145 МВт). На территории Разметелевского сельского поселения предполагается использовать централизованную и децентрализованную системы теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать жилые дома многоквартирной жилой застройки многоквартирной жилой застройки в деревнях Разметелево, Хапо-Ое.

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования до 2030 года:

- реконструкция котельных с переводом на природный газ в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое с переводом на природный газ без увеличения производительности;

- реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое.;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественных объектов.

Водоснабжение

Водоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Расчетный объем водопотребления на 2020 год составит – 3,10 тыс.м3/сут, на 2030 год – 12,73 тыс.м3/сут.Водоснабжение Разметелевского сельского поселения предусматривается осуществлять от Северной насосной станции Санкт-Петербурга через станцию насосную станцию «Аро» в объеме существующей потребности водопотребления Разметелевского сельского поселения 1,72 тыс.м3/сутки и от реконструируемых водозаборных сооружений в г.п. Дубровка в объеме 1,38 тыс.м3/сутки к 2020 году, в объеме 11,01 тыс.м3/сутки к 2030 году.

В проекте генерального плана предусмотрено:

- проектирование и строительство второй нитки водовода от Северной насосной станции до водонапорной станции «Аро»;

- капитальный ремонт существующего водовода от Северной насосной станции до водонапорной станции «Аро»;

- реконструкция водонапорной станции «Аро» с увеличением производительности с учетом потребностей Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения;

- проектирование и строительство станции подкачки на существующем водоводе рядом с деревней Старая для обеспечения заполнения резервуаров водонапорной станции «Аро» с учетом нужд проектируемой жилой застройки и перспективы развития;

- совместно с Дубровским городским поселением реконструкция водозаборных сооружений и станции водоподготовки г.п. Дубровка с увеличением производительности до 18 тыс.м3/сут с учетом потребности Дубровского городского поселения и Разметелевского сельского поселения после выполнения соответствующих изыскательских и проектных работ;

- проектирование и строительство станции водоподготовки, насосной станции с накопительными резервуарами 2х4500 м3, в северной части деревни Озерки;

- проектирование и строительство водовода от водозаборных сооружений в г.п. Дубровка до проектной насосной станции в северной части деревни Озерки;

- проектирование и строительство водопроводной сети к районам нового строительства;

- проектирование и строительство распределительной сети в населенных пунктах;

- реконструкция существующих сетей.

Канализация

В проекте предусматривается отведение от объектов Разметелевского сельского поселения е хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков на 2020 год составит 2,59 тыс.м3/сутки, на 2030 год - 10,55 тыс.м3/сутки.

В проекте генерального плана рассмотрено:

- реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Разметелево до производительности 1,5 тыс.м3/сут;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Хапо-Ое с увеличением производительности до 1,0 тыс.м3/сут;

- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока на канализационные очистные сооружения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое;

- совместно с Дубровским городским поселением реконструкция канализационных очистных сооружений г.п. Дубровка проектной мощностью 14,0 тыс.м3/сут с учетом потребности Дубровского городского поселения и Разметелевского сельского поселения;

- строительство канализационного коллектора хозяйственно-бытового стока на канализационные очистные сооружения в г.п. Дубровка;

- строительство распределительной сети в деревнях;

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока по индивидуальным проектам.

Газоснабжение

Газоснабжение объектов Разметелевского сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Суммарный объем расхода газа к 2020 году составит 6,43 тыс.м3/ч, к 2030 году – 22,34 тыс.м3/ч. Газоснабжение объектов на территории Разметелевского сельского поселени будет осуществляться централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом. Централизованное газоснабжение предусмотрено от газораспределительной станции «Всеволожская».

В генеральном плане предусматривается необходимость учета следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования:

- строительство газораспределительных пунктов;

- строительство газопроводов среднего давления деревня Мяглово – мест. Карьер- Мяглово, деревня Хапо-Ое - деревня Ёксолово - деревня Манушкино, отвод на деревню Озерки;

- реконструкция с увеличением производительности газораспределительной станции «Всеволожская» с 13 тыс.м3/ч до 40 тыс.м3/ч;

- строительство распределительных сетей в населенных пунктах.

Электроснабжение

Суммарная электрическая нагрузка от объектов электропотребления Разметелевского сельского поселени к 2020 году составит 29,89 тыс.кВА, к 2030 году составит 116,20 тыс.кВА.

Электроснабжение потребителей Разметелевского сельского поселени будет осуществляться от сетей системы «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии по территории муниципального образования будет осуществляться по воздушным и кабельным линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

Помимо использования существующих подстанций (ПС №294 «Колтуши» и ПС №374 «Янино») в генеральном плане предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- проектирование и строительство ПС 330/110 кВ мощностью 2х125 МВА вблизи деревни Хапо-Ое;

- строительство ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной части промзоны «Карьер-Мяглово»;

- реконструкция ПС 110 кВ №244 «Манушкино» с увеличением трансформаторной мощности от 2х10 МВА до 2х25 МВА;

- строительство понизительных трансформаторных подстанций;

строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

5.7.  Инженерная подготовка территории

При разработке генерального плана Разметелевского сельского поселени» учтены особенности ландшафтных связей, формирования гидрографической сети, природных и техногенных процессов. Размещение проектируемой жилой и нежилой застройки выполнялось с учетом обеспечения благоприятных условий для сохранения ландшафтно-экологических комплексов.

При инженерной подготовке территории Разметелевского сельского поселенинеобходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- сохранение при вертикальной планировке характера рельефа территории проектирования;

- организацию поверхностного и грунтового стока на период строительства и эксплуатации с последующим оборудованием территории дождевой канализацией;

- инженерную подготовку нарушенных территорий;

- при вертикальной планировке осваиваемых территорий сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных;

- организацию земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений;

- организация поверхностного стока в условиях выраженного рельефа при минимально возможном перераспределении водосборных площадей поверхностных водотоков, сохранении основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока, как с прилегающих территорий, так и с проектируемых.

- понижение уровня грунтовых вод на территориях рекреационных зон в основном с использованием существующей осушительной сети.

На нарушенных территориях в составе мероприятий инженерной подготовки предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- рекультивация нарушенных территорий путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом;

- ликвидация несанкционированных свалок, до этого выполняются исследования по определению объема и класса токсичности свалочных масс, на основании полученных данных осуществляется вывоз высокотоксичных отходов и использование отходов IV класса в подсыпках при инженерной подготовке.

5.8.  Оповещение и управление населения по сигналам ГО и ЧС

В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

При разработке разделов «Связь и сигнализация» необходимо предусмотреть прием сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматизированном режиме по проводным сетям с установкой на объектах соответствующего оборудования. В общественных, производственных и вспомогательных зданиях, помимо проводных сетей предусматривается создание сети телефонизации и сети приема эфирного телевизионного вещания. Разработку систем телефонизации и радиофикации осуществить в соответствии с техническими условиями Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-западный Телеком» (тел. 8(813-71)64-404).

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия:

- создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания;

- создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежурного персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах скопления людей;

- установку комплекса технических средств, технически и программно сопряженных с территориальной системой автоматического централизованного оповещения, сопряженных с каналами связи сети общего пользования;

- установку звукоизлучающих точечных систем П-166 ВАУ (электронные сирены) мощностью 250 – 1000 Вт, обеспечивающих озвучивание участка территории;

- устройство абонентских радиоточек в помещениях административных зданий;

- создание объектовых систем оповещения (ОСО) зданий и сооружений;

- создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и абонентской сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в административных зданиях.

- установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего трансляцию программ проводного радиовещания, а также формирование и трансляцию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети проводного вещания.

Установку технических средств управления системами оповещения предусмотреть в помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских пунктах, проектируемого здания.

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, являющегося потребителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух независимых источников либо с применением систем гарантированного электропитания с продолжительностью функционирования, необходимого для осуществления эвакуации.

Для передачи и получения сигналов ГО и ЧС на территории проектирования предусмотреть пункты приема сигналов ГО и ЧС, которые должны иметь полное программное обеспечение и аппаратное сопряжение с системой Лениградской области. Технические условия на подключение к системе Лениградской области необходимо получить в государственном учреждении «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области». Разработка раздела подключение к системе Лениградской области следует выполнить для каждого конкретного объекта отдельно (на следующей стадии проектирования)

На территории Разметелевского сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 2,64 тыс.точек подключения к 2020 году и на 8,57 тыс.точек подключения к 2030 году;

- радиофикация на 2,19 тыс.точек подключения к 2020 году и на 6,91 тыс.точек подключения к 2030 году;

- телефикации на 4,97 тыс.точек подключения к 2020 году и на 15,65 тыс.точек подключения к 2030 году.

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по развитию систем связи на территории муниципального образования до 2030 года:

- создания и развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти муниципального образования;

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сети Интернет.

Телефонизация

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по два телефона. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования. До начала строительства при необходимости вынести участки линии РФ, ФУЗ, ВОК попадающих в зону строительства с последующим восстановлением.

Подключение предусматривается воздушным вводом, с установкой на кровле радиотрубостойки с абонентским трансформатором. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с «Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий», Минсвязи СССР.

Места пересечения с автомагистралями и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 110 мм с установкой смотровых устройств.

Охранная зона линии связи 2 м.

В радиофицируемых зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать в соответствии с ВСН 60-89 и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

В соответствии с концепцией строительства территориальной системы оповещения Ленинградской области оповещение населения населенных пунктов осуществляется по сети проводного радиовещания.

На объектах с количеством работающих 200 человек и более необходимо спроектировать и построить объектовую систему оповещения (ОСО) по отдельным заключениям на присоединение к сети проводного радиовещания и ТАСЦО. В случаи, если на проектируемом объекте предусматривается установка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Ленинградской области (п.3.2. НПБ 104-03).

Для оповещения населения на прилегающей территории объектов необходимо установить уличные громкоговорители типа ГР-Д подключенные к ОСО (или СОУЭ). На усилительном устройстве ОСО (СОУЭ) выделить отдельную зону, к которой подключить уличные громкоговорители. Место, мощность и количество динамиков определяется при дальнейшем проектировании.

Телевидение

В связи с ростом количества программ транслируемых областным и Санкт-Петербургским радиотелевизионным передающим центрами и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемую территорию проектируется оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей приём и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района применён ТСН 30-306-2002. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей стадии проектирования.

Для предоставления услуг кабельного телевидения на рассматриваемой территории предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий.

При проектировании СКТ необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ и антенного комплекса на многоэтажных зданиях, а также для абонентов малоэтажной жилой застройки, на проектируемой промышленной застройки. При малой этажности проектируемых объектов, антенный комплекс установить на двойной ярус оттяжек. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования. В дальнейшем на следующей стадии проектирования необходимо получить технические условия в ОАО «ТКТ».

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Диспетчеризация

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП), где устанавливается блок пожарно-охранной сигнализации и куда собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемых участках за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, а также могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами (строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие объекты и объемы.

Проектирование сетей и оконечных линейных устройств КДС должно выполняться в соответствии с требованиями разделов 1-3 ВСН 60-89.

Размеры, состав и размещение помещений диспетчерского пункта должны соответствовать требованиям ВСН 37-80/Госгражданстрой.

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на следующей стадии проектирования.

5.9.  Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей

территории

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв (АВР)  устанавливаемого на главных распределительных щитах (ГРЩ) проектируемых объектов.

5.10.  Мероприятия по повышению устойчивости работы источников

водоснабжения

Водоснабжение проектируемых зданий и сооружений водой предполагается от водопроводных сетей ГУП «Водоканал», где вопросы защиты водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно.

5.11.  Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 проектом необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах:

- частичное затемнение (ЧЗ), режим ЧЗ предназначен для проведения подготовительных мероприятий к введению режима полного затемнения;

- полное затемнение (ПЗ), режим ПЗ является основным режимом светомаскировки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - отключение освещения, в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, а также механический способ - установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Ленинградской области в составе мероприятий ГУП «Ленсвет». Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ГУП «Ленсвет» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Разметелевского сельского поселения.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным - телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме Ч3 не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки к различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

5.12.  Мероприятия по защите людей

Существующая численность населения Разметелевского сельского поселения составлет 4656 чел. Население муниципального образования  проживает в 13 населенных пунктах. Распределение населения по населенным пунктам и плотность населения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| №№ п/п | Населенные пункты | Существующая численность населения | Площадь жилых зон га | Плотность населения в жилых зонах чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Вирки | 78 | 1,68 | 25,82 | 3,02 |
| 2 | деревня Ёксолово | 53 | 1,14 | 30,72 | 1,73 |
| 3 | мест. Карьер-Мяглово | 87 | 1,87 | 32,67 | 2,66 |
| 4 | деревня Манушкино | 15 | 0,32 | 24,86 | 0,60 |
| 5 | п.ст. Манушкино | 1 | 0,02 | 4,23 | 0,24 |
| 6 | деревня Мяглово | 298 | 6,40 | 55,63 | 5,36 |
| 7 | деревня Новая Пустошь | 110 | 2,36 | 26,08 | 4,22 |
| 8 | деревня Озерки | 187 | 4,02 | 51,52 | 3,63 |
| 9 | деревня Разметелево | 2830 | 60,77 | 95,81 | 29,54 |
| 10 | деревня Рыжики | 5 | 0,11 | 5,27 | 0,95 |
| 11 | деревня Тавры | 50 | 1,07 | 20,96 | 2,39 |
| 12 | деревня Хапо-Ое | 938 | 20,15 | 45,85 | 20,46 |
| 13 | п.ст. Шестнадцатый километр | 4 | 0,09 | 1,37 | 2,92 |
|  | Всего | 4656 | 100,00 | 420,79 | 11,06 |

Фактическая численность населения выше указанной в таблице 8, так как в приведенных данных не учтены незарегистрированные постоянно проживающие жители, имеющие на территории сельского поселения так называемое «второе» жилье. По областной статистике доля таких жителей колеблется в пределах 25-30 % от постоянно проживающего зарегистрированного населения.

По данным таблицы 8 видно, что плотность населения на жилых территориях Разметелевского сельского поселения низкая – около 12 чел./га, что характерно для отдельностоящей индивидуальной застройки с участками размерами 0,15-0,20 га. Население по муниципальному образованию распределено неравномерно – наибольшая плотность населения на жилых территориях отмечается в деревне Разметелево (29,31 чел./га) и деревне Хапо-Ое (20,24 чел./га), в которых имеется многоквартирная застройка.

Существующая численность сезонного населения Разметелевского сельского поселения определена, исходя из существующей площади коллективных садоводств и дач – 624,35 га и плотности сезонного населения – 12 чел/га. Существующая численность сезонного населения муниципального образования Разметелевское сельское поселение ориентировочно составляет– 7,49 чел., то есть в 1,6 раза превышает численность постоянного населения.

Количество трудоспособного населения составляет 67% от общего количества проживающего населения (рассматриваем 1 вариант развития территории): 4656 чел. х 0,65 = 3027 чел.

По данным Всеволожского РОГС (территориального органа службы государственной статистики по Санк-Петербургу и Ленинградской области) по существующему состоянию на территории Разметелевского сельского поселения зарегистрировано и действует 7 крупных и средних предприятий разных форм собственности.

Наиболее крупные предприятия градообразующей группы указаны в таблице 9.

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО «Совхоз «Всеволожский» | сельское хозяйство (молочно-товарная ферма) | деревня Разметелево |
| 2 | Завод «Никомикс» | обрабатывающая промышленность (производство премиксов к кормам) | на северо-востоке от деревни Разметелево |
| 3 | ОАО «Юпитер» | деревообрабатывающая промышленность (лесопильное производство) | деревня Мяглово |
| 4 | Карьер «Рудас» | добывающая промышленность (строительный песок) | деревня Манушкино |
| 5 | ДРСУ | строительство | деревня Хапо-Ое |
| 6 | ОАО «Слоган» | складское хозяйство (овощебаза) | деревня Разметелево |

Общее количество рабочих мест на территории Разметелевского сельского поселения по данным Всеволожского РОГС по существующему состоянию составляет – 636 чел, из них на предприятиях малого бизнеса - 3,6 % от общего количество рабочих мест.

Таким образом, количество наибольшей рабочей смены (НРС) для данной территории будет 636x0,65 = 414 человек.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. №1309 «О порядке создании убежищ и иных объектов гражданской обороны» в «особый» период, укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения предусматривается убежищах ГО (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 в «особый период» участок территории попадает в зону сильного радиационного заражения.

Укрытие населения (из расчета 3027 человек (ТСН) и 414 человек (НРС)), возможно в ЗС ГО V класса (далее ПРУ). С этой целью при строительстве на территории проектируемой застройки, использовать первые или подвальные этажи капитальных здания в рассматриваемых поселениях:

- деревня Вирки

- деревня Ёксолово

- мест. Карьер-Мяглово

- деревня Манушкино

- п.ст. Манушкино

- деревня Мяглово

- деревня Новая Пустошь

- деревня Озерки

- деревня Разметелево

- деревня Рыжики

- деревня Тавры

- деревня Хапо-Ое

- п.ст. Шестнадцатый километр.

Конкретные места под размещение ПРУ определить на последующих стадиях проектирования.

При разработке проектов указанных объектов с ПРУ необходимо руководствоваться требованиями СНиП II- 11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В мирное время использовать помещения ПРУ под нужды населения близ лежащих территорий. Перевод используемых помещений в режим укрытия предусмотреть не более чем за 48 часов.

Места предварительного размещения ПРУ приведены в приложении №6.

5.13.  Мероприятия по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных

аварий на территории строительства, и снижению их тяжести

Конструктивные и технологические решения, наружная и внутренняя отделка, благоустройство и озеленение участка территории, а также подсоединение зданий к городским инженерным сетям, узлы ввода инженерных коммуникаций, необходимо выполнить согласно проектам, а также действующим нормам и правилам.

К возникновению ЧС в проектируемых зданиях и сооружениях могут привести:

- пожары в помещениях и на территории;

- неисправности электропроводки и электрооборудования;

- нарушение правил пожарной безопасности;

- нарушение правил хранения автомобилей на автостоянках;

- нарушение правил технической эксплуатации зданий;

- аварии на внутренних сетях водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока.

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях, в соответствующем разделе проекта строительства зданий и сооружений необходимо предусмотреть проектные решения удовлетворяющие требованиям ПУЭ (издание шестое), нормам проектирования ВСН 59-88, СП 52.13330.2011, инструкции РМ-2559, ГОСТ Р 50571.1-94 - ГОСТ Р 50571.10-96.

Наиболее сложная пожарная обстановка на автостоянке может создаваться при разрушении (разгерметизации) автомобильного топливного бака. Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) при расчетах использовать «Методику оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).

Для предотвращения и максимального снижения последствий взрывопожароопасных аварий на проектируемых объектах необходимо:

- противопожарные мероприятия выполнить, все конструктивные решения разработать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из условий обеспечения требуемого предела огнестойкости основных конструкций.

- предусмотреть устройство проезда пожарных машин на территорию и подъезд пожарных машин к основным эвакуационным выходам из зданий и сооружений.

- для обеспечения наружного пожаротушения расположить пожарные гидранты на кольцевой водопроводной сети, места установки пожарных гидрантов исходя из радиусов сплошных завалов зданий и сооружений.

- запроектировать выходы для обеспечения свободного доступа пожарных подразделений на кровлю зданий.

- здания оборудовать внутренним пожарным водопроводом, системами дымовой защиты и автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и первичными средствами пожаротушения.

- проектируемые пути эвакуации должны отвечать требованиям Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- разработать систему охранной и пожарной сигнализации в соответствии с НБП 104-03.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть вывод пожарной сигнализации на пункт ДДС с указанием принадлежности и места нахождения.

Для устойчивого управления и регулирования предусматривается устройство автоматизации и диспетчеризации систем инженерного оборудования. Проекты систем автоматического контроля и управления выполнить в соответствии с нормативно-техническими требованиями отдельными разделами.

5.14. Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий

на рядом расположенных производственных предприятиях

Рядом с территорией проектирования размещаются:

- водоочистные сооружения МП «Водоканал» г. Всеволожск, объект по степени опасности относится к пятому классу, аварии на котором могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций;

- северная водопроводная станция Производственно-эксплуатационного управления «Восток» Правобережного Водоканала филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», объект по степени опасности относится к четвертому классу, аварии на котором могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

- цех расходного склада жидкого хлора Управления логистики Правобережного Водоканала ф-ла ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», объект по степени опасности относится ко второму классу, аварии на котором могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций.

- АЗС;

- котельная;

- склады.

Показатель риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 – 1х10‾5.

Возможными источниками ЧС являются: заражение территории квартала вследствие аварий на указанных предприятиях.

При этом согласно «Методике прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» (Утверждена Начальником ГО СССР в 1999) определены радиусы зон заражения АХОВ первичного и вторичного облака заражения.

Радиусы зон заражения АХОВ при авариях а также время подхода зараженного АХОВ воздуха приведены в таблице 10.

При возникновении пожаров, в окружающей застройке, а также при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях люди, находящиеся в здании и на открытой территории могут получить легкие отравления окисью углерода.

Таблица 10

| №п/п | Потенциально опасный объект | Емкость опасных веществ | Расстоя-ние до ПОО, км | Радиус возмож-ного заражения, км | Радиус фактического заражения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | название | адрес |  |  |  |  |
| 1 | СВС «Восток» | Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка | Хлор – 1 т. | 7 | 4 | 1,5 |
| 2 | Цех расходного склада жидкого хлора ГУП «Водоканал» | Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка | Хлор – 4 т. | 7 | 6 | 2,5 |
| 3 | АЗС | Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское шоссе | Резервуары с нефтепродук-тами |  | 0,264 | 0,09 |

Территория планируемого квартала может оказаться в зоне заражения АХОВ и в зоне повышенного содержания окиси углерода.

Поэтому в зданиях центра необходимо:

- предусмотреть конструкции оконных проемов, которые сокращают инфильтрацию наружного воздуха и уменьшают возможность поступления АХОВ и окиси углерода;

- предусмотреть систему оповещения при заражении АХОВ при авариях на указанных предприятиях;

- предусмотреть отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха при заражении АХОВ при авариях на указанных предприятиях;

- предусмотреть возможность использования людьми простейших средств защиты (марлевых повязок и т.п.).

При этом основным способом защиты в описываемых ЧС является экстренная эвакуация людей в безопасные районы.

Маршруты вывода людей должны быть определены заранее и проложены перпендикулярно направлению движения зараженного АХОВ облака. В зависимости от обстановки и направления распространения зараженного облака рекомендуется разработать по два маршрута эвакуации из зоны химического заражения от каждого источника техногенной ЧС.

Беспрепятственная эвакуация людей из проектируемых зданий обеспечивается следующими инженерно-техническими решениями:

- с каждого этажа предусмотреть необходимое количество эвакуационных выходов;

- устройство выходов на кровлю каждого здания;

- пути эвакуации должны быть отделаны трудно сгораемыми материалами;

- двери на путях эвакуации должны открываются по ходу эвакуации;

- предусмотреть устройство эвакуационного освещения и установку световых указателей «ВЫХОД», питающихся от независимого источника электроэнергии, при проектировании которых учтены требования СП 52.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- эвакуационные коридоры и лестницы должны иметь дополнительное, естественное освещение.

У посетителей и персонала здания должны быть на рабочих местах средства индивидуальной защиты (СИЗ). Рекомендуется использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7 в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-3.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Радиусы зон заражения АХОВ указаны в приложении 8.

АЗС относятся к распределительным станциям и предназначены для заправки легковых и грузовых автомобилей бензином марок – А-76, АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом.

Количество заправок в сутки – не более 500. Режим работы АЗС - круглосуточный.

На территории АЗС размещены:

- подземные горизонтальные резервуары емкостью для хранения нефтепродуктов по 25 м3 каждый (4 рабочих и 1 аварийный). Резервуары сертефицированы требованиям пожарной безопасности, которые оборудованы отключающей арматурой, огневыми предохранителями, системой контроля уровня топлива с передачей данных в операторскую, а также системой контроля герметичности межстенного пространства резервуаров;

- топливораздаточные колонки (ТРК) для отпуска топлива потребителям (6 шт), двухсторонние;

- площадка для автоцистерны со сливным устройством.

Для устройства специального (автоматического) пожаротушения проектом предусмотрены пожарные резервуары и насосная станция пожаротушения.

Технологическая схема АЗС состоит из трех стадий:

- стадии приема нефтепродуктов из бензовозов в подземные резервуары;

- стадии хранения нефтепродуктов в резервуарах до момента их перекачивания через топливораздаточные колонки для заправки автотранспортной техники;

- стадии заправки нефтепродуктами из подземных резервуаров автотранспортной техники через топливораздаточные колонки. Для выполнения расчетов критериев поражающих факторов опасности АЗС технологическую схему АЗС можно разделить на три функциональных блока, каждый из которых отвечает соответствующей стадии:

БЛОК № 1 - бензовоз, площадь поддона - 40,5 м2.

БЛОК № 2 - подземные резервуары, площадь поддонов – 25 м2 каждого.

БЛОК № 3 - топливораздаточные колонки 6 шт. - площадь свободного разлития.

В качестве опасных значений поражающих факторов для АЗС принимаются: избыточное давление на фронте падающей ударной волны в результате взрыва, интенсивность теплового излучения пожара пролива и огненного шара.

ДЛЯ ВЗРЫВОВ.

- -для оценки возможных разрушений основного технологического оборудования и смертельного травмирования людей - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 100 кПа, вызывающей сильные разрушения, которые могут привести к развитию аварии по принципу «домино» и переходу на уровень «Б».

- -для оценки возможных разрушений зданий на территории АЗС избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 40 кПа, вызывающей сильные разрушения, которые могут привести к травмированию находящихся в них людей.

- -для оценки поражения людей при непосредственном воздействии ударной волны - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 20 кПа, вызывающие легкую травму и контузию.

- для оценки возможности разрушения наименее прочных сооружений - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 10 кПа, вызывающие сильные разрушения этих конструкций.

- для оценки возможности разрушения остекления зданий - избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 5 кПа.

ДЛЯ ПОЖАРОВ.

- для оценки возможности травмирования людей - интенсивность теплового излучения, вызывающая ожоги различной степени.

- для оценки воздействия на оборудование - площадь очага горения и время горения (для свободного разлива на поверхности слоем 5 см.), диаметр и время горения огненного шара, т.к. объекты, попадающие непосредственно в зону горения, как правило, получают сильные повреждения.

- для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России, 1994).

Результаты расчетов зон воздействия поражающих факторов для наиболее неблагоприятных вариантов аварии по всем технологическим блокам приведены в таблицах (таблица 11; таблица 12; таблица 13: таблица 14; таблица 15).

Таблица 11

| № блока | Оборудование и место разгерметизации | М, кг | Радиус изобар (м) избыточного давления на фронте падающей ударной волны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 кПа | 60 кПа | 40 кПа | 20 кПа | 10 кПа | 5 кПа |
| 1 | Бензовоз | 118,1 | 3,42 | 5,9 | 7,61 | 18,09 | 33,57 | 44,1 |
| 2 | Резервуары с нефтепродуктами | 63 | 2,39 | 4,13 | 5,33 | 12,66 | 23,5 | 30,87 |
| 3 | Топливоразда-точные колонки | 180 | 4,37 | 7,53 | 9,73 | 23,12 | 42,9 | 56,35 |
| Примечание: М - масса испарившийся жидкости, кг. |

Выводы: При авариях в блоках №1-3, сопровождающихся взрывом, возможны  разрушения оборудования, конструкций и травмирование людей в радиусе от 2,39 до 9,73 м, а также легкие травмы и контузии в радиусе от 12,66 до 42,9 м.

Проектируемая территория не попадает в зону разрушений при авариях в блоках №1-3.

Таблица 12

| Сгораемые вещества | Теплота сгорания МДж/кг t | Приведенная скорость выгорания 102 кг/м2 х с | Удельная теплота пожара q0, МВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 43,000 | 0,58 | 0,262 |

Таблица 13

| № блока | Площадь пожара Fп,м2 | Тепловой поток пожара q, МВт | Время развития пожара т, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бензовоз | 40,5 | 1,9 | 0,24 |
| 2. Топливораздаточ-ные | 225 | 20,96 | 0,56 |

q = qo*Fn,

где: q - тепловой поток пожара, МВт; qo - удельная теплота пожара, МВт/м2;

Fn. - площадь пожара, м2.

Время горения бензина при свободном разливе по бетонной поверхности слоем 5см, со скоростью выгорания до 30 см/ч, составляет 10 мин, а для дизельного топлива, со скоростью выгорания 18 – 20 см/ч - 15 – 17 мин. При скорости ветра 8 – 10 м/с, скорость выгорания возрастает на 30 -50 %.При этом, время горения для бензина составит 5 - 7мин, а время горения для дизельного топлива-до 7,5 мин.

Таблица 14

| Оборудование и место разгерметизации | М, т | D, м | Т, с | Ожоги и болевой порог на расстоянии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 ст. | 2 ст. | 1 ст. | БП |
| Блок № 1 . Бензовоз | 3,2 | 81,05 | 5,6 | 69,92 | 93,5 | 157,9 | 413,7 |
| Блок №2. Резервуары с нефтепродуктами | 9,0 | 24,65 | 1,7 | 117,3 | 156,8 | 264,9 | 693,7 |

Примечание: М - масса опасного вещества, т; D - диаметр огненного шара, м; Т - время сгорания огненного шара, сек.

Радиус опасной зоны -693,7 м.

Выводы:

По результатам расчетов, приведенных в таблице 14 видно, что при возникновении аварии в блоках №1, 2 возможно образование огненных шаров с определенной массой, диаметром и временем сгорания. При сгорании огненного шара возникает поражающий фактор - тепловое излучение огненного шара, воздействие которого на человека вызывает у него ожоги различной степени тяжести в радиусе от 69,92 до 264,9 м.

Таблица 15

| Оборудование и место разгерметизации | М, т | Т, мин | Н, м | S, м2 | Ожоги и болевой порог на расстоянии, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | З ст. | 2 ст. | 1 ст. | БП |
| Блок №1 Бензовоз 5 см пролива полная разгерметизация | 1,62 | 1.0 39,5 | 40,5 | 40,5 | 6,64 | 8,88 | 15,2 | 38,6 |
| Блок №3 Топливораздаточные колонки | 0,18 | 0,2 | - | 225 | 15,65 | 20,93 | 35,7 | 90,9 |

Примечание: М - масса пролива, т; Н - высота пламени, м; S - площадь пролива, м2; Т - время, мин. Радиус опасной зоны - 90,9 м.

Выводы:

При возникновении аварии в блоках № 1,3 в виде пожаров проливов возможно воздействие фактора теплового излучения пожара пролива с получением ожогов различной степени тяжести в радиусе от 6,64 до 90,9 м.

Радиусы зон поражения всех потенциально-опасных объектов указаны в Приложении 8.

5.15. Перечень мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям принимаются в соответствии с положениями статьи 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, обще-образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей включительно) будут обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарное водоснабжение принимается в соответствии с положениями статьи 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами:

- резервуары чистой воды емкостью по 2х4500 м3 в комплексе планируемой насосной станции северо-восточнее деревни Озерки для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для развивающейся территории Разметелевского сельского поселения предусматривается устройство противопожарного водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10 метров. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов принимается не менее 50 метров. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин принимаются не менее 50 метров.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности, а именно - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Площадь территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок генерального плана предусмотрена 1716,19 га, расчетная численность постоянного населения 21,11 тыс.чел. Исходя из этого в соответствии с обязательным Приложением 7 к НПБ 101-95 должно быть принято -

- количество пожарных депо - 4 единицы;

- количество автомобилей - 12 единиц основных пожарных автомобилей.

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории муниципального образования, а также существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения принято решение о необходимости размещения пяти пожарных депо, в том числе -

- пожарного депо на 4 основных пожарных автомобилей в деревне Разметелево;

- пожарного депо на 4 основных пожарных автомобиля в деревне Хязельки;

- пожарного депо для обслуживания предприятий на 4 основных пожарных автомобиля в промзоне «Карьер Мяглово»;

- пожарного депо на 2 основных пожарных автомобиля в промзоне «Разметелево»;

- пожарного депо на 2 основных пожарных автомобиля в ДНП «Березовка»..

В соответствии с обязательным Приложением 1 к НПБ 101-95 при числе жителей до 50 тыс. человек количество специальных пожарных автомобилей принято:

- автолестница или автоподъемник- 1 единица (тип автолестницы или автоподъемника определяется в зависимости от этажности (высоты) зданий, исходя из условия обеспечения эвакуации людей с самого верхнего этажа наиболее высокого здания);

- автомобиль газодымозащитной службы - 1 единица.

Учитывая размещение на территории поселения общественно-деловых зон, а также жилой среднеэтажной застройки в 4-8 этажей в деревне Разметелево и частично в деревне Хапо-Ое размещение специальных автомобилей предусмотрено в пожарном депо, располагаемом в деревне Разметелево.

В соответствии с п.1.2 НПБ 101-95 и статьей 33 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей выбраны следующих типов -

- в деревне Разметелево – пожарное депо II типа на 4 основных автомобиля и 2 специальных автомобиля;

- в деревне Хапо-Ое – пожарное депо Y типа на 4 основных автомобиля;

- в промзоне «Карьер Мяглово» - пожарное депо IY типа на 4 основных автомобиля для обслуживания предприятий с постом технической службы;

- в – пожарное депо Y типа на 2 основных автомобиля

- в ДНП «Березовка» – пожарное депо Y типа на 2 основных автомобиля.

Сводная таблица размещаемых на территории поселения пожарных депо

| Место нахождения депо | Тип депо | Количество основных пожарных автомобилей (АЦ) | Количество специальных пожарных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Разметелево | II | 4 автоцистерны | 1 автомобиль газо-дымозашитной службы и 1 автолестница или подъемник |
| деревня Хапо-Ое | V | 4 автоцистерны | - |
| промзона «Карьер Мяглово» | IY | 4 автоцистерны | - |
| промзона «Разметелево» | V | 2 автоцистерны | - |
| ДНП «Березовка» | V | 2 автоцистерны | - |

Примечание: количество и тип пожарных депо, а также количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований.

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в первую очередь строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

Расположение пожарных депо отражено в приложении №8.

5.16. Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений

имущества

Для предотвращения проникновения на территорию объектов предусмотреть устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зданиях и комплексах. Места размещения дежурных смен устанавливаются Заказчиком на последующих этапах проектирования.

5.17. Защита от опасных природных явлений

В районе строительства наблюдаются сильные ветра, ливни и снегопады. Рассматриваемый участок находится в зоне возможного подтопления и наводнения.

Для защиты от опасных природных явлений необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий указанных явлений:

- ливневые дожди (град) – затопление территории предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном от зданий, а также проектированием системы ливневой канализации, конструкция дорожной одежды должна быть разработана в соответствии с инструкцией по проектированию жестких дорожных одежд (ВСН 197-91), автомобильные проезды и открытые стоянки в населенных пунктах необходимо проектировать с бортовым камнем;

- ветровые и снеговые нагрузки - расчет основных несущих и ограждающих строительных конструкций общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений на восприятие нормативной снеговой и ветровой нагрузки в соответствии с СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- сильные морозы (температурные нагрузки) - теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области, инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание должно быть оборудовано системой защиты от разрядов атмосферного электричества;

- поверхностный сток и понижение уровня грунтовых вод

В целях понижения уровня грунтовых вод на территории площадок нового освоения, проектом предлагается, как правило, устройство локального кольцевого дренажа зданий, со сбросом дренажных вод в общесплавную канализацию механическим путем (откачкой насосами избыточных вод из дренажной системы). Конструкция дренажа определяется на дальнейших стадиях проектирования, с учетом конкретных гидрогеологических условий. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

5.18. Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС

На следующих стадиях проектирования, необходимо произвести отдельное согласование с органами МЧС строительства трансформаторных подстанций, ГРП и котельных.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90 бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, базы централизованного технического обслуживания автомобилей, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На территории муниципального образования необходимо предусмотреть:

- строительство зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

- строительство прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

- строительство автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

ВЫВОДЫ

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории Разметелевского сельского поселения в «особый период» и при чрезвычайных ситуациях мирного времени.