Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Том Y

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

муниципального образования Разметелевское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РМ-206/1.8.1.-20 - ПБ

Разметелево

2013 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Общие положения…………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткая характеристика сложившейся градостроительной ситуации………… | 6 |
| 3. | Направления территориального развития………………………………………… | 8 |
| 4. | Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям………… | 14 |
| 5. | Противопожарное водоснабжение………………………………………………. | 16 |
| 6. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями…………………………………………………………………….. | 20 |
| 7. | Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах поселения……………………………………………………. | 23 |
| 8. | Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений………………… | 30 |
| 9. | лист ГП.ПБ-1 Схема размещения пожарных депо..……….…………………… | 32 |

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны в составе проекта генерального плана муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разработанного ООО «Матвеев и К» на основании на основании муниципального контракта №70/09К от 07.08.2007 г. с администрацией МО Разметелевское сельское поселение во исполнение постановления Главы администрации МО Разметелевское сельское поселение №206/1.8.1-20 от 05.05.2008 г. и дополнительных соглашений к нему в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ТРоТПБ).

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. В настоящей работе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения его безопасности и эксплуатационной надежности.

Настоящий документ разработан с учетом действующих нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуа-лизированная редакция СНиП II-89-80*;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Положения и противопожарные требования, не нашедшие отражения в настоящей работе, следует принимать в соответствии с утвержденными в установленном порядке требованиями пожарной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством оборудование противопожарных систем и пожарная техника должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Требования, изложенные в настоящем документе обязательны для всех организаций, осуществляющих застройку территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области независимо от форм собственности.

2. Краткая характеристика сложившейся градостроительной ситуации

Краткая историческая справка

Территория Всеволожского муниципального района, в состав которого входит МО Разметелевское сельское поселение была заселены с древнейших времен. Наиболее ранние летописные упоминания о народах, населявших Приневский край, восходят к XI—XII вв. В то время здесь обитали племена финно-прибалтийской подгруппы и славяне (т.н. словене). При Иване III край был присоединен к русским владениям. В начале XVII столетия Приневский край был завоеван шведами

Формирование населенных пунктов в районе началось с появлением здесь русских землевладельцев после победоносной для России Северной войны 1700-1721 годов.

Сложившаяся градостроительная ситуация

Разметелевское сельское поселение входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области и занимает площадь 20814,22 га.

Разметелевское сельское поселение расположено в южной части Всеволожского муниципального района и имеет смежные границы:

- на северо-западе – с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района;

- на северо-востоке – с территорией муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района;

- на востоке - с территорией Кировского муниципального района;

- на юго-востоке – с территорией муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района;

- на юге и юго-западе – с территорией Кировского муниципального района по реке Неве и территорией муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района;

- на западе – с территорией муниципального образования «Заневское сельское поселение» и муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

Разметелевское сельское поселение находится в непосредственной близости от восточной границы Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра сельского поселения – деревни Разметелево до границы Санкт-Петербурга – 10,5 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – автодорога регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск», в широтном направлении – автодорога федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»), далее по тексту – «Кола». Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, восточная и южная части сельского поселения заняты лесами.

По целевому назначению земли Разметелевского сельского поселения подразделяются на следующие категории -

- земли населенных пунктов:

деревня Вирки, деревня Ёксолово, мест. Карьер-Мяглово, деревня Манушкино, п.ст. Манушкино, деревня Мяглово, деревня Новая Пустошь, деревня Озерки, деревня Разметелево, деревня Рыжики, деревня Тавры, деревня Хапо-Ое, п.ст. Шестнадцатый километр.

- земли сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Всеволожского района, дачных и садоводческих товариществ;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

промышленные предприятия, железная дорога Санкт-Петербург - Мурманск, автомобильная дорога федерального значения - «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск), автомобильные дороги регионального значения - «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск», «Мяглово - автодорога Кола», «Новая Пустошь - Невская Дубровка», «Подъезд к деревне Рыжики», «Подъезд к деревне Ёксолово», «Подъезд к деревне Манушкино», ЛЭП, магистральные газопроводы «Северо-Европейский», «Грязовец – Ленинград 1», «Грязовец – Ленинград 2», «Белоусово - Ленинград», земли обороны и прочие земли специального назначения;

- земли лесного фонда:

Чернореченское, Всеволожское, Невское и Всеволожское сельское участковые лесничества Кировского лесничества;

- земли водного фонда:

река Нева и ее притоки – реки Дубровка, Чёерная, ручей Двойной, река Дегтярка – приток реки Черная, впадающей в реку Нева, притоки реки Дегтярка – реки Коркинская и Каменка, река Черная – приток реки Оккервиль, озеро в деревне Озерки, болота Чистое и Песочное;

- земли запаса.

На территории Разметелевского сельского поселения расположены 13 населенных пунктов, административный центр муниципального образования — деревня Разметелево.

Самые крупные из населенных пунктов – деревня Разметелево, деревня Хапо-Ое, деревня Мяглово, деревня Озерки 1, деревня Новая Пустошь.

Деревня Разметелево

Деревня Разметелево расположена вдоль автомобильной дороги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». Жилая застройка деревни, в основном, индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками размерами от 0,09 га до 0,20 га, десятая часть территории жилой застройки деревни находится в многоквартирных малоэтажных домах.

В 1993 г. проектным институтом «Ленгражданпроект» был разработан проект «Квартал коттеджной застройки в пос.Размителево Всеволожского района». По проекту предусматривались 72 участка коттеджной застройки севернее дороги на Вирки и общественный центр в северо-восточная часть пересечения Мурманского шоссе и дороги «Ленинград - завод имени Свердлова – Всеволожск», в том числе – клуб на 400 мест, торговый центр, школа на 640 мест, спортзал, детский сад-ясли. Проект не реализован.

Деревня Хапо-Ое

Деревня расположено в 2 км южнее автомобильной дороги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»). Жилая застройка деревни Хапо-Ое представлена индивидуальными отдельностоящими домами с приусадебными участками размерами от 0,07 га до 0,25 га, многоквартирными малоэтажными домами. Вдоль Мурманского шоссе расположены деревянные дома, в северной части деревни - пять многоквартирных кирпичных домов. В деревне Хапо-Ое две социальные доминанты — Новопустошская сельская библиотека и единственный в окрестностях детский сад. Рядом с деревней расположено садоводческое товарищество «Хапо-Ое».

Деревня Мяглово, мест. Карьер-Мяглово

Деревня Мяглово расположена южнее автомобильной дороги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». На противоположной стороне Мурманского шоссе расположен центр деревни Разметелево. Жилая застройка деревни Мяглово индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками размерами от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

В 1930-х годах в трех километрах юго-западнее деревни проложена железнодорожная линия Заневка — Павлово-на-Неве. Позже на ней образовалась станция, которой дали название по деревне — Мяглово (вокруг нее образовался поселок Мяглово). Другую станцию, расположенную в трех километрах южнее, назвали Карьер-Мяглово. На северо-западе от мест. Карьер-Мяглово находятся садоводства «Уткина Заводь», «Пульс» и «Острова»; дачники пользуются платформой 11-й км.

Деревня Озерки

Деревня Озерки расположена на 13-м километре автомобильной дороги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»). Восточнее деревни Озерки проходит Новопустошское шоссе, рядом с ним находится Озерковское кладбище. Жилая застройка деревни Озерки индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

Деревня Новая Пустошь

Деревня Новая Пустошь расположена в одном километре к югу от автомобильной дороги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск». Через деревню проходит автомобильная дорога регионального значения «Новая Пустошь – Дубровка» (Новопустошское шоссе).

Жилая застройка деревни Новая Пустошь - индивидуальная отдельностоящая с приусадебными участками от 0,15 га до 0,25 га. Многоквартирная застройка отсутствует.

3.  Направления территориального развития

Территория Разметелевского сельского поселения имеет высокий градостроительный потенциал для производственного и общественно-делового развития. Основными факторами, оказывающими влияние на формирование перспективы развития территории Разметелевского сельского поселения являются:

- наличие территорий, пригодных для размещения промышленно-деловых зон, в том числе незастроенных неиспользуемых территорий, попадающих в зоны санитарно-защитных зон объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие которых возможно исключительно как производственных и деловых зон;

- возможность формирования сбалансированного соотношения между производственными, жилыми территориями и структурой занятости населения;

- развивающаяся транспортная сеть с выходами на активно строящуюся кольцевую автомобильную дорогу;

- прохождение по территории поселения автомобильной дороги федерального значения «Кола»;

- прохождение по территории поселения железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск;

- возможность инженерного обеспечения территории;

- близость к Санкт-Петербургу – крупному промышленному, торгово-транспортному, научному, культурному, туристическому центру.

В генеральном плане определена общая градостроительная стратегия развития территории Разметелевского сельского поселения, базирующаяся на развитии четырех сложившихся средовых частей муниципального образования, каждая из которых имеет свою ландшафтно-планировочную структуру, масштаб застройки и соответствующее этому функциональное зонирование, в том числе:

- «Разметелево-Мяглово-Озерки»;

- «Восток Колтушской возвышенности»;

- «Юг Колтушской возвышенности»;

- «Лесной фонд».

Каждая из выделенных частей Разметелевского сельского поселения характеризуется приоритетной направленностью градостроительного развития.

«Разметелево-Мяглово-Озерки» - территория расположена вдоль автодороги федерального значения «Кола», включает населенные пункты – деревня Разметелево, деревня Рыжики, деревня Мяглово, деревня Озерки и промышленно-деловые зоны между ними. Основная направленность градостроительной политики на территории заключается в преемственности и динамичном развитии территории, а именно:

- активном развитии промышленно-деловых зон, на территориях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Кола» и железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск, в том числе промышленные зоны «Разметелево-Север», «Разметелево-Юг», «Коркинская»;

- активном развитии нового жилищного строительства в деревне Разметелево, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, – застройка индивидуальными блокированными домами с участками и многоквартирными малоэтажными жилыми домами;

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Озерки, Рыжики.

«Восток Колтушской возвышенности» - территория расположена в северной части сельского поселения восточнее автодороги Санкт-Петербург - завод имени Свердлова-Всеволожск, включает населенные пункты – деревня Вирки, деревня Тавры и территории между ними. Основная направленность градостроительной политики на территории, также как и на остальной территории Колтушской возвышенности, заключается в преемственности и поэтапности развития, а именно:

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки;

- создании общественно-деловых зон;

- развитии рекреационных зон (парков, скверов).

«Юг Колтушской возвышенности» - территория расположена южнее автодороги федерального значения «Кола», севернее железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск, включает населенные пункты – деревня Ексолово, мест.Карьер-Мяглово, деревня Манушкино, п.ст. Манушкино, деревня Новая Пустошь, деревня Хапо-Ое, п.ст. Шестнадцатый километр и территории между ними. Основная направленность градостроительной политики на территории заключается в преемственности и дальнейшем развитии территории, а именно:

- композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревне Ексолово;

- активном развитии нового жилищного строительства в деревне Хапо-Ое с застройкой индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками и многоквартирной малоэтажной застройкой;

- развитии нового жилищного строительства в деревнях Манушкино, Новая Пустошь, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки, обеспечивающего колорит загородного жилищного строительства – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

- создании локальных промышленно-деловых зон;

- создание рекреационных зон в деревне Манушкино.

«Лесной фонд» - территория расположена на востоке и юге сельского поселения и включает земли лесного фонда - леса Чернореченского, Всеволожского, Невского и Всеволожского сельского участковых лесничеств Кировского лесничества. Основная направленность градостроительной политики на территории заключается в консервации территорий, а именно:

- сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

- проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

В проекте предусмотрено формирование градообразующей базы Разметелевского сельского поселения за счет развития существующих и создание новых промышленных и промышленно-деловых зон, в том числе:

Промышленно-деловая зона «Рыжики»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в северо-западной части территории Разметелевского сельского поселения севернее деревни Рыжики. В зоне планируется размещение терминально-складских комплексов и предприятий пищевой промышленности IV-Y класса опасности (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Общая площадь зоны – 117,64 га.

Промышленная зона «Автодорога «Кола»-Север»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в западной части территории Разметелевского сельского поселения севернее автодороги федерального значения «Кола»   и примыкает к железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск. В зоне планируется размещение многофункционального логистического комплекса с использованием как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Общая площадь зоны – 62,65 га.

Промышленно-деловая зона «Автодорога «Кола» - Юг»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в западной части территории Разметелевского сельского поселения южнее автодороги федерального значения «Кола»   на пересечении ее с автодорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». В зоне планируется размещение терминально-складских комплексов и предприятий пищевой промышленности IV-Y класса опасности. Общая площадь зоны – 66,57 га.

Промышленно-деловая зона «Разметелево-Запад»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в границах деревни Разметелево в западной части территории Разметелевского сельского поселения севернее автодороги федерального значения «Кола»   на пересечении ее с автодорогой регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск». В зоне планируется размещение терминально-складских комплексов, торговых центров районного уровня, фитнес-центра. Общая площадь зоны – 58,28 га.

Индустриальный парк «Разметелево»

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области от 10.02.2009 г. (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения индустриальный парк. Зона располагается в проектируемых границах деревни Разметелево в центральной части территории Разметелевского сельского поселения севернее автодороги федерального значения «Кола». В зоне планируется размещение предприятий по производству строительных изделий и мебели IV-Y класса опасности. Общая площадь зоны – 107,59 га.

Промышленно-деловая зона «Разметелево-Юг»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в проектируемых границах деревни Разметелево в центральной части территории Разметелевского сельского поселения южнее автодороги федерального значения «Кола». В зоне планируется размещение предприятий IV-Y класса опасности - сборочных производств, предприятий по производству строительных материалов, складских комплексов, торговых центров районного уровня, гостиниц. Общая площадь зоны – 77,99 га.

Коммунально-складская зона «Разметелево»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в центральной части территории Разметелевского сельского поселения севернее автодороги федерального значения «Кола» восточнее промышленно-деловой зоны «Разметелево-Север». В зоне планируется размещение предприятий IV-Y класса опасности – предприятий по производству автокомпонентов, сборочному производству. Общая площадь зоны – 59,16 га.

Промышленно-деловая зона «Карьер-Мяглово»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в южной части территории Разметелевского сельского поселения на пересечении автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» и железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск. В зоне планируется размещение терминально-складских комплексов и предприятий IV-Y класса опасности по сборочному производству. В зоне возможно использование как автомобильного, так и железнодорожного транспорта Общая площадь зоны – 113,00 га.

Промышленно-деловая зона «Шестнадцатый километр»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в проектируемых границах п.ст. Шестнадцатый километр в южной части территории Разметелевского сельского поселения и примыкает к железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск. В зоне планируется размещение многофункционального логистического комплекса с использованием как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Общая площадь зоны – 61,08 га.

Помимо промышленно-деловых зон в проекте генерального плана предусмотрено формирование на территории МО Разметелевское сельское поселение деловых зон, в том числе:

Деловая зона «Соржа-Старая»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в западной части территории Разметелевского сельского поселения и примыкает к промышленно-складской зоне «Соржа-Старая», формируемой на территории Разметелевского сельского поселения. Общая площадь зоны – 61,44 га.

Деловая зона «Разметелево»

Зона располагается в проектируемых границах деревни Разметелево в центральной части территории Разметелевского сельского поселения и примыкает к автомобильной дороге регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск». Общая площадь зоны – 17,54 га.

Деловая зона «Хапо-Ое-Север»

Планируется разместить на территориях незастроенных земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в проектируемых границах деревни Хапо-Ое в центральной части территории Разметелевского сельского поселения севернее автодороги регионального значения «Новая Пустошь - Невская Дубровка». Общая площадь зоны – 62,32 га

Деловая зона «Хапо-Ое-Юг»

Планируется разместить на территориях неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Зона располагается в проектируемых границах деревни Хапо-Ое в центральной части территории Разметелевского сельского поселения южнее автодороги регионального значения «Новая Пустошь - Невская Дубровка». Общая площадь зоны – 17,32 га.

Деловая зона «Манушкино»

Планируется разместить на территориях неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в защитной зоне от аэродрома «Манушкино». Зона располагается в проектируемых границах деревни Манушкино в центральной части территории Разметелевского сельского поселения на восточном берегу пруда. Общая площадь зоны – 13,68 га.

Рекреационная зона в районе 1 деревни Манушкино

Планируется в новом районе населенного пункта – деревня Машушкино, расположенном на прибрежной территории реки Невы в юго-восточной части Разметелевского сельского поселения. Предусматривается создание курортно-рекреационного комплекса европейского уровня, предполагающего строительство гостиничных и оздоровительных комплексов, объектов спортивной инфраструктуры, яхт-клубов, организацию разнообразных зон пляжного и прибрежного отдыха, рыбалки и профессионального рыбного спорта. Общая площадь зоны – 72,97 га.

На территории Разметелевского сельского поселения предусмотрено строительство новой и реконструкции существующей дорожной и улично-дорожной сети; комплексное инженерное оборудовании планируемой и существующей жилой, промышленной и деловой застройки.

Баланс земель Разметелевского сельского поселения в динамике до 2030 года представлен в таблице -

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Существ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 | 20814,22 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению: |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 5578,79 26,80 | 4228,62 20,32 | 4228,62 20,32 |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 978,98 4,70 | 1761,39 8,46 | 1761,39 8,46 |
| 1.2.1 | деревня Вирки | га | 29,64 | 35,93 | 35,93 |
| 1.2.2 | деревня Ёксолово | га | 42,42 | 52,51 | 52,51 |
| 1.2.3 | мест. Карьер-Мяглово | га | 38,46 | 182,28 | 182,28 |
| 1.2.4 | деревня Манушкино | га | 135,59 | 463,73 | 463,73 |
| 1.2.5 | п.ст. Манушкино | га | 4,23 | 25,48 | 25,48 |
| 1.2.6 | деревня Мяглово | га | 66,86 | 69,32 | 69,32 |
| 1.2.7 | деревня Новая Пустошь | га | 39,99 | 61,76 | 61,76 |
| 1.2.8 | деревня Озерки | га | 80,54 | 80,54 | 80,54 |
| 1.2.9 | деревня Разметелево | га | 343,16 | 371,56 | 371,56 |
| 1.2.10 | деревня Рыжики | га | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 1.2.11 | деревня Тавры | га | 24,66 | 25,05 | 25,05 |
| 1.2.12 | деревня Хапо-Ое | га | 162,71 | 283,03 | 283,03 |
| 1.2.13 | п.ст. Шестнадцатый километр | га | 5,45 | 104,93 | 104,93 |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 661,24 3,18 | 1866,33 8,97 | 1866,33 8,97 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и безопасности | га | 772,54 | 1626,32 | 1626,32 |
| 1.3.2 | Земли иного специального назначения | га | 44,50 | 113,30 | 113,30 |
| 1.4 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 13165,68 63,28 | 12714,83 61,09 | 12714,83 61,09 |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 243,05 1,17 | 243,05 1,17 | 243,05 1,17 |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА | га % | 186,48 0,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

К расчетному сроку генерального плана 2030 году предусмотрено –

- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение производственных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной инфраструктуры в 2,6 раза, создание общественно-деловых зон за счет уменьшения зон сельскохозяйственного использования на 29,9 %, из них к настоящему времени 14,3 % уже предназначено (оформлено) под жилищное, промышленное и садово-дачное проектирование и строительство;

- увеличение численности постоянного населения Разметелевского сельского поселения в 4,5 раза до 21,11 тыс. чел., изменение расселения населения по территории муниципального образования – значительно увеличивается численность населения восточной части муниципального образования за счет развития деревень Хапо-Ое и Манушкино;

- увеличения площади коллективных садоводств и дач на 1024,70 га, из них к настоящему времени 625,48 га уже предназначено (оформлено) под садово-дачное проектирование и строительство; увеличение численности сезонного населения до 16,60 тыс.чел.

Динамика численности Разметелевского сельского поселения до 2030 года представлен в таблице –

| №№ п/п | Населенные пункты | Сущ.положение 2009 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | деревня Вирки | 0,078 | 3,02 | 0,12 | 4,33 | 0,12 | 4,33 |
| 2 | деревня Ёксолово | 0,053 | 1,73 | 0,25 | 6,16 | 0,25 | 6,16 |
| 3 | мест. Карьер-Мяглово | 0,087 | 2,66 | 0,39 | 2,88 | 0,39 | 2,88 |
| 4 | деревня Манушкино | 0,015 | 0,60 | 0,61 | 6,53 | 2,02 | 11,39 |
| 5 | п.ст. Манушкино | 0,001 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | деревня Мяглово | 0,298 | 5,36 | 0,30 | 5,39 | 0,30 | 5,39 |
| 7 | деревня Новая Пустошь | 0,110 | 4,22 | 0,11 | 4,22 | 0,77 | 13,93 |
| 8 | деревня Озерки | 0,187 | 3,63 | 0,19 | 3,69 | 0,54 | 7,84 |
| 9 | деревня Разметелево | 2,830 | 29,54 | 4,20 | 39,34 | 7,61 | 42,22 |
| 10 | деревня Рыжики | 0,005 | 0,95 | 0,01 | 0,95 | 0,01 | 0,95 |
| 11 | деревня Тавры | 0,050 | 2,39 | 0,10 | 4,25 | 0,10 | 4,25 |
| 12 | деревня Хапо-Ое | 0,938 | 20,46 | 1,11 | 20,37 | 8,99 | 64,57 |
| 13 | п.ст. Шестнадцатый километр | 0,004 | 2,92 | 0,34 | 18,52 | 0,34 | 18,52 |
|  | Всего | 4,656 | 11,06 | 7,40 | 14,00 | 21,11 | 25,83 |

4.  Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям принимаются в соответствии с положениями статьи 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, обще-образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники составляет не менее 5 метров, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включение тротуаров, примыкающих к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматриваются проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях принимаются шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях планируется располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата будут рассчитываться на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. К рекам и водоемам должна будет предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей включительно) будут обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

5.  Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение принимается в соответствии с положениями статьи 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами:

- резервуары чистой воды емкостью по 2х4500 м3 в комплексе планируемой насосной станции северо-восточнее деревни Озерки для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для развивающейся территории Разметелевского сельского поселения предусматривается устройство противопожарного водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях (согласно таблице 7  ТРоТПБ)

| Число жителей в поселении, тысяч человек | Расчетное количество одновремен-ных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных, зданий (согласно таблице. 8 ТРоТПБ)

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду при объеме здании, тысяч кубических метров |
| --- | --- |
|  | не более 1 тыс.куб.м | более 1 тыс.куб.м, но не более 5 тыс.куб.м | более 5 тыс.куб.м, но не более 25 тыс.куб.м | более 25 тыс.куб.м, но не более 5 тыс.куб.м | более 50 тыс.куб.м но не более 150 тыс.куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| более 12, но не более 16 | - | - | 20 | 25 | - |
| более 16, но не более 25 | - | - | - | 25 | 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | ™ | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| более 6, но не более 12 | _ | - | 25 | 30 | 35 |
| более 12, но не более 16 | - | - | - | 30 | 35 |

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 ТРоТГТБ, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий (согласно таблице. 9 ТРоТПБ)

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пжаро взрыво-опасиости и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тыс.куб.метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 3 тысяч кубических метров | более 3 тысяч, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 20 тысяч кубических метров | более 20 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 200 тысяч кубических метров | более 200 тысяч, но не более 400 тысяч кубических метров | более 400 тысяч, но не более 600 тысяч кубических метров |
| I и II | Г,Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г,Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий (согласно таблице. 10 ТРоТПБ)

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений попожаровзрыво-опасности и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 50 тыс.куб.м | более 50 тыс.куб.м, но не более 100 тыс.куб.м | более 100 тыс.куб.м, но не более 200 тыс.куб.м | более 200 тыс.куб.м, но не более 300 тыс.куб.м | более 300 тыс.куб.м, но не более 400 тыс.куб.м | более 400 тыс.куб.м, но не более 500 тыс.куб.м | более 500 тыс.куб.м, но не более 600 тыс.куб.м | более 600 тыс.куб.м, но не более 700 тыс.куб.м | более 700 тыс.куб.м, но не более 800 тыс.куб.м |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к ТРоТПБ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 ТРоТПБ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установка пожарных гидрантов предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий (согласно таблице. 9 ТРоТПБ)

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пжаро взрыво-опасиости и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тыс.куб.метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 3 тысяч кубических метров | более 3 тысяч, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 20 тысяч кубических метров | более 20 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 200 тысяч кубических метров | более 200 тысяч, но не более 400 тысяч кубических метров | более 400 тысяч, но не более 600 тысяч кубических метров |
| I и II | Г,Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г,Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий (согласно таблице. 10 ТРоТПБ)

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений попожаровзрыво-опасности и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 50 тыс.куб.м | более 50 тыс.куб.м, но не более 100 тыс.куб.м | более 100 тыс.куб.м, но не более 200 тыс.куб.м | более 200 тыс.куб.м, но не более 300 тыс.куб.м | более 300 тыс.куб.м, но не более 400 тыс.куб.м | более 400 тыс.куб.м, но не более 500 тыс.куб.м | более 500 тыс.куб.м, но не более 600 тыс.куб.м | более 600 тыс.куб.м, но не более 700 тыс.куб.м | более 700 тыс.куб.м, но не более 800 тыс.куб.м |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к ТРоТПБ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 ТРоТПБ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установка пожарных гидрантов предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

6.  Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и

сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями принимается в соответствии с положениями статьи 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (согласно таб. 11 ТРоТПБ)

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III СО | II, III, IV С1 | IV, V С2, СЗ |
| I,II, III | СО | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2,СЗ | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строении каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских- зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, СЗ - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I-III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары оборудуются ограждениями и располагаются на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов принимается не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с положениями статьи 72 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств (согласно таблице 16 ТРоТПБ)

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры |
| --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | 10 и менее | 11 - 30 |
| Общественные здания | 10 (12)* | 10 (12)* | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

* в скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

Противопожарные расстояния определяются от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин принимаются не менее 50 метров.

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к ТРоТПБ, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

7.  Требования пожарной безопасности по размещению подразделений

пожарной охраны в границах поселения

В соответствии со статьей 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности основными требованиями по размещению подразделений пожарной охраны являются:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут;

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности, а именно - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар -

- цель № 1 - ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул; эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские помещения большого объема);

- цель № 2 - ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

- цель № 3 - ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений; эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

- горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

- горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

- горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

- горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого
пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор схемы развития пожара;

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

В общем случае максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта.

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента непрямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Учитывая, что в настоящее время проектная документация на объекты капитального строительства, размещение которых предполагается на территории Разметелевского сельского поселения, не разработана, использование СП 11.13130.2009, устанавливающего порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны не представляется возможным.

В соответствии с требованием ст.76 ТРоТПБ дислокация подразделений пожарной охраны определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Учитывая отсутствие статистических данных о скорости передвижения пожарных машин по дорогам, в проекте генерального плана Разметелевского сельского поселения места дислокации подразделений пожарной охраны определены, исходя из примечания к обязательному Приложению 7 НПБ 101-95 - радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принято по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»).

Площадь территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок генерального плана предусмотрена 1761,39 га, расчетная численность постоянного населения 21,11 тыс.чел. Исходя из этого в соответствии с обязательным Приложением 7 к НПБ 101-95 должно быть принято -

- количество пожарных депо - 4 единицы;

- количество автомобилей - 12 единиц основных пожарных автомобилей.

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории муниципального образования, а также существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог в проекте генерального плана МО Разметелевское сельское поселение принято решение о необходимости размещения пяти пожарных депо, в том числе -

- пожарного депо на 4 основных пожарных автомобилей в деревне Разметелево;

- пожарного депо на 4 основных пожарных автомобиля в деревне Хязельки;

- пожарного депо для обслуживания предприятий на 4 основных пожарных автомобиля в промзоне «Карьер Мяглово»;

- пожарного депо на 2 основных пожарных автомобиля в промзоне «Разметелево»;

- пожарного депо на 2 основных пожарных автомобиля в ДНП «Березовка».

В соответствии с обязательным Приложением 1 к НПБ 101-95 при числе жителей до 50 тыс. человек количество специальных пожарных автомобилей принято:

- автолестница или автоподъемник- 1 единица (тип автолестницы или автоподъемника определяется в зависимости от этажности (высоты) зданий, исходя из условия обеспечения эвакуации людей с самого верхнего этажа наиболее высокого здания);

- автомобиль газодымозашитной службы - 1 единица.

Учитывая размещение на территории поселения общественно-деловых зон, а также жилой среднеэтажной застройки в 4-8 этажей в деревне Разметелево и частично в деревне Хапо-Ое размещение специальных автомобилей предусмотрено в пожарном депо, располагаемом в деревне Разметелево.

В соответствии с п.1.2 НПБ 101-95 и статьей 33 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей выбраны следующих типов -

- в деревне Разметелево – пожарное депо II типа на 4 основных автомобиля и 2 специальных автомобиля;

- в деревне Хапо-Ое – пожарное депо Y типа на 4 основных автомобиля;

- в промзоне «Карьер Мяглово» - пожарное депо IY типа на 4 основных автомобиля для обслуживания предприятий с постом технической службы;

- в промзоне «Разметелево» - пожарное депо Y типа на 2 основных автомобиля;

- в ДНП «Березовка» – пожарное депо Y типа на 2 основных автомобиля.

Сводная таблица размещаемых на территории поселения пожарных депо

| Место нахождения депо | Тип депо | Количество основных пожарных автомобилей (АЦ) | Количество специальных пожарных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Разметелево | II | 4 автоцистерны | 1 автомобиль газо-дымозашитной службы и 1 автолестница или подъемник |
| деревня Хапо-Ое | V | 4 автоцистерны | - |
| промзона «Карьер Мяглово» | IY | 4 автоцистерны | - |
| промзона «Разметелево» | V | 2 автоцистерны | - |
| ДНП «Березовка» | V | 2 автоцистерны | - |

Примечание: количество и тип пожарных депо, а также количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований.

Предлагаемое расположение пожарных депо на территории Разметелевского сельского поселения - см. лист ГП.ПБ-1 «Схема размещения пожарных депо» на стр.30.

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в первую очередь строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

В соответствии с требования к земельным участкам и размещению пожарных депо на них, изложенными в ст. 77 ТРоТПБ и разделе 2 НПБ 101-95, в проекте генерального плана предусмотрено:

- пожарные депо размещаются на земельных участках, примыкающих к магистральным дорогам, площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется по приложению 2 к НПБ 101-95;

- расстояние от границы участка пожарного депо до общественных и жилых зданий принято более 15 метров, до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - более 30 метров;

- пожарное депо II типа располагается на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, пожарные депо V типа располагаются на участках с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров;

- состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются по приложению 3 к НПБ 101-95.

- территория каждого пожарного депо обеспечивается двумя въездами (выездами), ширина ворот на въезде (выезде) принимается не менее 4,5 метра;

- дороги и площадки на территории пожарного депо проектируются с твердым покрытием.

- проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо оборудуются светофорами и (или) световыми указателями с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. включение и выключение светофора может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Площади земельных участков размещаемых пожарных депо в зависимости от типа пожарного депо определено по приложению 2 к НПБ 101-95 и представлено в таблице –

| Показатель | Тип пожарного депо |
| --- | --- |
|  | II | IY | Y | Y |
| Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Площадь земельного участка пожарного депо, га | 1,2 | 1,0 | 0,85 | 0,8 |

Состав и площади помещений на территории пожарного депо определено согласно приложения 3 к НПБ 101-95 и представлено в таблице –

| Наименование сооружений | Площадь, кв.м |
| --- | --- |
|  | Тип пожарного депо |
|  | II | IY | V | Y |
|  | Количество автомобилей в депо, шт. |
|  | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 1. Учебно-тренировочный комплекс: |  |  |  |  |
| а) спортивный зал с подсобными помещениями | - | - |  |  |
| б) площадка для 100-метровой полосы с препятствиями | 550 | 550 | 550 | 550 |
| в) подземный резервуар объемом 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей | 210 | 150 | 75 | 75 |
| г) площадка с учебной башней | 540 | 250 | 250 | 250 |
| д) баскетбольная и волейбольная площадки | 360 | 360 | 96 | 192 |
| 2. Закрытая гараж-стоянка резервных автомобилей | 288 | 288 | 96 | 192 |
| 3. Склады: |  |
| а) пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря | 50 | 50 | 20 | 20 |
| б) огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т. д.) | 120 | 120 | 40 | 80 |
| в) автозаправочная станция с подъездной площадкой для автомобилей | площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование |
| 4. Пункт связи: |  |
| а) диспетчерская | 15 | 15 | 12 | 15 |
| б) аппаратная | 12 | 12 | 10 | 12 |
| в) комната персонала | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 5. Рукавный участок: |  |  |  |  |
| а) помещение для обслуживания и хранения рукавов | 25 | 20 | 10 | 12 |
| б) помещение для мойки и сушки спецодежды | 20 | 18 | 16 | 18 |
| 6. Пост газодымозащитной службы (ГДЗС): помещения для хранения и проверки противогазов | 50 | 30 | 20 | 20 |
| 7. Служебные помещения: |  |  |  |  |
| а) кабинет начальника | 14 | 14 | 14 | 14 |
| б) кабинет зам. начальника | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в) канцелярия (приемная) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в) помещение инспекторов | 4,0 м2 на сотрудника, предусматривается на 100%-ю численность личного состава |
| д) комната для отдыха дежурной смены | 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены |

Состав и площади помещений пожарных депо определено согласно приложения 4 к НПБ 101-95 и представлено в таблице –

| Наименование помещений | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- |
|  | Тип пожарного депо |
|  | II | IY | V | Y |
|  | Количество автомобилей в депо, шт |
|  | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 1, Помещения пожарной техники и техобслуживания: |  |
| а) помещения пожарной техники | 370 | 210 | 70 | 175 |
| б) пост техобслуживания с осмотровой канавой | 90 | 90 | 70 | 70 |
| в) мастерская | 25 | 20 | 20 | 20 |
| г) кладовая для инструмента и запасных частей | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д) пост мойки | 90 | 90 | - | 90 |
| е) кабинет безопасности движения | 15 | 15 | - | 15 |
| ж) кабинет начальника дежурной смены | 12 | 12 | 12 | 12 |
| з) учебный класс | 2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности дежурной смены |
| и) комната инструктажа населения | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Вспомогательные помещения: |  |
| а) восстановительный пункт и гардеробная спецобмундирования: |  |
| гардероб | 4 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности личного состава |
| термокамера | 8 | 8 | 8 | 8 |
| душевые и уборные | предусматриваются согласно действующим нормам |
| кабинет психологической разгрузки | 30 | 30 | - | - |
| б) комната приема пищи | 1,4 м2 на сотрудника, из расчета 75%-й численности личного состава дежурной смены |
| в) комната разогрева пищи | 10 | 10 | 10 | 10 |
| г) склад вещимущества с комнатой для коменданта | 25 | 18 | 12 | 18 |
| д) зал собраний | 1,6 м2 на сотрудника, из расчета 100%-й численности личного состава |
| е) комната при зале собраний | 12 | - | - | - |
| ж) спортивный зал | 40 | 40 | 40 | - |
| 3. Служебные квартиры (количество) | площадь и высоту помещений следует принимать согласно действующим нормам |
| а) однокомнатные | 3 | - | 1 | - |
| б) двухкомнатные | 3 | - | 1 | - |
| в) трехкомнатные | 1 | - | - | - |
| 4. Общежитие для личного состава (количество комнат) | - | - | - | - |

Примечания:

1. Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль – 7 человек.

2. В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м для хранения пеннообразователя в отдельном отапливаемом помещении.

3. В здании пожарного депо спортивный зал не предусматривается, если он имеется в составе учебно-тренировочного комплекса.

Расстояния проходов в помещении пожарной техники принимается согласно приложения 6 кНПБ 101-95 –

| Показатель | Расстояние между автомобилями и конструкциями в помещении пожарной техники, м |
| --- | --- |
| Между автомобилями, не менее | 2,0 |
| От крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены, не менее | 2,0 |
| От крайнего левого (по выезду) автомобиля до стены, не менее | 1,5 |
| :От автомобиля до граней колонны, не менее | 1,0 |
| От автомобиля до передней или задней стены: |  |
| а) в помещении на 1-2 автомобиля2,0 | 2,0 |
| б) в помещении на 4 и более автомобилей | 3,0 |

8.  Общие требования пожарной безопасности при проектировании,

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений

Требования к проектной документации на объекты строительства

Требования к проектной документации на объекты строительства изложены в положениях статьи 78 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные ТРоТПБ.

Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований ТРоТПБ должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений

Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений изложены в положениях статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и

изменении функционального назначения зданий, сооружений и строений

Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий, сооружений и строений изложены в положениях статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взры-вопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.