Приложение

к постановлению администрации

МО Колтушское СП

от 26.10.2015 года № 856

| СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области _________________________Е.В.Домрачев «____»__________________2015 года |  | УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области __________________А.О.Знаменский «___»_________________2015 года |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории общей площадью 134432 кв.м., расположенной на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ «Всеволожское», уч.Тавры

| №/№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта и его основные характеристики | 1.1. Наименование объекта - территория под дачное строительство общей площадью 134432 кв.м. - далее Объект. 1.2. Земельные участки, входящие в границы проектирования (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства); - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:1017 общей площадью 10000 кв.м.; - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:1018 общей площадью 24333 кв.м.; - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:1019 общей площадью 23333 кв.м.; - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:1020 общей площадью 10000 кв.м.; - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:81 общей площадью 33333 кв.м.; - земельный участок с кадастровым номером 47:07:1047003:85 общей площадью 33433 кв.м. 1.3. Границы проектирования совпадают с границами территориальной зоны С3. |
| 2. | Местоположение объекта | 2.1. Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2.2. Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ «Всеволожское», уч.Тавры |
| 3. | Основание для разработки | 3.1. Решение правообладателей земельных участков, входящих в границы проектирования от 22.06.2015; 3.2. Обращение ООО «Дачи» вх.№01-10-2071/15-0-0 от 17.07.2015. |
| 4. | Заказчик | 4. ООО «Дачи» |
| 5. | Исполнитель | 5. На основании договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 6. | Источник финансирования | 6. Средства Заказчика |
| 7. | Вид разрабатываемой документации | 7. Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории |
| 8. | Цели и задачи работ | 8.1. Подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий; установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установления границ земельных участков, предназначенных для размещения и строительства, установления зон с особыми условиями использования территории. 8.2. Градостроительная организация территории для ведения дачного хозяйства с определением планировочной структуры и емкости. 8.3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры. 8.4. Установление границ земельных участков и публичных сервитутов. |
| 9. | Нормативная правовая и методическая база | 9.1. Федеральные и областные законы и иные нормативные правовые акты в области градостроительной деятельности, в том числе: 9.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 9.1.2. Земельный кодекс Российской Федерации. 9.1.3. Водный кодекс Российской Федерации. 9.1.4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 9.1.5. Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2014 N 7 «Об утверждении Положения о порядке утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, подготовленных на основании решения органов местного самоуправления Ленинградской области». 9.1.6. СНиП 30-02-97*. «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997, ред. от 12.03.2001). 9.1.7. СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция». 9.1.8. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150, в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации. 9.1.9. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, с актуализированными дополнениями и изменениями. 9.1.10 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации). 9.1.11. Строительные нормы и правила, включая: - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» - СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» - СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84. 9.1.12. Схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460. 9.1.9. Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов от 20.12.2012 № 88. 9.1.13. Генеральный план муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов МО Разметелевское СП от 11.07.2013 № 29 (с изменениями от 04.08.2014 № 67, от 05.05.2015 №20). 9.1.14. Правила землепользования и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденные решением совета депутатов МО Колтушское СП от 26.12.2014 № 110. 9.2. Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 9.3. Земельное, лесное, водное законодательство. 9.4. Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 9.5. Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы. |
| 10. | Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории | 10. Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории (далее – Территория) в соответствии с ситуационной схемой (приложение 1) |
| 11. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 11.1. Материалы инженерно-геодезических изысканий, в том числе цифровые топографические материалы (по усмотрению Заказчика) 11.2. Инженерно-геологическое и гидрологическое заключение по территории проектирования (по усмотрению Заказчика) 11.3. Заключения профильных ведомств о возможности инженерного обеспечения территории проектирования |
| 12. | Состав и содержание работ | 12.1. Сбор и анализ исходных данных, комплексная оценка территории 12.1.1. Сбор и анализ сведений о землепользовании, включая сведения о границах земель и земельных участков; сведения о категории земель; сведения о принадлежности земельных участков к особо ценным и продуктивным сельскохозяйственным угодьям; сведения о видах разрешенного использования земельных участков; сведения о видах права на земельные участки; сведения об ограничениях права на земельные участки. 12.1.2. Сбор и анализ сведений об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации федерального, регионального или местного значения, а также вновь выявленных объектах культурного наследия: границы территорий (территории) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режим использования территорий в указанных границах (сведения о проектах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), с указанием кем и когда согласованы указанные проекты. 12.1.3. Сбор и анализ сведений о зонах с особыми условиями использования территории, включая границы и режим особой охраны существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; границы и характеристика охранных зон, водоохранных зон, санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и иных зон с особыми условиями использования территории. 12.1.4. Сбор и анализ сведений о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 12.1.5. Сбор и анализ сведений о пересечениях Объекта с существующими и планируемыми к размещению линейными объектами. 12.1.6. Анализ документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований Ленинградской области, изменений в указанные документы (проектов указанных документов), размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) или опубликованных в установленном порядке. 12.1.7. Анализ правил землепользования и застройки Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: сведения о территориальных зонах, пересекаемых Объектом; сведения о градостроительных регламентах, установленных в отношении пересекаемых Объектом территориальных зон. 12.1.8. Анализ документации по планировке территории (проектов документации по планировке территории), в том числе: перечень документации по планировке территории, разработанной в отношении Территории и прилегающих территорий; границы территорий, применительно к которым разработана (разрабатывается) документация по планировке территории (при наличии). 12.2. Подготовка кондиционной цифровой топографической съемки масштаба М1:2000 или М1:500 (по усмотрению Заказчика и при необходимости утверждения проектной документации КГА ЛО) 12.3. Подготовка, согласование документации по планировке территории. 12.3.1. Проект планировки разработать в два этапа с выделением первого этапа «Эскиз планировки». 12.3.2. Подготовка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексам Российской Федерации и настоящим заданием. 12.3.3. Доработка документации в соответствии с поступившими замечаниями |
| 13. | Требования к подготовке документации | 13.1. Электронную версию представить в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, используемых в Microsoft Office (формат 97-2003), графические материалы в форматах dwg, dxf и JPG (разрешение не ниже 200 dpi). 13.2. Подготовку материалов выполнить в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат. 13.3. В составе документации представить ведомость координат поворотных точек красных линий и границ образуемых и изменяемых земельных участков. 13.4. Проект межевания территории должен обеспечить точное и однозначное положение земельных участков на местности путем использования координатной привязки элементов разбивочного плана красных линий, линий регулирования застройки и границ земельных участков, фиксации геометрических характеристик каждого полученного контура. Чертежи проекта межевания территории представляются на топографической подоснове в масштабе М 1:2000 13.5. К электронной версии оформить удостоверяющий лист. 13.6. Документация по планировке территории на бумажных носителях прошить, листы пронумеровать и заверить подписью ответственного исполнителя и печатью исполнителя 13.7. При определении границ земельных участков исключить вклинивания, вкрапливания, изломанность границ, чересполосицу и другие препятствующие рациональному использованию и охране земель недостатки. 13.8. Определять границы земельных участков с учетом обеспечения соблюдения прав всех владельцев зданий, строений, сооружений и отдельных помещений, расположенных на Территории, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков. 13.9. Раздел по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности выполнить силами лицензированной организации |
| 14. | Основные требования к составу и содержанию документации | 14.1. На всех чертежах планировки территории отобразить: - установленные и проектируемые красные линии; - границы элементов планировочной структуры; - границы проектируемой территории; - наименование существующих улиц и обозначение проектируемых улиц (в населенных пунктах); - границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населенных пунктов; - границы придорожных полос; - границы земельных участков по данным государственного кадастра недвижимости, государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. 14.2. Проект планировки территории представить в составе, определенном статьей 42 Градостроительного кодекса РФ (основная часть, которая подлежит утверждению, и материалы по ее обоснованию). 14.2.1. Основная часть проекта планировки территории должна включать в себя: 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: а) красные линии; б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 14.2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 14.2.2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме должны содержать: 1) схему расположения элемента планировочной структуры; 2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; 4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 7) схему поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей) М1:200; 8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории. 14.2.2.2. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся: 1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; 3) иных вопросов планировки территории. 14.3. Проект межевания территории представить в составе, определенном статьей 43 Градостроительного кодекса РФ, включающем в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 4) границы территорий объектов культурного наследия; 5) границы зон с особыми условиями использования территорий; 6) границы зон действия публичных сервитутов. В проекте межевания территории также должны быть указаны: 1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. |
| 15. | Порядок рассмотрения, согласования и утверждения документации по планировке территории | 15.1. Согласовать с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области графические материалы первого этапа «Эскиз планировки»: - схема расположения элемента планировочной структуры (схема размещения проектируемой территории в структуре поселения) М1:5000 - М1:10000; - схема использования территории в период подготовки проекта планировки (на данной схеме отображается только информация по состоянию на момент проектирования, информация о предполагаемом развитии территории не наносится); - схема границ территории объектов культурного наследия (при необходимости); - схема границ зон с особыми условиями использования территории (схема планировочных ограничений); - схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории населенного пункта и поселения, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования. 15.2. Документация по планировке территории подлежит согласованию с администрацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Передача на согласование осуществляется Заказчиком. 15.3. Документация по планировке территории подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Передача материалов в администрацию муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области для проведения публичных слушаний осуществляется Исполнителем. Публичные слушания проводятся с участием представителей проектировщиков. 15.4. Документация по планировке территории подлежит утверждению распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Передача документации для утверждения осуществляется администрацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 15.5. Документация по планировке территории подлежит рассмотрению Градостроительным советом Ленинградской области (передача осуществляется Заказчиком). |
| 16. | Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику | Проектные материалы передаются заказчику в 4-х экземплярах на бумажной основе и 4-х экземплярах на магнитном носителе. После утверждения один экземпляр материалов проекта безвозмездно передается на бумажной основе и на магнитном носителе для учета и регистрации в архив комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области |

Приложение: Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории на 1 - ом листе.