Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «26» августа 2015 года  № 53/15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. Срок выполнения работ

## 1.1. 20 календарных дней с даты заключения контракта.

## 2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

## 2.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном дефектной ведомостью Заказчика.

## 2.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническому заданию.

3. Требование к Подрядчику

## 3.1. Наличие опыта работы, необходимого количества рабочих и механизмов для своевременного выполнения работ в срок, установленный Заказчиком.

## 3.2.  Направлять Заказчику в письменном виде уведомление (не менее чем за 2 дня с указанием времени и даты, до начала выполнения следующего технологического процесса) о проведении любых видов скрытых работ для прибытия на объект представителя Заказчика.

4. Объем работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №18 по ул. Верхняя в д. Старая | м2 | 2477 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 1,81 |
| 1.2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | 1000 м2 | 2,477 |
| 1.3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т | 759,19 |
| 1.4. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 1,81 |
| 1.5. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 2,477 |

## ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 по Школьному переулку в д. Старая | м2 | 353 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 2,3 |
| 1.2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,353 |
| 1.3. | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (353х0,04х2,2) | т | 31,07 |
| 1.4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (353х0,04х2,2) | т | 31,07 |
| 1.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0,53 |
| 1.6. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 2,3 |
| 1.7. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,353 |

## ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1 по Школьному переулку в д. Старая | м2 | 345 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 2,1 |
| 1.2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,345 |
| 1.3. | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (345х0,04х2,2) | т | 30,36 |
| 1.4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (345х0,04х2,2) | т | 30,36 |
| 1.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0,345 |
| 1.6. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 2,1 |
| 1.7. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,345 |

## ___________________________________________________________________________________

5. Требования к качеству работе и применяемым материалам.

5.1.  Требования, предъявляемые к выполняемым работам

5.1.1. Ремонт автомобильной дороги необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196 — ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184 — ФЗ «О техническом регулировании»;

Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги  и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги »;

СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

5.1.2.   Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные техническим заданием в соответствии со сроками графика производства работ. График производства работ разрабатывается  Подрядчиком  и  утверждается  Заказчиком.

5.1.3. Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с локальной сметой, которая является неотъемлемой частью документации об аукционе (Приложение № 5 к муниципальному Контракту).

5.2. Требования к качеству работ

Ремонт дорожных одежд включает работы по восстановлению слоя износа, улучшению ровности, повышению шероховатости и сцепных качеств покрытия, увеличению прочности дорожной конструкции.

В целях обеспечения безопасности движения в местах производства ремонтных работ, а также в целях охраны труда и соблюдения техники безопасности должны быть приняты меры по ограждению таких мест с установкой необходимых дорожных знаков.

До начала работ покрытие должно быть чистым, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству, так же должны быть выполнены работы по исправлению песчаного и щебеночного оснований, устранению просадок, выбоин, иных повреждений на покрытии.

Покрытия и основания из асфальтобетонной смеси следует производить в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей  следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 град.С, осенью – не ниже 10 град.С; теплых смесей – при температуре не ниже 10 град.С.

Верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенный  нижний слой до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20 град.С).

Перед укладкой смеси (за 1- 6 ч) необходимо произвести обработку поверхность нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или вязким  битумом, нагретым до температуры, указанной в таблице 13 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Температура асфальтобетонной смеси при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013.

Уплотнение смеси следует начинать непосредственно после их укладки, соблюдая при этом температурный режим.

Качество асфальтобетонной смеси должно соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной  эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.

В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества  исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, температуры  смеси на месте приготовления и укладки и журнал  укладки и уплотнения смеси по сменам.

5.3. Требование к биологической и химической безопасности материалов: в соответствии  с Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 01.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными документами.

5.4. Требования к организации работ:

5.4.1. Перед выполнением ремонтных работ для передачи объект, подлежащего ремонту,  создается  комиссии из представителей Заказчика, Подрядчика  и Технадзора, после осмотра объекта составляется Акт передачи объекта для выполнения работ в 2 экземплярах.  Передается Подрядчику техническая документация  на объект с согласованиями  электро-, газовых-, связь- и коммунальных служб.

5.4.2. Исполнительская документация  должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН и «Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», утвержденного распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 года. При отсутствии Исполнительной документации, или если она не соответствует требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

5.4.3. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора  за ходом  выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.4.4. Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:

- обеспечение безопасности движения в границах передаваемой участка, включая установку и содержание дорожных знаков, ограждений в соответствии с ВСН 37-84;

-  с соблюдением: норм пожарной безопасности;  техники безопасности;

- обеспечение сохранности линии электропередачи, связи, инженерных коммуникаций в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ.

5.4.5. Приемка работ: производится представителем  Заказчика  в присутствии Подрядчика в соответствии со СНиП, техническими спецификациями, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ недостатков, дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям Технического задания, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ и потребовать от Подрядчика устранить выявленные недостатки, дефекты, несоответствия в течение 3 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии об устранении недостатков, дефектов, несоответствий за собственный счет.

По окончанию всех работ Подрядчик обязан предоставить производственно- техническую документацию в полном объеме.

6. Срок выполнения ремонтных работ

В течение 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения Контракта.

7. Требования к безопасности работ:

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиП 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Срок гарантии качества результатов работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в срок согласованный сторонами, гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

Так же до подписания акта о приемке выполненных работ подрядчик обязан предоставить гарантийный паспорт на выполненные работы.

9. Дефектная ведомость

| №№ | Адрес участка | Протяженность (м) | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые виды работ по Устранению дефектов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Старая, ул. Верхняя проезда к дворовой территории многоквартирного дома №18 | площадь участка – 2477 кв.м.; | Существующее покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, ямы, нарушения поперечного профиля. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 2477 |
| 1.1. |  |  |  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 181 |
| 1.2. |  |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | м2 | 2477 |
| 1.3. |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 181 |
| 1.4. |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2,477 |

На ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 по Школьному переулку в д. Старая

| №№ | Адрес участка | Протяженность (м) | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые виды работ по Устранению дефектов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Старая, Школьный пер., проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 | площадь участка – 353 кв.м.; | Существующее покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, ямы, нарушения поперечного профиля. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 353 |
| 1.1. |  |  |  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 230 |
| 1.2. |  |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | м2 | 353 |
| 1.3. |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 53 |
| 1.4. |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 230 |
| 1.5. |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 353 |

На ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1

по Школьному переулку в д. Старая

| №№ | Адрес участка | Протяженность (м) | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые виды работ по Устранению дефектов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Старая, Школьный пер., проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1 | площадь участка – 345 кв.м.; | Существующее покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, ямы, нарушения поперечного профиля. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 345 |
| 1.1. |  |  |  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 210 |
| 1.2. |  |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | м2 | 345 |
| 1.3. |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 34,5 |
| 1.4. |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 210 |
| 1.5. |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 345 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, использующихся при выполнении работ.

«ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №18 по ул. Верхняя в д. Старая»

| № п/п | Наименование товара. Товарный знак. Страна происхождения | Конкретные показатели товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонные смеси тип 1 соответствуют ГОСТ 9128-2013 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - асфальтобетонные смеси выдерживают испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части - предел прочности при сжатии при температуре 20°С 2,5 МПа - марка смеси I - вид смеси плотные - пористость минеральной части: 17 % - содержание битума: 5,0% по массе - смесь мелкозернистая - водонасыщение образцов, отформованных из смеси: с 1,5 по 2,0 процентов по объему - марка щебня по дробимости 1200 - температура укладки +110 °С - тип смеси А - размер минеральных зерен: 20 мм - предел прочности при сжатии при температуре 50°С 1,0 МПа - водостойкость 0,90 - смеси однородные - сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения 0,87 - содержания щебня 55 % - предел прочности при сжатии при температуре 0°С 11 МПа - марка щебня по истираемости И1 - водостойкость при длительном водонасыщении 0,85 - сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С 0,25 МПа - трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин 5 МПа - величина остаточной пористости: свыше 2,5 по 5,0 % - абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не будет превышать ±0,5% по массе - максимальный коэффициент вариации 0,16 - средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия 15 % по массе - щебень, входящий в состав смеси из изверженных пород - марка щебня по морозостойкости F50 - температура смеси при отгрузке 150 °С Технические характеристики битума входящего в состав смеси: - температура хрупкости: -15 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны не будет превышать 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,5 - растяжимость при температуре 0 °С: 3,5 см - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 90 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - марка битума БНД 60/90 - растяжимость при температуре +25 °С: 55 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +47 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 20 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий |
| 2 | Битум нефтяной тип 1 соответствует ГОСТ 22245-90 КИНЕФ Россия | 1. Технические характеристики: - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 120 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - растяжимость при температуре +25 °С: 65 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +43 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - температура хрупкости: -17 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,9 - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 28 - растяжимость при температуре 0 °С: 4 см - марка битума БНД 90/130 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначается в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий |
| 3 | Щебень соответствует ГОСТ 8267-93 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 12 % по массе - число циклов замораживания оттаивания 200 - содержание глины в комках 0,25% по массе - не будет содержать посторонних засоряющих примесей - марка по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре щебня 800 - потеря массы после испытания насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием 3 % - содержание зерен слабых пород 10% по массе - щебень из изверженных интрузивных пород - потеря массы при испытании щебня на дробимость свыше 20 по 25 % - группа щебня 2 - полный остаток при рассеве щебня на сите с отверстием равным наименьшему номинальному размеру зерен 95 % по массе - полный остаток при рассеве щебня на сите с отверстием равным наибольшему номинальному размеру зерен не будет превышать 10 % по массе - марка по истираемости щебня И1 - марка по морозостойкости щебня F200 - содержание пылевидных и глинистых частиц 1 % по массе - щебень стойкий к воздействию окружающей среды - потеря массы при испытании щебня на истираемость в полочном барабане 25 % - суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов 739 Бк/кг 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется для дорожных и строительных работ 3. Размеры: - фракция: минимальное значение – 10,1 мм максимальное значение – 20 мм |
| 4 | Пиломатериалы соответствуют ГОСТ 8486-86 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - порода древесины: хвойная - качество древесины и обработки: 3 сорт - влажность: 21% - тип пиломатериалов: обрезные - наименование: бруски - крыловатость: 24 мм - пиломатериалы сухие. - параметр шероховатости поверхности пиломатериалов: 1250мкм - Оценка качества пиломатериалов производится по худшей стороне бруска. - На любом однометровом участке длины пиломатериала допускается 3 шт червоточин. - Грибные ядровые пятна (полосы) допускаются. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются в строительстве 3. Размеры: а) ширина: 100 мм б) толщина: 50 мм в) длина: 6000 мм |
| 5 | Поковки соответствуют ГОСТ 8479-70 МЗиМ Россия | 1. Технические характеристики: Минимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 156. Минимальное относительное сужение поковки - 40 %. Минимальный предел текучести поковки - 275 МПa. Минимальное относительное удлинение поковки - 20 %. Форма поковки - квадратная. Максимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 197. Материал изготовления поковки - сталь. Масса поковки 1,8 кг. Минимальное временное сопротивление поковки - 54 кгс/мм². Минимальная ударная вязкость поковки 4,5 кгс•м/см². 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): поковки общего назначения |
| 6 | Вода Товарный знак отсутствует Россия | Вода не содержит химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры в пределах, превышающих нормы. Содержание в воде растворимых солей, сульфатов, хлоридов и взвешенных частиц: растворимых солей – 2000 мг/л; ионов оксида серы – 600 мг/л; ионов хлора – 500 мг/л взвешенных частиц – 200 мг/л Общее содержание в воде ионов натрия Na+ и калия К+ в составе растворимых солей не будет превышать 1500 мг/л. Кислотность воды 7,5. Окисляемость воды 13 мг/л. В местах водозабора (при первичном контроле качества воды) содержание грубодисперсных примесей в воде 3 % по объему. Не допускается применение сточной, болотной и торфяной воды. Наличие нефтепродуктов, масел и жиров допускаются только следы. |
| 7 | Гвозди строительные соответствуют ГОСТ 4028-63 Северсталь-метиз Россия | 1.Технические характеристики: - заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение - отклонение от соосности головки относительно стержня не будет превышать 0,3 мм - изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия - диаметр стержня 3,00 мм - отклонения от круглости головок 0,4 мм - длина гвоздя 70 мм - масса 1000 шт. гвоздей 3,77 кг - предельные отклонения на длину гвоздей ±3 - предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения -0,12 мм - угол заострения по граням 40° - односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 0,5 мм 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для использования в строительстве |
| 8 | Бетон тяжелый соответствует ГОСТ 26633-2012 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: По классу прочности на сжатие в проектном возрасте бетон B15. Бетон тяжелый. Марка по морозостойкости бетона F100. Марка по водонепроницаемости бетона W4. Средняя плотность зерен крупного заполнителя бетона с 2000 по 3000 кг/м3. Содержание фракций св. 40 до 80 мм в крупном заполнителе 0 % массы. Истинная плотность мелкого заполнителя бетона 2500 кг/м3. Модуль крупности мелкого заполнителя 2,3. Марка щебня по дробимости 1200 Марка щебня по истираемости И1 Содержание фракций св. 10 до 20 мм в крупном заполнителе 30 %. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не будет превышать 1 % массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 24 % массы. Средняя прочность бетона на сжатие 196,5 кгс/см2. Содержание фракций от 5 до 10 мм в крупном заполнителе 20 %. Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфатов (гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SO3 для крупного заполнителя 1,5% массы Содержание пирита в пересчете на SO3 4,0 % массы Содержание галоидов (галит, сильвин и др.), содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора для мелкого заполнителя 0,15 % массы Содержание угля в мелком заполнителе 1% по массе Содержание фракций св. 20 до 40 мм в крупном заполнителе с 40 по 65 % массы Наибольшая крупность заполнителя в бетоне не будет превышать 40 мм Щебень из изверженных пород 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется во всех областях строительства |
| 9 | Растворы строительные соответствуют ГОСТ 28013-98 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: Основное назначение кладочные Марка прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М100 Норма подвижности по погружению конуса 2 см (для Пк1), 6 см (для Пк2), 10 см (для Пк3) Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте 1450 кг/м3 Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не будет превышать 10 % По средней плотности растворы легкие Содержание золы-уноса 19 % массы цемента Расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10 % Марка морозостойкости растворов F50 Дозирование сыпучих исходных материалов для растворных смесей по массе Дозирование жидких составляющих для растворных смесей по объему Растворы по применяемым вяжущим простые При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего 50 °С Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм Минимальная температура растворных смесей в момент использования 10 °С Погрешность дозирования для вяжущих материалов не будет превышать ±1 % Погрешность дозирования для заполнителей ±2 % Вяжущие материалы портландцемент Водоудерживающая способность растворных смесей 91 % Заполнители песок для строительных работ Марка по подвижности Пк1, Пк2, Пк3 Погрешность дозирования для воды ±1 % Погрешность дозирования для добавок ±1 % 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки |
| 10 | Камни бортовые соответствуют ГОСТ 6665-91 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: тип камней прямые рядовые в бортовых камнях закругление граней присутствует; технологические уклоны нелицевых вертикальных граней 5 % геометрические размеры длина 1000 мм геометрические размеры, ширина измеряется по основанию геометрические размеры ширина 180 мм геометрические размеры высота 300 мм тип бетона мелкозернистый бетон класс бетона по прочности на сжатие В30 марка бетона по водонепроницаемости W6 предельное отклонение от линейного размера, длины камней ±5 мм водопоглощение бетона камней не будет превышать 6 % по массе максимальный радиус закругления нелицевых граней радиусом 14,9 мм максимальный радиус закругления лицевых граней радиусом 5 мм предельное отклонение от линейного размера, ширины ±6 мм марка бетона по морозостойкости F200 класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 марка щебня по прочности на сжатие 1000 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок |

Приложение № 2  к Техническому заданию

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, использующихся при выполнении работ.

«ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 по Школьному переулку в д. Старая»

| № п/п | Наименование товара. Товарный знак. Страна происхождения | Конкретные показатели товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонные смеси тип 1 соответствуют ГОСТ 9128-2013 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - асфальтобетонные смеси выдерживают испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части - предел прочности при сжатии при температуре 20°С 2,5 МПа - марка смеси I - вид смеси плотные - пористость минеральной части: 17 % - содержание битума: 5,0% по массе - смесь мелкозернистая - водонасыщение ообразцов, отформованных из смеси: с 1,5 по 2,0 процентов по объему - марка щебня по дробимости 1200 - температура укладки +110 °С - тип смеси А - размер минеральных зерен: 20 мм - предел прочности при сжатии при температуре 50°С 1,0 МПа - водостойкость 0,90 - смеси однородные - сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения 0,87 - содержания щебня 55 % - предел прочности при сжатии при температуре 0°С 11 МПа - марка щебня по истираемости И1 - водостойкость при длительном водонасыщении 0,85 - сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С 0,25 МПа - трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин 5 МПа - величина остаточной пористости: свыше 2,5 по 5,0 % - абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не будет превышать ±0,5% по массе - максимальный коэффициент вариации 0,16 - средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия 15 % по массе - щебень, входящий в состав смеси из изверженных пород - марка щебня по морозостойкости F50 - температура смеси при отгрузке 150 °С Требования к техническим характеристикам битума входящего в состав смеси: - температура хрупкости: -15 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны не будет превышать 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,5 - растяжимость при температуре 0 °С: 3,5 см - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 90 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - марка битума БНД 60/90 - растяжимость при температуре +25 °С: 55 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +47 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 20 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий |
| 2 | Битум нефтяной тип 1 соответствует ГОСТ 22245-90 КИНЕФ Россия | 1. Технические характеристики: - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 120 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - растяжимость при температуре +25 °С: 65 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +43 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - температура хрупкости: -17 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,9 - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 28 - растяжимость при температуре 0 °С: 4 см - марка битума БНД 90/130 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначается в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий |
| 3 | Камни бортовые тип 1 соответствуют ГОСТ 6665-91 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: тип камней прямые рядовые в бортовых камнях закругление граней присутствует; технологические уклоны нелицевых вертикальных граней 5 % геометрические размеры длина 1000 мм геометрические размеры, ширина измеряется по основанию геометрические размеры ширина 180 мм геометрические размеры высота 300 мм тип бетона мелкозернистый бетон класс бетона по прочности на сжатие В30 марка бетона по водонепроницаемости W6 предельное отклонение от линейного размера, длины камней ±5 мм водопоглощение бетона камней не будет превышать 6 % по массе максимальный радиус закругления нелицевых граней радиусом 14,9 мм максимальный радиус закругления лицевых граней радиусом 5 мм предельное отклонение от линейного размера, ширины ±6 мм марка бетона по морозостойкости F200 класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 марка щебня по прочности на сжатие 1000 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок |
| 4 | Пиломатериалы тип 1 соответствуют ГОСТ 8486-86 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - порода древесины: хвойная - качество древесины и обработки: 3 сорт - влажность: 21% - тип пиломатериалов: обрезные - наименование: бруски - крыловатость: 24 мм - пиломатериалы сухие. - параметр шероховатости поверхности пиломатериалов: 1250мкм - Оценка качества пиломатериалов производится по худшей стороне бруска. - На любом однометровом участке длины пиломатериала допускается 3 шт червоточин. - Грибные ядровые пятна (полосы) допускаются. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются в строительстве 3. Размеры: ширина: 100 мм толщина: 50 мм длина: 6000 мм |
| 5 | Поковки соответствуют ГОСТ 8479-70 МЗиМ Россия | 1. Технические характеристики: Минимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 156. Минимальное относительное сужение поковки - 40 %. Минимальный предел текучести поковки - 275 МПa. Минимальное относительное удлинение поковки - 20 %. Форма поковки - квадратная. Максимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 197. Материал изготовления поковки - сталь. Масса поковки 1,8 кг. Минимальное временное сопротивление поковки - 54 кгс/мм². Минимальная ударная вязкость поковки 4,5 кгс•м/см². 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): поковки общего назначения |
| 6 | Вода Товарный знак отсутствует Россия | Вода не содержит химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры в пределах, превышающих нормы. Содержание в воде растворимых солей, сульфатов, хлоридов и взвешенных частиц: растворимых солей – 2000 мг/л; ионов оксида серы – 600 мг/л; ионов хлора – 500 мг/л взвешенных частиц – 200 мг/л Общее содержание в воде ионов натрия Na+ и калия К+ в составе растворимых солей не будет превышать 1500 мг/л. Кислотность воды 5,5. Окисляемость воды 13 мг/л. В местах водозабора (при первичном контроле качества воды) содержание грубодисперсных примесей в воде 3 % по объему. Не допускается применение сточной, болотной и торфяной воды. Наличие нефтепродуктов, масел и жиров допускаются только следы. |
| 7 | Гвозди строительные соответствуют ГОСТ 4028-63 Северсталь-метиз Россия | 1.Технические характеристики: - заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение - отклонение от соосности головки относительно стержня не будет превышать 0,3 мм - изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия - диаметр стержня 3,00 мм - отклонения от круглости головок 0,4 мм - длина гвоздя 70 мм - масса 1000 шт. гвоздей 3,77 кг - предельные отклонения на длину гвоздей ±3 - предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения -0,12 мм - угол заострения по граням 40° - односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 0,5 мм 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для использования в строительстве |
| 8 | Бетон тяжелый соответствует ГОСТ 26633-2012 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: По классу прочности на сжатие в проектном возрасте бетон B15. Бетон тяжелый. Марка по морозостойкости бетона F100. Марка по водонепроницаемости бетона W4. Средняя плотность зерен крупного заполнителя бетона с 2000 по 3000 кг/м3. Содержание фракций св. 40 до 80 мм в крупном заполнителе 0 % массы. Истинная плотность мелкого заполнителя бетона 2500 кг/м3. Модуль крупности мелкого заполнителя 2,3. Марка щебня по дробимости 1200 Марка щебня по истираемости И1 Содержание фракций св. 10 до 20 мм в крупном заполнителе 30 %. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не будет превышать 1 % массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 24 % массы. Средняя прочность бетона на сжатие 196,5 кгс/см2. Содержание фракций от 5 до 10 мм в крупном заполнителе 20 %. Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфатов (гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SO3 для крупного заполнителя 1,5% массы Содержание пирита в пересчете на SO3 4,0 % массы Содержание галоидов (галит, сильвин и др.), содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора для мелкого заполнителя 0,15 % массы Содержание угля в мелком заполнителе 1% по массе Содержание фракций св. 20 до 40 мм в крупном заполнителе с 40 по 65 % массы Наибольшая крупность заполнителя в бетоне не будет превышать 40 мм Щебень из изверженных пород 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется во всех областях строительства |
| 9 | Растворы строительные соответствуют ГОСТ 28013-98 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: Основное назначение кладочные Марка прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М100 Норма подвижности по погружению конуса 2 см (для Пк1), 6 см (для Пк2), 10 см (для Пк3) Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте 1450 кг/м3 Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не будет превышать 10 % По средней плотности растворы легкие Содержание золы-уноса 19 % массы цемента Расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10 % Марка морозостойкости растворов F50 Дозирование сыпучих исходных материалов для растворных смесей по массе Дозирование жидких составляющих для растворных смесей по объему Растворы по применяемым вяжущим простые При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего 50 °С Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм Минимальная температура растворных смесей в момент использования 10 °С Погрешность дозирования для вяжущих материалов не будет превышать ±1 % Погрешность дозирования для заполнителей ±2 % Вяжущие материалы портландцемент Водоудерживающая способность растворных смесей 91 % Заполнители песок для строительных работ Марка по подвижности Пк1, Пк2, Пк3 Погрешность дозирования для воды ±1 % Погрешность дозирования для добавок ±1 % 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки |
| 10 | Камни бортовые тип 2 соответствуют ГОСТ 6665-91 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: тип камней прямые рядовые в бортовых камнях закругление граней присутствует; технологические уклоны нелицевых вертикальных граней 5 % геометрические размеры длина 1000 мм геометрические размеры, ширина измеряется по основанию геометрические размеры ширина 150 мм геометрические размеры высота 300 мм тип бетона мелкозернистый бетон класс бетона по прочности на сжатие В30 марка бетона по водонепроницаемости W6 предельное отклонение от линейного размера, длины камней ±5 мм водопоглощение бетона камней не будет превышать 6 % по массе максимальный радиус закругления нелицевых граней радиусом 14,9 мм максимальный радиус закругления лицевых граней радиусом 5 мм предельное отклонение от линейного размера, ширины ±6 мм марка бетона по морозостойкости F200 класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 марка щебня по прочности на сжатие 1000 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок |
| 11 | Песчано-щебеночные смеси соответствуют ГОСТ 25607-2009 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: Номер смеси С4 Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 120 мм) 0 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 80 мм) 5 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 40 мм) 30 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 20 мм) в диапазоне значений с 28 по 55 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 10 мм) 60 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 5 мм) 80 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 2,5 мм) 60 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,63 мм) 80 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,16 мм) 97 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,05 мм) 95 % по массе. Порода щебня: изверженные. Наибольшие номинальные размеры зерен не будут превышать 80 мм. Модуль крупности песка свыше 2,0 по 2,5 Мк. Марка по истираемости щебня И1. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы в щебне 24 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость 30% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне 1 % по массе. Марка щебня по дробимости 600. Подтип щебня из изверженных пород из интрузивных пород. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не будет превышать 740 Бк/кг. Содержание зерен слабых пород в щебне 9 % по массе. Группа щебня 3. Содержание глины в комках в щебне 0,25 % по массе. Морозостойкость щебня F100 . Потеря массы при испытании щебня на истираемость 24%. Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав средний. Истинная плотность составляет 2,5 г/см3. Полный остаток на сите N 063 40. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются для устройства покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов и укрепления обочин автомобильных дорог |
| 12 | Пиломатериалы тип 2 соответствуют ГОСТ 8486-86 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - по качеству древесины и обработки пиломатериалы 4 сорт - предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов по ширине ±3,0 - тип пиломатериалов обрезные - наименование брусья - крыловатость допускается - трещины пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала - параметр шероховатости поверхности пиломатериалов свыше 1250 мкм - Оценка качества пиломатериалов производится по худшей стороне бруска. - На любом однометровом участке длины пиломатериала допускается 4 шт червоточин. - Грибные ядровые пятна (полосы) допускаются. - влажность пиломатериалов не будет нормироваться - предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов по толщине ±3,0 - порода древесины хвойная 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются в строительстве 3. Размеры: ширина: 125 мм толщина: 125 мм длина: 6000 мм |

Приложение № 3  к Техническому заданию

«ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1 по Школьному переулку в д. Старая»

| № п/п | Наименование товара. Товарный знак. Страна происхождения | Конкретные показатели товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонные смеси тип 1 соответствуют ГОСТ 9128-2013 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - асфальтобетонные смеси выдерживают испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части - предел прочности при сжатии при температуре 20°С 2,5 МПа - марка смеси I - вид смеси плотные - пористость минеральной части: 17 % - содержание битума: 5,0% по массе - смесь мелкозернистая - водонасыщение образцов, отформованных из смеси: с 1,5 по 2,0 процентов по объему - марка щебня по дробимости 1200 - температура укладки +110 °С - тип смеси А - размер минеральных зерен: 20 мм - предел прочности при сжатии при температуре 50°С 1,0 МПа - водостойкость 0,90 - смеси однородные - сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения 0,87 - содержания щебня 55 % - предел прочности при сжатии при температуре 0°С 11 МПа - марка щебня по истираемости И1 - водостойкость при длительном водонасыщении 0,85 - сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С 0,25 МПа - трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин 5 МПа - величина остаточной пористости: свыше 2,5 по 5,0 % - абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не будет превышать ±0,5% по массе - максимальный коэффициент вариации 0,16 - средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия 15 % по массе - щебень, входящий в состав смеси из изверженных пород - марка щебня по морозостойкости F50 - температура смеси при отгрузке 150 °С Требования к техническим характеристикам битума входящего в состав смеси: - температура хрупкости: -15 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны не будет превышать 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,5 - растяжимость при температуре 0 °С: 3,5 см - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 90 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - марка битума БНД 60/90 - растяжимость при температуре +25 °С: 55 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +47 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 20 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий |
| 2 | Битум нефтяной тип 1 соответствует ГОСТ 22245-90 КИНЕФ Россия | 1. Технические характеристики: - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре +25 °С: 120 - изменение температуры размягчения после прогрева: не будет превышать 5 °С - растяжимость при температуре +25 °С: 65 см - температура вспышки: +230 °С - температура размягчения по кольцу и шару, °С: +43 °С - минимальная температура самовоспламенения: +368 °С - температура хрупкости: -17 °С - предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3 - индекс пенетрации: -0,9 - глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 0 °С: 28 - растяжимость при температуре 0 °С: 4 см - марка битума БНД 90/130 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначается в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий |
| 3 | Камни бортовые тип 1 соответствуют ГОСТ 6665-91 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: тип камней прямые рядовые в бортовых камнях закругление граней присутствует; технологические уклоны нелицевых вертикальных граней 5 % геометрические размеры длина 1000 мм геометрические размеры, ширина измеряется по основанию геометрические размеры ширина 180 мм геометрические размеры высота 300 мм тип бетона мелкозернистый бетон класс бетона по прочности на сжатие В30 марка бетона по водонепроницаемости W6 предельное отклонение от линейного размера, длины камней ±5 мм водопоглощение бетона камней не будет превышать 6 % по массе максимальный радиус закругления нелицевых граней радиусом 14,9 мм максимальный радиус закругления лицевых граней радиусом 5 мм предельное отклонение от линейного размера, ширины ±6 мм марка бетона по морозостойкости F200 класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 марка щебня по прочности на сжатие 1000 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок |
| 4 | Пиломатериалы тип 1 соответствуют ГОСТ 8486-86 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - порода древесины: хвойная - качество древесины и обработки: 3 сорт - влажность: 21% - тип пиломатериалов: обрезные - наименование: бруски - крыловатость: 24 мм - пиломатериалы сухие. - параметр шероховатости поверхности пиломатериалов: 1250мкм - Оценка качества пиломатериалов производится по худшей стороне бруска. - На любом однометровом участке длины пиломатериала допускается 3 шт червоточин. - Грибные ядровые пятна (полосы) допускаются. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются в строительстве 3. Размеры: ширина: 100 мм толщина: 50 мм длина: 6000 мм |
| 5 | Поковки соответствуют ГОСТ 8479-70 МЗиМ Россия | 1. Технические характеристики: Минимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 156. Минимальное относительное сужение поковки - 40 %. Минимальный предел текучести поковки - 275 МПa. Минимальное относительное удлинение поковки - 20 %. Форма поковки - квадратная. Максимальное число твердости по Бринеллю (на поверхности поковки) - 197. Материал изготовления поковки - сталь. Масса поковки 1,8 кг. Минимальное временное сопротивление поковки - 54 кгс/мм². Минимальная ударная вязкость поковки 4,5 кгс•м/см². 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): поковки общего назначения |
| 6 | Вода Товарный знак отсутствует Россия | Вода не содержит химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры в пределах, превышающих нормы. Содержание в воде растворимых солей, сульфатов, хлоридов и взвешенных частиц: растворимых солей – 2000 мг/л; ионов оксида серы – 600 мг/л; ионов хлора – 500 мг/л взвешенных частиц – 200 мг/л Общее содержание в воде ионов натрия Na+ и калия К+ в составе растворимых солей не будет превышать 1500 мг/л. Кислотность воды 7,5. Окисляемость воды 13 мг/л. В местах водозабора (при первичном контроле качества воды) содержание грубодисперсных примесей в воде 3 % по объему. Не допускается применение сточной, болотной и торфяной воды. Наличие нефтепродуктов, масел и жиров допускаются только следы. |
| 7 | Гвозди строительные соответствуют ГОСТ 4028-63 Северсталь-метиз Россия | 1.Технические характеристики: - заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение - отклонение от соосности головки относительно стержня не будет превышать 0,3 мм - изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия - диаметр стержня 3,00 мм - отклонения от круглости головок 0,4 мм - длина гвоздя 70 мм - масса 1000 шт. гвоздей 3,77 кг - предельные отклонения на длину гвоздей ±3 - предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения -0,12 мм - угол заострения по граням 40° - односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 0,5 мм 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для использования в строительстве |
| 8 | Бетон тяжелый соответствует ГОСТ 26633-2012 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: По классу прочности на сжатие в проектном возрасте бетон B15. Бетон тяжелый. Марка по морозостойкости бетона F100. Марка по водонепроницаемости бетона W4. Средняя плотность зерен крупного заполнителя бетона с 2000 по 3000 кг/м3. Содержание фракций св. 40 до 80 мм в крупном заполнителе 0 % массы. Истинная плотность мелкого заполнителя бетона 2500 кг/м3. Модуль крупности мелкого заполнителя 2,3. Марка щебня по дробимости 1200 Марка щебня по истираемости И1 Содержание фракций св. 10 до 20 мм в крупном заполнителе 30 %. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не будет превышать 1 % массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 24 % массы. Средняя прочность бетона на сжатие 196,5 кгс/см2. Содержание фракций от 5 до 10 мм в крупном заполнителе 20 %. Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфатов (гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SO3 для крупного заполнителя 1,5% массы Содержание пирита в пересчете на SO3 4,0 % массы Содержание галоидов (галит, сильвин и др.), содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора для мелкого заполнителя 0,15 % массы Содержание угля в мелком заполнителе 1% по массе Содержание фракций св. 20 до 40 мм в крупном заполнителе с 40 по 65 % массы Наибольшая крупность заполнителя в бетоне не будет превышать 40 мм Щебень из изверженных пород 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется во всех областях строительства |
| 9 | Растворы строительные соответствуют ГОСТ 28013-98 Товарный знак отсутствует Россия | 1.Технические характеристики: Основное назначение кладочные Марка прочности растворов на сжатие в проектном возрасте М100 Норма подвижности по погружению конуса 2 см (для Пк1), 6 см (для Пк2), 10 см (для Пк3) Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте 1450 кг/м3 Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения не будет превышать 10 % По средней плотности растворы легкие Содержание золы-уноса 19 % массы цемента Расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10 % Марка морозостойкости растворов F50 Дозирование сыпучих исходных материалов для растворных смесей по массе Дозирование жидких составляющих для растворных смесей по объему Растворы по применяемым вяжущим простые При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего 50 °С Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм Минимальная температура растворных смесей в момент использования 10 °С Погрешность дозирования для вяжущих материалов не будет превышать ±1 % Погрешность дозирования для заполнителей ±2 % Вяжущие материалы портландцемент Водоудерживающая способность растворных смесей 91 % Заполнители песок для строительных работ Марка по подвижности Пк1, Пк2, Пк3 Погрешность дозирования для воды ±1 % Погрешность дозирования для добавок ±1 % 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяется для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки |
| 10 | Камни бортовые тип 2 соответствуют ГОСТ 6665-91 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: тип камней прямые рядовые в бортовых камнях закругление граней присутствует; технологические уклоны нелицевых вертикальных граней 5 % геометрические размеры длина 1000 мм геометрические размеры, ширина измеряется по основанию геометрические размеры ширина 150 мм геометрические размеры высота 300 мм тип бетона мелкозернистый бетон класс бетона по прочности на сжатие В30 марка бетона по водонепроницаемости W6 предельное отклонение от линейного размера, длины камней ±5 мм водопоглощение бетона камней не будет превышать 6 % по массе максимальный радиус закругления нелицевых граней радиусом 14,9 мм максимальный радиус закругления лицевых граней радиусом 5 мм предельное отклонение от линейного размера, ширины ±6 мм марка бетона по морозостойкости F200 класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 марка щебня по прочности на сжатие 1000 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок |
| 11 | Песчано-щебеночные смеси соответствуют ГОСТ 25607-2009 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: Номер смеси С4 Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 120 мм) 0 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 80 мм) 5 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 40 мм) 30 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 20 мм) в диапазоне значений с 28 по 55 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 10 мм) 60 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 5 мм) 80 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 2,5 мм) 60 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,63 мм) 80 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,16 мм) 97 % по массе. Зерновой состав (полный остаток на сите с размером отверстия 0,05 мм) 95 % по массе. Порода щебня: изверженные. Наибольшие номинальные размеры зерен не будут превышать 80 мм. Модуль крупности песка свыше 2,0 по 2,5 Мк. Марка по истираемости щебня И1. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы в щебне 24 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость 30% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне 1 % по массе. Марка щебня по дробимости 600. Подтип щебня из изверженных пород из интрузивных пород. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не будет превышать 740 Бк/кг. Содержание зерен слабых пород в щебне 9 % по массе. Группа щебня 3. Содержание глины в комках в щебне 0,25 % по массе. Морозостойкость щебня F100 . Потеря массы при испытании щебня на истираемость 24%. Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав средний. Истинная плотность составляет 2,5 г/см3. Полный остаток на сите N 063 40. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются для устройства покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов и укрепления обочин автомобильных дорог |
| 12 | Пиломатериалы тип 2 соответствуют ГОСТ 8486-86 Товарный знак отсутствует Россия | 1. Технические характеристики: - по качеству древесины и обработки пиломатериалы 4 сорт - предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов по ширине ±3,0 - тип пиломатериалов обрезные - наименование брусья - крыловатость допускается - трещины пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала - параметр шероховатости поверхности пиломатериалов свыше 1250 мкм - Оценка качества пиломатериалов производится по худшей стороне бруска. - На любом однометровом участке длины пиломатериала допускается 4 шт червоточин. - Грибные ядровые пятна (полосы) допускаются. - влажность пиломатериалов не будет нормироваться - предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов по толщине ±3,0 - порода древесины хвойная 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): применяются в строительстве 3. Размеры: ширина: 125 мм толщина: 125 мм длина: 6000 мм |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «26» августа 2015 года  № 53/15

График

выполнения комплекса работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в д. Старая

| № п/п | Наименование показателя | Сумма по муниципальному контракту, руб. | Участок дороги | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в д. Старая | 4 468 394,00 |  | 20 календарных дней с даты заключения контракта |

Заказчик                                                                    Подрядчик

| Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Общество с ограниченной ответственностью «Неотех» |
| --- | --- |
| Глава администрации ___________ А.О. Знаменский (пописано ЭЦП) | Генеральный директор ООО «Неотех» ___________ Д.В. Белоус (подписано ЭЦП) |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «26» августа 2015 года  № 53/15

Виды работ,подлежащие выполнению по ремонту муниципальных автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в д. Старая

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №18 по ул. Верхняя в д. Старая | м2 | 2477 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 1,81 |
| 1.2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | 1000 м2 | 2,477 |
| 1.3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т | 759,19 |
| 1.4. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 1,81 |
| 1.5. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 2,477 |

## ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 по Школьному переулку в д. Старая | м2 | 353 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 2,3 |
| 1.2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,353 |
| 1.3. | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (353х0,04х2,2) | т | 31,07 |
| 1.4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (353х0,04х2,2) | т | 31,07 |
| 1.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0,53 |
| 1.6. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 2,3 |
| 1.7. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,353 |

## ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1 по Школьному переулку в д. Старая | м2 | 345 |
| 1.1. | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100м | 2,1 |
| 1.2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,345 |
| 1.3. | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (345х0,04х2,2) | т | 30,36 |
| 1.4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (345х0,04х2,2) | т | 30,36 |
| 1.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0,345 |
| 1.6. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 2,1 |
| 1.7. | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,345 |

Заказчик                                                                    Подрядчик

| Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Общество с ограниченной ответственностью «Неотех» |
| --- | --- |
| Глава администрации ___________ А.О. Знаменский (пописано ЭЦП) | Генеральный директор ООО «Неотех» ___________ Д.В. Белоус (подписано ЭЦП) |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от «26» августа 2015 года  № 53/15

Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику

| № п/п | Наименование отчетов и сведений | Сроки представления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | Счет-фактура (счет) | После выполнения всего объема |
| 3 | Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) | После выполнения всего объема |
| 4 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) | После выполнения всего объема |
| 5 | Исполнительная документация | После выполнения всего объема |

Заказчик                                                                    Подрядчик

| Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Общество с ограниченной ответственностью «Неотех» |
| --- | --- |
| Глава администрации ___________ А.О. Знаменский (пописано ЭЦП) | Генеральный директор ООО «Неотех» ___________ Д.В. Белоус (подписано ЭЦП) |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от «26» августа 2015 года  № 53/15

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома №18 по ул. Верхняя в д. Старая |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 3 205,346 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 652,44 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 113,869 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Декабрь 2014 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-14-02 (0) | Разборка бортовых камней на щебеночном основании Изп=8,69; Иэмм=3,87; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 1,81 | 1 499,91 | 670,46 | 17 742,71 | 13 046,34 | 4 696,37 | 52,63 | 95,26 |
|  |  |  | 100 м | 829,45 | 121,98 |  |  | 1 918,61 | 6,4 | 11,58 |
| 1 | ТЕРр68-12-10 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм | 2,477 | 12 385,46 | 12 092,77 | 195 354 | 6 300 | 154 562 | 19,79 | 49,02 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,16; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) | 1000 м2 покрытия | 292,69 | 885,56 |  |  | 19 062 | 30,39 | 75,28 |
| 2 | [ТССЦпг03-21-01-010] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 759,19 | 14,99 | 14,99 | 44 042 | 0 | 44 042 | 0 | 0 |
|  | (4) | Изп=8,69; Иэмм=3,87 | т | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 1,81 | 5 608,2365 | 112,8625 | 101 638 | 22 060 | 1 389 | 87,492 | 158,36 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,8; Имат=4,93; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1219,56*1,15; ЭММ=90,29*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25 | 100 м бортового камня | 1 402,494 | 21,7375 |  |  | 342 | 0,85 | 1,54 |
| 3.1 | 403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 181 | 196,54 |  | 35 574 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2,477 | 71 998,4135 | 3 311,075 | 890 903 | 17 293 | 39 695 | 44,045 | 109,1 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25 | 1000 м2 покрытия | 803,3785 | 622,0125 |  |  | 13 389 | 23,85 | 59,08 |
| 5 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 2,477 | 33 883,084 | 15,5 | 388 096 | 162 | 146 | 0,414 | 1,03 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*4*1,15; ЭММ=3,1*4*1,25; ЗПм=0*4*1,25; Мат=8465,01*4; ТЗТ=0,09*4*1,15; ТЗТм=0*4*1,25 | 1000 м2 покрытия | 7,544 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2 716 396 | 59 584 | 346 082 | 420,87 |
|  |  |  | 54 285 | 231,57 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 59584 | 1 | 59 584 |
| Машины и механизмы | 346082 | 1 | 346 082 |
| Материалы | 2111613 | 1 | 2 111 613 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 2 517 279 |
| Итого сметной прибыли |  | 69 704 |
| Итого накладных расходов |  | 129 412 |
| Итого |  | 2 716 395 |
| НДС | 2716395*0,18 | 18% | 488 951 |
| Итого |  | 3 205 346 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| --- |
| ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №22 корп.1 по Школьному переулку в д. Старая |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 613,950 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 376,88 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 54,552 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Декабря 2014 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-14-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 2,1 | 1 499,91 | 670,46 | 44 199 | 15 137 | 5 449 | 52,63 | 110,52 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 100 м | 829,45 | 121,98 |  |  | 2 226 | 6,4 | 13,44 |
| 2 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0,345 | 2 555,03 | 1 644,73 | 9 857 | 2 729 | 2 196 | 57,76 | 19,93 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 1000 м2 | 910,3 | 299,24 |  |  | 897 | 15,7 | 5,42 |
| 3 | [ТССЦпг01-01-01-043] | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (345х0,04х2,2) | 30,36 | 4,34 | 4,34 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; | т | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [ТССЦпг03-21-01-010] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (345х0,04х2,2) | 30,36 | 14,99 | 14,99 | 1 761 | 0 | 1 761 | 0 | 0 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; | ед.изм. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,345 | 5 024,2495 | 4 582,675 | 17 251 | 1 279 | 9 866 | 27,8185 | 9,6 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,4545 | 665,6375 |  |  | 1 996 | 25,75 | 8,88 |
| 5.1 | 408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | 43,47 | 1 379,26 |  | 59 956 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 2,1 | 5 608,2365 | 112,8625 | 117 922 | 25 594 | 1 612 | 87,492 | 183,73 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,8; Имат=4,93; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1219,56*1,15; ЭММ=90,29*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25; | 100 м бортового камня | 1 402,494 | 21,7375 |  |  | 397 | 0,85 | 1,79 |
| 6.1 | 403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 210 | 196,54 |  | 41 273 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,345 | 71 998,4135 | 3 311,075 | 124 086 | 2 409 | 5 529 | 44,045 | 15,2 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25; | 1000 м2 покрытия | 803,3785 | 622,0125 |  |  | 1 865 | 23,85 | 8,23 |
| 8 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 0,345 | 33 883,084 | 15,5 | 54 055 | 23 | 20 | 0,414 | 0,14 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*4*1,15; ЭММ=3,1*4*1,25; ЗПм=0*4*1,25; Мат=8465,01*4; ТЗТ=0,09*4*1,15; ТЗТм=0*4*1,25; | 1000 м2 покрытия | 7,544 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 470 870 | 47 171 | 26 943 | 339,12 |
|  |  |  | 7 381 | 37,76 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |
| Зарплата | 47171 | 1 | 47 171 |
| Машины и механизмы | 26943 | 1 | 26 943 |
| Материалы | 305790 | 1 | 305 790 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 379 904 |
| Итого сметной прибыли |  | 56 602 |
| Итого накладных расходов |  | 83 791 |
| Итого |  | 520 297 |
| НДС | 520297*0,18 | 18% | 93 653 |
| Итого |  | 613 950 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| --- |
| ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №12 по Школьному переулку в д. Старая |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 649,098 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 417,40 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 60,617 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Декабря 2014 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-14-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 2,3 | 1 499,91 | 670,46 | 48 408 | 16 578 | 5 968 | 52,63 | 121,05 |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 100 м | 829,45 | 121,98 |  |  | 2 438 | 6,4 | 14,72 |
| 2 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0,353 | 2 555,03 | 1 644,73 | 10 085 | 2 792 | 2 247 | 57,76 | 20,39 |
|  | (1) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); | 1000 м2 | 910,3 | 299,24 |  |  | 918 | 15,7 | 5,54 |
| 3 | [ТССЦпг01-01-01-043] | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (353х0,04х2,2) | 31,07 | 4,34 | 4,34 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 |
|  | (4) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; | т | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [ТССЦпг03-21-01-010] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (353х0,04х2,2) | 31,07 | 14,99 | 14,99 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 |
|  | (4) | Изп=8,69; Иэмм=3,87; | т | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,53 | 5 024,2495 | 4 582,675 | 26 501 | 1 964 | 15 156 | 27,8185 | 14,74 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,4545 | 665,6375 |  |  | 3 066 | 25,75 | 13,65 |
| 5.1 | 408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | 66,78 | 1 379,26 |  | 92 107 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 2,3 | 5 608,2365 | 112,8625 | 129 153 | 28 032 | 1 765 | 87,492 | 201,23 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,8; Имат=4,93; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1219,56*1,15; ЭММ=90,29*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25; | 100 м бортового камня | 1 402,494 | 21,7375 |  |  | 434 | 0,85 | 1,96 |
| 6.1 | 403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 230 | 196,54 |  | 45 204 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,353 | 71 998,4135 | 3 311,075 | 126 964 | 2 464 | 5 657 | 44,045 | 15,55 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25; | 1000 м2 покрытия | 803,3785 | 622,0125 |  |  | 1 908 | 23,85 | 8,42 |
| 8 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 0,353 | 33 883,084 | 15,5 | 55 308 | 23 | 21 | 0,414 | 0,15 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*4*1,15; ЭММ=3,1*4*1,25; ЗПм=0*4*1,25; Мат=8465,01*4; ТЗТ=0,09*4*1,15; ТЗТм=0*4*1,25; | 1000 м2 покрытия | 7,544 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 536 054 | 51 853 | 33 138 | 373,11 |
|  |  |  | 8 764 | 44,29 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |
| Зарплата | 51853 | 1 | 51 853 |
| Машины и механизмы | 33138 | 1 | 33 138 |
| Материалы | 349676 | 1 | 349 676 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 434 667 |
| Итого сметной прибыли |  | 35 538 |
| Итого накладных расходов |  | 79 878 |
| Итого |  | 550 083 |
| НДС | 550083*0,18 | 18% | 99 015 |
| Итого |  | 649 098 |

| Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Общество с ограниченной ответственностью «Неотех» |
| --- | --- |
| Глава администрации ___________ А.О. Знаменский (пописано ЭЦП) | Генеральный директор ООО «Неотех» ___________ Д.В. Белоус (подписано ЭЦП) |