Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания «Эксперт»

Технические решения, принятые в разделе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработаны в соответствии с требованиями законодательства, нормативных и правовых документов Правительства РФ, строительных норм и правил в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечивают защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главный инженер проекта     __________________     В.Н. Москвин

Для разработки раздела привлекались специалисты:

Березина А.Ю. ____________

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения |  |
| 1. | Краткая характеристика территории |  |
| 1.1. | Описание месторасположения рассматриваемой территории в плане Санкт-Петербурга | 8 |
| 1.2. | Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристики | 9 |
| 1.3. | Климатические условия | 10 |
| 1.4. | Транспортная инфраструктура | 12 |
| 1.5. | Инженерная инфраструктура | 12 |
| 2. | Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование осваиваемой территории |  |
| 2.1. | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 12 |
| 2.2. | Результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера | 15 |
| 2.3. | Результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС природного характера | 15 |
| 2.4. | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование элементов РАСЦО и технических систем управления на проектируемой территории | 16 |
| 3. | Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС. | 17 |
| 4. | Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения |  |
| 4.1. | Планировочная организация территории | 17 |
| 4.2. | Организация улично-дорожной сети | 18 |
| 4.3. | Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с рассматриваемой территории | 20 |
| 4.4. | Эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях. Размещение СЭП | 20 |
| 4.5. | Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств ликвидации последствий аварий | 20 |
| 4.6. | Инженерная подготовка территории | 21 |
| 4.7. | Решения по системам оповещения и управления ГО объекта | 23 |
| 4.8. | Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и другим мероприятиям по маскировке объекта в соответствии с требованиями задания на проектирования | 27 |
| 4.9. | Расчет плотности населения жилого квартала в соответствии СНиП 2.01.51-90 | 28 |
| 4.10. | Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) | 28 |
| 4.11. | Мероприятия по санитарной обработке людей, спецодежды и автотранспорта | 29 |
| 4.12. | Мероприятия по инженерной защите от ЧС природного характера | 29 |
| 4.13. | Мероприятия по молниезащите | 30 |
| 5. | Выводы | 32 |
| 6. | Схемы ИТМ ГОЧС |  |
|  | Зоны возможного распространения завалов, направление движения спецтранспорта, пути эвакуации | 33 |
|  | Схема возможного размещения СЭП | 34 |
|  | Схема расположения ЗС ГО. Радиус сбора укрываемых | 35 |
|  | Прилагаемые документы |  |
|  | Постановление администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 108 от 22.05.2014г. |  |
|  | Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории |  |
|  | Исходные данные и требования, выданные ГУ МЧС России по Ленинградской области |  |
|  | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ПСК «Эксперт» |  |
|  | Расположение элемента планировочной структуры |  |
|  | Эскиз застройки территории |  |
|  | Чертеж линий обозначающих дороги, улицы проезды, объекты транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схема инженерных сетей и сооружений |  |
|  | Примерная схема работы бани при санитарной обработке людей |  |
|  | Примерная схема приспособления прачечной для специальной обработки одежды |  |
|  | Схема результатов расчета уровней звукового давления рупорных громкоговорителей |  |
|  | Структурная схема подачи сигналов оповещения |  |
|  | Технические условия ОАО «Ленэнерго» № 0И-148-05/9562-Э-04 от 24.01.2005г. приложение №1 к договору об оказании услуг на присоединение к сети |  |
|  | Технические условия ЛОЭСК № 04-1406/005-РС-10 от 27.12.2010г. |  |
|  | Договор с УМП «ЖилКомЭнерго» от 01.02.2013г. на холодное водоснабжение |  |
|  | Технические условия ООО «СМЭУ «Заневка» № 1906 от 12.12.2013г. |  |
|  | Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления Росводресурсы исх. № Р6-17-6286 от 08.11.06г. |  |
|  | Технические условия ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз» № 484 от 22.06.2006г. |  |
|  | Письмо ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз» № 506 от 13.05.2008г. |  |
|  | Технических условий ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» № 2-20/1717/10 от 28.05.2010г. |  |
|  | Технические условия ОАО «СЗТ» № 03-009/3006 от 21.07.2008г. |  |
|  | Технические условия ОАО «СЗТ» № 09-13/48 от 22.11.2010г. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проекта планировки и проекта межевания территории, площадью 56,3 Га, в западной части деревни Хязельки, МО Колтушское СП выполнен в соответствии с:

- Постановление администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 108 от 22.05.2014г. и № 255 от 13.08.2014г.

(См. Прилагаемые документы);

- Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории – См. Прилагаемые документы.

- Исходными данными и требованиями для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС в составе проекта планировки и проекта межевания территории  площадью 56,3 Га, в западной части деревни Хязельки, МО Колтушское СП, выданными ГУ МЧС России по Ленинградской области исх. № 6926-2-5-12 от 15.07.2014г. (См. Прилагаемые документы).

- общей пояснительной запиской Том 2 Книга 1 «Материалы по обоснованию»;

Заказчик – ООО «К1».

Генпроектировщик - ООО «Градостроительное общество развития территорий».

Разработка раздела ПМ ГОЧС выполнена ООО «Проектно-строительная компания «Эксперт», свидетельство № 0083-ПР-2013-7813398944-07 о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, начало действия с 30 ноября 2009г., выдано некоммерческим партнерством организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации «Региональное проектное объединения» (см. Прилагаемые документы).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При разработке «Перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (раздел ПМ ГО ЧС) в составе проекта планировки и проекта межевания территории площадью 56,3 Га, в западной части деревни Хязельки, МО Колтушское СП, размеры, границы, вид и состояние покрытия территорий, наличие и границы санитарно-защитных зон; количество основных и запасных выходов с территории объекта и т.п.

При разработке мероприятий учитывались возможные источники опасности возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Для обеспечения ГО объекта проектируются:

- световая маскировка объекта;

- система оповещения по сигналам ГО и ЧС;

- решения по укрытию населения;

- план «желтых линий».

К мероприятиям по предупреждению и снижению тяжести ЧС относятся:

- определение зон действия основных поражающих факторов;

- размещение и характеристики основных и резервных источников электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, а также систем связи;

- обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

- обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте специальной и пожарной автотехники;

Перечень основных документов, используемых для разработки раздела «ПМ ГОЧС»

Федеральные законы:

  - «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 22.12.2004 г. с изменениями на 05.05.2014 г.

  - «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. с изменениями на 28.12.2013 г.

  - «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21.12.1994 г. с изменениями на 28.12.2013 г.

  - «О безопасности» №390-ФЗ от 28.12.2010 г.

  - «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г. с изменениями на 12.03.2004 г.

  - Постановления Правительства (Совета Министров) Российской Федерации «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.2007 г. №804 (ред. от 28.02.2013 г.).

  - Постановление правительства РФ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998 г. № 1115.

  - Постановление правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1999 г. № 1149 (ред. от 01.02.2005 г.).

  - Постановление правительства РФ от 5.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» с изменениями на 22.03.2014 г.

  - Приказ МЧС России № 422, Мининформсвязи России № 90 и Минкультуры России № 376 от 25 июля 2006 г. «Об утверждении положения о системах оповещения населения»;

  - Совместный приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 7.12.98 г. N 701/212/803. Приложение «Положение о системах оповещения гражданской обороны».

  - Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 31 мая 2005 г. N 428/432/321 (ред. от 28.10.2008) "О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций".

  - Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

  - «Положение о системах оповещения населения», утв. Приказом МЧС России, Министерство информационных технологий и связи РФ и Министерство культуры и массовых коммуникаций № 422/90/376 от 25.07.2006 г.

Нормативно-технические документы:

  - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

  - ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

  - ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».

  - ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 постановлением Госстандарта России от 31.03.2000, № 148-ст).

  - ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации».

  - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

  - СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

  - СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

  - ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

  - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

  - СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

  - НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

  - ПУЭ «Правила эксплуатации электроустановок», 6-е издание, 1998.

  - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

  - СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

  - Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов. М 1985 ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя.

  - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

  - ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения».

- Краткая характеристика проектируемой территории

1.1. Описание месторасположения рассматриваемой территории в плане СПб

Территория проектирования расположена в западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. С западной стороны участок проектирования граничит с отводом автомобильной дороги регионального значения «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда», а  с северной – с отводом автомобильной дороги «Колтуши-Воейково».

Расположение элемента планировочной структуры – см. Прилагаемые документы.

Категория земель по целевому назначению на территории проектирования – земли населенных пунктов. Территория проектирования не застроена, частично покрыта лесной растительностью, в основном, лиственных пород.

Основной планировочный каркас формируется исходя из использования территории попадающей в зону минимальных расстояний от оси газопровода как благоустроенную рекреационную зону с организацией на ней гольф-поля. Вдоль этой территории располагаются объекты для отдыха и досуга населения, а вся территория проектирования делится на две части – западную и восточную. В каждой из этих частей организуется сеть улиц в жилой застройке с транспортными кольцами-развязками разделяющая территорию на шесть кварталов в красных линиях, два из которых, квартал 1 и квартал 4, располагающиеся в непосредственной близости к съездам с автодорог  «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и «Колтуши-Воейково» предлагается сделать по функциональному назначению территории для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства, а остальные четыре, более удаленные от внешних автодорог -  с преобладающей жилой застройкой до пяти этажей. Структура каждого из жилых кварталов формируется исходя из особенностей ландшафта и типологии жилых домов, с учетом расположения в рамках кварталов объектов социального и бытового обслуживания населения. Так в границах квартала 1 предлагается разместить два дошкольных образовательных учреждение на 80 и 200 мест каждое; в границах квартала 3 - многофункциональный спортивно-оздоровительный и развлекательный центр с СПА-отелем и крытыми теннисными кортами и гольф-клуб; в границах квартала 5 – так же гольф-клуб и спортивно-оздоровительный центр; в границах квартала № 6 – общеобразовательную школу на 440 мест и дошкольное образовательное учреждение на 150 мест. Так же в каждом из жилых кварталов предлагается разместить во встроенно-пристроенных помещениях первых-вторых этажей нормируемые объекты торговли и бытового обслуживания. Наряду с этим на участках квартала 2 предполагается строительство многофункциональных общественно-деловых зданий и объектами торговли и обслуживания населения, ориентированных как на жителей квартала так и на внешних посетителей.

Первым этапом освоения территории предполагается застройка участков 3/1-3/6, 3/9, 3/10, 3/11 в квартале 3, участка 1/4 в квартале №1 и создания необходимой для этого инженерной и транспортной инфраструктуры. Жилые группы на участках 3/1-3/6 сформированы пятиэтажными домами с возможностью размещения встроенных коммерческих помещений. Дома расположены таким образом, чтобы организовать приватные пространства – внутренние дворы с площадками для отдыха взрослых и игр детей, с режимом ограниченного доступа личного автотранспорта жильцов, с целью создания максимально безопасной внутри-дворовой среды. Размещение стоянок предлагается осуществлять вдоль проездов, проходящих по внешним границам участков жилых групп.

В случае невозможности размещения необходимого количества машино-мест в рамках участка, предлагается разместить их в крытых паркингах, располагающихся в границах квартала. На остальной территории, на участках, предназначенных для размещения жилых объектов капитального строительства (застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями, с возможностью застройки индивидуальными сблокированными и отдельно стоящими домами), а также объектов обслуживания, спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, объектов для медицинского обслуживания, торговли и временного проживания, создана планировочная структура оставляющая максимальную свободу для формирования комфортной жилой среды на последующих стадиях освоения территории, исходя из изменяющихся обстоятельств рынка загородной недвижимости, с учетом нормативных параметров и, изложенных выше относительно участков первого этапа освоения, градостроительных принципов.

Территория микрорайона делится на 6 кварталов сформированных красными линиями  и 40 земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

В соответствии с Генеральным планом деревни Хязельки Всеволожского муниципального района Ленинградской области население деревни в настоящее время составляет около 100 чел., прогнозируется увеличение численности населения к 2025 году – до 7600 человек. При реализации проекта планировки и проекта межевания территории западной части деревни Хязельки численность населения увеличится до 5373 человек.

Основное градостроительное развитие деревни Хязельки в отношении жилых территорий происходит за счет земельных участков расположенных в западной части деревни Хязельки общей площадью около 56,3 Га принадлежащие по праву собственности ООО «К1» и ООО «Ханса – Девелопмент» имеющие кадастровые номера:

47:09:01-15-002:0007; 47:09:01-15-002:0006; 47:09:0115002:59 47:09:0115002:60; 47:09:0115002:61; 47:09:0115002:62; 47:09:0115002:63; 47:09:01-15-002:64; 47:09:0115002:65; 47:09:0115002:66; 47:09:0115002:67; 47:09:0115002:57; 47:09:01-15-001:0019; 47:09:01-15-001:0015; 47:09:0115001:672; 47:09:0115001:673; 47:09:0115001:674; 47:09:01-15-001:0033; 47:09:01-15-001:0035; 47:09:01-15-001:0034.

Эскиз застройки территории – См. Прилагаемые документы.

1.2. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристики

В геологическом строении территории, на которой расположен участок проектирования принимают участие верхнепротерозойские и кембрийские образования, залегающие на кристаллическом фундаменте, и перекрывающие их четвертичные отложения мощностью от 40,0-60,0 м до 80,0 м.

В районе камового рельефа, распространенного в центральной части сельского поселения, преобладают рыхлые мелкозернистые и пылеватые пески и супеси с прослоями крупнозернистых и среднезернистых песков и ленточных глин мощностью слоя 10,0 м, подстилаемые моренными суглинками. Для внутрикамовых котловин характерно близкое (менее 2,0 м) залегание грунтовых вод и заболачивание. В зависимости от степени влажности расчетные сопротивления грунтов составляют 100-300 кПа. В целом район камового рельефа ограниченно благоприятен для строительства, так как осушение внутрикамовых котловин затруднено. Значительные по площади благоприятные для строительства участки территории расположены на севере, востоке и юго-востоке района камового рельефа.

Колтушское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Верхний межморенный водоносный горизонт

В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности. Горизонт слабонапорный. На отдельных участках водоупорные породы отсутствуют, образуя  «гидравлические окна», где верхний межморенный горизонт имеет прямую гидравлическую связь с горизонтом грунтовых вод. В пределах рассматриваемой территории выявлено месторождение подземных вод верхнего межморенного горизонта «Колтушское» с ориентировочным запасом вод 3400 м3/сут. Месторождение расположено в 15 км восточнее Санкт-Петербурга в селе Павлово, на территории института физиологии им. И.П.Павлова. Верхний межморенный водоносный горизонт здесь представлен крупнозернистыми песками иногда с гравием и галькой. Глубина залегания 37,0-49,0 м. Воды напорные, величина напора составляет 16,0 -25,0 м. уровни устанавливаются на глубине 6,5-14,0 м. Вода пресная гидрокарбонатная с минерализацией 180 мг/л. Содержание железа здесь сравнительно небольшое для межморенного горизонта и составляет 2,1-4,7 мг/л, (в данной местности содержание железа может доходить до 10,0-28,0 мг/л - месторождение «Коркинское») при ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 0,3 мг/л. Для перевода разведанных запасов в промышленные категории необходимо проведение опытно-эксплуатационной откачки из скважин водозабора.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине 190-200 м под верхнекотлинскими глинами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность. Минерализация подземных вод здесь составляет 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. По химическому составу вода хлоридная смешанного катионного состава с возможным содержанием брома до 26 мг/л. На локальных участках возможно также повышенное содержание естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на территории Колтушского сельского поселения не выполнялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод составляет 0,10-0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для централизованного водоснабжения.

1.3. Климатические условия

Климат территории характеризуется как умеренно-континентальный, переходный к морскому, с несколько повышенной влажностью, с прохладным летом и относительно теплой зимой, с продолжительным неустойчивым периодом, обусловленный наличием вблизи двух крупных водных объектов - Финского залива и Ладожского озера, а так же преобладанием западного переноса ветров.

- наиболее холодный месяц - февраль со средней температурой воздуха - 8,4°С, наиболее теплый месяц - июль со средней температурой +21,4 °С, абсолютный минимум - 40°С, абсолютный максимум +32 °С;

- среднегодовое количество осадков - 770 мм, максимальное в августе (97 мм), минимальное в апреле (44 мм);

- высота снежного покрова - в среднем 41 см при максимуме 66 см и минимуме 12 см; глубина промерзания грунтов - 115 см (глинистых), 135 см (песков); среднегодовая влажность воздуха - 80%;

- преобладающие ветры - западных и юго-западных румбов, скорость ветра - от 3,5 до 5 м/сек; всего в году отмечается около 100 дней с неблагоприятными погодными условиями (метелями, туманами, градом).

Повторяемость направлений ветра и штилей за год

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость за год, % | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 19 | 19 | 9 | 10 |

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» территория проектирования относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Климатические характеристики на территории проектирования по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

| № № п/п | Параметры | Показа-тели |
| --- | --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -33 -30 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -30 -26 |
| 3 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -13 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -36 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 0°С | 139 сут - 5,1° |
|  | < 8°С | 220 сут - 1,8° |
|  | <10°С | 239 сут - 0,9° |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца, % | 83 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 220 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 4,2 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха < 8°С | 2,8 |
| II. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 20,5 24,6 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 22 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 34 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % | 8,2 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца, % | 60 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 420 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 76 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

1.4. Транспортная инфраструктура

На территории проектирования улично-дорожная сеть отсутствует. Транспортная связь с внешними автомобильными дорогами обеспечена:

наличием прямого выезда на автомобильную дорогу регионального значения «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда».

Проектом предусмотрено строительство нового транспортного въезда-выезда с проектируемой территории западной части деревни Хязельки  на а/д «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда»  в юго-западной части территории и на  а/д Колтуши-Воейково в зоне ее северной границы.

1.5. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение существующих потребителей поселка осуществляется от двух комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6/0,4 кВ. Подключение данных КТП осуществляется по воздушным линиям 6 кВ от источника электроснабжения.

В настоящее время через территорию проектирования проходит ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующей индивидуальной застройки деревни Хязельки ориентировано на печное отопление. Источники централизованного теплоснабжения и тепловые сети на проектируемой территории отсутствуют.

Водоснабжение и водоотведение

На территории проектирования водопроводные сети и сооружения, а также сети и сооружения канализации отсутствуют. Вдоль автодорог «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и «Колтуши-Воейково» проходят водовод  D300.

Газоснабжение

Вдоль западной границы территории проектирования проходит действующий распределительный газопровод среднего давления Д=325 мм.

С севера на юг по территории проектирования проходит газопровод высокого давления D150.

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

и ЧС техногенного и природного характера

на функционирование осваиваемой территории

2.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения

К современным средствам поражения можно отнести следующее оружия массового поражения:

- ядерное;

- химическое;

- бактериологическое.

Кроме этого, возможно применение новых видов оружия массового поражения:

- геофизического;

- лучевого;

- радиологического;

- радиочастотного;

- инфразвукового и др.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

Поражающее действие ударной волны характеризуется величиной избыточного давления. Тяжелые травмы возникают при избыточном давлении свыше 60 кПа и характеризуются сильными контузиями всего организма, переломами конечностей повреждением внутренних органов. Крайне тяжелые поражения, нередко со смертельным исходом, наблюдаются при избыточном давлении свыше 100 кПа.

Световое излучение. Оно способно вызывать ожоги кожи (кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и возгорание горючих материалов и объектов.

Проникающая радиация.

Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы, приводящие к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни.

Электромагнитный импульс

Следствием его воздействия перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются с протяженными проводными линиями.

По действию на организм человека отравляющие вещества (0В - такие химические соединения, которые при применении способны поражать людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать местность и водоемы) делятся на нервнопаралитические, кожно-нарывные, удушающие, обще-ядовитые раздражающие и психотропные.

Бактериологическое оружие. Действие его основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, риккетсий, грибков, а также вырабатываемых некоторыми бактериями токсинов).

При поражении бактериальными средствами заболевание наступает не сразу, почти всегда имеется скрытый (инкубационный) период, в течение которого заболевание не проявляет себя внешними признаками, а пораженный не теряет боеспособности. Некоторые заболевания (чума, оспа, холера) способны передаваться от больного человека здоровому и, быстро распространяясь, вызывать эпидемии.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

Границы зон возможных опасностей приняты в соответствии со СНиП 2.01.51-90. Проектируемая территория находится в зоне возможных сильных разрушений, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне световой маскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- Разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- Радиоактивное заражение местности;

- Заражение местности отравляющими веществами;

- Пожары;

- Поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

Рассмотрим ЧС, вызванную нанесением точечного удара на проектируемую территорию.

Разрушение зданий и сооружений в очаге поражения возможно как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) обычными средствами поражения будет носить, как правило, локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь каких-либо серьезных повреждений.

Возможный вариант загрузки самолета: 24 ФАБ-750 или 6 ФАБ-3000.

Площадь застройки территории 97 833 м2.

Для прогнозирования обстановки использовался учебник «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЙСТВИЙ СИЛ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ в 3-х частях: ЧАСТЬ 2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЙСТВИЙ СИЛ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ в 3-х книгах: КНИГА 2 ОПЕРАТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОБСТАНОВКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ».

Радиус разрушения одной бомбой указанного калибра:

, м

Где: К – коэффициент с размерностью м3/2/кг1/2;

При расчете разрушений отдельного здания:

К=0,6 – для кирпичных;

К=0,25 – для железобетонных конструкций;

d – толщина стен:

d=0,3 – железобетонной;

d=0,5 – кирпичной;

Кэф – коэффициент эффективности ВВ по отношению к тротилу, принимаемый по табл. 9.1.;

G – вес заряда ВВ, кг ( определяется по табл. 9.2).

Для  ФАБ-750 м

Для  ФАБ-3000 м

Площадь разрушения одной бомбы:

м2

м2

Суммарная площадь разрушения на территории при различных вариантах загрузки:

Где: NC – количество самолетов;

nБП – количество боеприпасов в боекомплекте одного самолета

м2

м2

Принято считать, что здания могут получить полное, сильное, среднее и слабое разрушение. Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 100% объема зданий, сильное – разрушением от 30 до 50% объема зданий, среднее до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для использования. Слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок), при этом здание, после небольшого ремонта может быть использовано.

Определяем степень поражения:

Где: SЗ – площадь застройки рассматриваемой зоны.

Характер разрушения промышленной и жилой зоны, в зависимости от степени поражения:

| Степень поражения | Степень разрушения | Плотность тротила, т/км2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | способ бомбометания | Высокоточное оружие |
|  |  | площадное | прицельное |  |
| менее 0,2 | слабая | 10 | 5 | 4 |
| 0,2<Д<0,5 | средняя | 20 | 15 | 12 |
| 0,5≤Д<0,8 | сильная | 40 | 30 | 18 |
| Д≥0,8 | полная | 80 | 50 | 40 |

(степень разрушения слабая)

(степень разрушения слабая)

2.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными ГУ МЧС России по Ленинградской области исх. № 6926-2-5-12 от 15.07.2014г., вблизи проектируемой территории потенциально опасных объектов не расположено.

В качестве наиболее вероятных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

- аварии на инженерных сетях газопровода.

С севера на юг по территории проектирования проходит газопровод высокого давления D150.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Минимальное расстояние от оси газопровода принято согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные газопроводы».

Схема границы зоны минимальных расстояний от оси газопровода высокого давления D150 (50 м от оси) – см. Эскиз застройки территории в прилагаемых документах.

2.3. Результаты анализа возможных последствий воздействия ЧС природного характера

В целом проектируемая территория располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне.

На участке проектирования природных процессов, имеющих категорию “опасная” нет. Следовательно, необходимость проведения дополнительных инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия природных процессов, отсутствует.

На территории Всеволожского района возможны следующие наиболее опасные гидрометеорологические явления:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 5 мм;

- сильные ветры со скоростью 30 м/сек.

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций:

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

2.4. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование элементов РАСЦО и технических систем управления на проектируемой территории

Результатом анализа поражающих факторов современных средств поражения (1), ЧС техногенного (2) и природного (3) характера на предусматриваемые проектом планировки и межевания территории элементы РАСЦО, технические системы управления и линии связи могут быть:

- Разрушение фидерных линий, средств наружного оповещения, промежуточного оборудования и линий связи в пределах проектируемой территории в результате воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны; в результате воздействия теплового излучения; поражение коммутационного оборудования электромагнитным импульсом при взрыве ядерных боеприпасов.

- Разрушение фидерных линий, средств наружного оповещения, промежуточного оборудования и линий связи в пределах проектируемой территории в результате воздействия теплового излучения, вызванного пожаром; вывод из строя в результате короткого замыкания, вызванного техническими причинами; разрушение фидерных линий, средств наружного оповещения, промежуточного оборудования и линий связи в пределах проектируемой территории в результате воздействия постороннего вмешательства.

- Разрушение фидерных линий, средств наружного оповещения, промежуточного оборудования и линий связи в пределах проектируемой территории в результате воздействия ветровых и снеговых нагрузок; вывод из строя в результате короткого замыкания, вызванного подтоплением атмосферными осадками, грунтовыми водами; вывод из строя в результате ударов молнии.

3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС

Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3.10.1999 г. № 1149, территория деревни Хязельки МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области к группам территорий, категорированных по гражданской обороне, не отнесена.

На проектируемой территории категорированных по ГО объектов не расположено.

В настоящее время административные системы и технические средства управления ГО, оповещение по сигналам ГО и ЧС в помещениях и на прилегающей территории существующих объектов, световая маскировка наружного и внутреннего освещения, мероприятия по предупреждению ЧC техногенного характера, мероприятия по предупреждению ЧС природного характера на освоенных участках территории не предусмотрены.

На проектируемой территории нет существующих защитных сооружений.

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения

4.1. Планировочная организация территории

Рассматриваемая территория отведена для освоения на основании требований действующих нормативных документов.

Территория предназначена для размещения объектов жилого, общественно-делового, социально-культурного, коммунально-бытового назначения и не отнесена к группам территорий, категорированных по гражданской обороне.

Размещение проектируемых зданий предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающие к осваиваемой территории дорогам для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Результаты расчетов зон возможного распространения завалов показывают, что для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей препятствий нет.

В разрабатываемом в настоящее время проекте генерального плана МО Колтушское СП территория западной части деревни Хязельки отнесена к зоне застройки жилыми домами до 5 этажей включительно.

Размер зон возможного распространения завалов

| № п/п | Перечень зданий | Этажность/высота | Ширина зоны возможного распространения завалов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное общественно-деловое здание, объекты торговли и обслуживания населения | 5/15 | 9,75 |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 человек | 5/15 | 9,75 |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение на 200 человек | 5/15 | 9,75 |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 человек | 5/15 | 9,75 |
| 5 | Многофункциональный спортивно-оздоровительный и развлекательный центр с СПА-отелем и крытыми теннисными кортами | 5/15 | 9,75 |
| 6 | Гольф - клуб | 5/15 | 9,75 |
| 7 | Спортивно-оздоровительный центр | 5/15 | 9,75 |
| 8 | Жилой дом | 5/15 | 9,75 |
| 9 | Общеобразовательная школа на 400 мест | 5/15 | 9,75 |
| 10 | Многоэтажная закрытая автостоянка (гараж) на 250 автомобилей | 5/15 | 9,75 |
| 11 | Эксплуатационная служба | 5/15 | 9,75 |
| 12 | Жилой дом секционного типа с встроенно-пристроенными объектами торговли и обслуживания населения и административными помещениями | 5/15 | 9,75 |

Графическое изображение зон распространения завалов – см. лист № 33.

Проект планировки и проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния между зданием объекта защиты и рядом расположенными существующими зданиями, приняты  в соответствии с требованиями ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ и табл. 1, табл. 35 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Ближайшее к проектируемой территории пожарное депо на 2 пожарные машины на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение, расположено в дер. Павлово. Также пожарное депо на 4 автомобиля расположено в г. Всеволожск на удалении от территории проектирования 6,5 км. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» при предельно допускаемом времени прибытия первого пожарного расчета – 20 мин. в сельском поселении пожарное депо находится в пределах нормативной зоны обслуживания территории проектирования.

4.2. Организация улично-дорожной сети и движение транспорта

В целях совершенствования системы транспортного обслуживания территории в Генеральном плане деревни Хязельки предусмотрена увязка проектных решений улично-дорожной сети с Генеральным планом развития  всего Колтушского сельского поселения, разрабатываемого в настоящее время  ООО «Матвеев и К».

Основной задачей проекта являлось:

- создание УДС, обеспечивающей развитие дер. Хязельки, новых жилых, зон  общественно-деловой застройки, рекреации и их связь между собой;

- обеспечение удобной связи дер. Хязельки  с территориальными и местными дорогами: с учетом перспективы развития поселения;

-  организация одноуровневой транспортной развязки – кольца на автодороге «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда».

В настоящем проекте предлагается организация двух основных въездов-выездов на территорию проектирования с автодороги «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и одного въезда-выезда с автомобильной дороги «Колтуши-Воейково».

Транспортный каркас проектируемой территории сформирован системой улиц в жилой застройке и внутриквартальных проездов, обеспечивающих решение следующих задач:

- обеспечение транспортной площадки проектирования с внешними дорогами;

- распределение транспорта по территории проектирования;

- обеспечение удобного въезда-выезда к каждому сформированному участку для строительства;

- обеспечение планировочного решения проектируемой территории, отвечающего требованиям очередности его освоения;

- распределение транспорта внутри жилой группы и обеспечение подъезда к каждому дому.

По принятому планировочному решению роль главного пешеходно-транспортного направления выполняют проектируемые улицы 1,2,3, связанные транспортными кольцами-развязками в единый каркас и далее, проектируемая улица 4, идущая от автомобильной дороги «Колтуши-Воейково» и связанная транспортным кольцом с проектируемой улицей 5, выходящей на существующую автодорогу, идущую вдоль южной границы территории проектирования.

Ширина проезжей части улиц в жилой застройки – 7,0 м, ширина тротуаров и велосипедных дорожек шириной не менее 1,5 метра.

Внутри жилых кварталов организуются проезды с шириной проезжей части 6 м с тротуарами по 1,5 м. Организация движение общественного автобусного транспорта по проектируемым улицам № 2, № 3, №4 и № 5, с устройством остановочных пунктов, обеспечивающих нормативное расстояние пешеходного подхода к ним со стороны жилой застройки.

Распределение транспорта внутри жилых групп и непосредственный подъезд к жилым домам осуществляется по внутриквартальным проездам.

Общее, предполагаемое в пределах микрорайона, количество машино-мест на стоянках и в гаражах – 3121 шт:

- открытых наземных автостоянок в границах жилых зон – 1455;

- надземных многоэтажных закрытых автостоянок общей вместимостью 500 машино-мест, из них:

- открытых наземных автостоянок в границах жилых зон - 1455 машино-мест;

- надземных многоэтажных закрытых автостоянках (гаражах) общей вместимостью 500 машино-мест, из них:

- на территории Участка 3/11 – надземная многоэтажная закрытая автостоянка (гараж) вместимостью 250 машино-мест;

на территории Участка 6/11 – надземная многоэтажная закрытая автостоянка (гараж) вместимостью 250 машино-мест;

- на участках с существенными перепадами горизонтальных отметок поверхности за счет перемещения земельных масс и инженерной подготовки территории возможна организация стилобатов с размещением в них заглубленных гаражей :

  - на территории Участка 1/1 – подземный гараж вместимостью до 100 мест;

  - на территории Участка 3/7 – подземный гараж вместимостью до 100 мест;

  - на территории Участка 5/2 – подземный гараж вместимостью до 100 мест;

  - на территории Участка 6/3 – подземный гараж вместимостью до 100 мест

Так же дополнительно на территории участков 2/1 и 2/2 размещаются порядка 589 машино-мест, которые могут использоваться как дополнительные машино-места для жителей ближайших участков.

Чертеж линий обозначающих дороги, улицы проезды, объекты транспортной инфраструктуры - См. Прилагаемые документы.

4.3. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Эвакуация людей с рассматриваемой территории предусматривается с использованием внутриквартальных проездов, улиц местного значения и магистралей общегородского значения.

Эвакуация людей с рассматриваемой территории предусматривается с использованием улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях: на дороги Колтуши - Воейково и Всеволожск – Разметелево, далее вывод эвакуируемых в безопасные районы.

Схема эвакуации – см. лист № 33.

4.4. Эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях. Размещение СЭП

Эвакуация населения в мирное время проводится согласно «Плану ГО и защиты населения». Этот вид эвакуации представляет комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или возможной ЧС природного и техногенного характера и кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах, т.е. районах вне зон действия пораженных факторов источников чрезвычайных ситуаций.

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено (выведено) за границы зоны поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.

Рассредоточение и эвакуация на рассматриваемой территории должна осуществляться комбинированным способом, при котором одновременно проводится вывоз населения всеми имеющимися транспортными средствами и вывод пешим порядком. Транспортом эвакуируются рабочие и служащие объектов, продолжающих работу в городе; а также население, которое не может передвигаться пешим порядком (больные, женщины с детьми до 10 лет и др.)

Вывод пешим порядком должен планироваться на расстояние одного суточного перехода, совершаемого за 10-12 часов движения с расчетом выхода за зону возможных разрушений.

Районы рассредоточения должны находиться на таком удалении, чтобы на проезд в город на работу и обратно в загородную зону затрачивалось не более 4-5 часов.

После завершения эвакомероприятий на рассматриваемой территории должны находиться только работающие смены, численность которых составит примерно 10-15% от общей численности населения.

Сборные эвакуационные пункты (СЭП) создаются на основании решения органа местного самоуправления на базе предприятий города и разворачиваются, как правило, в школах, клубах и других зданиях общественного назначения по секторам.

К одному СЭП приписывается не более 4000-5000 человек.

Расчетная численность населения – 5373 человек.

Схема возможного размещения СЭП – см. лист № 34.

4.5. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий

Предусматривается беспрепятственный подъезд пожарных машин к объектам, находящимся на проектируемой территории, а также сил и средств ликвидации последствий аварий. Проезд спецтехники предусматривается вдоль всех фасадов зданий по проездам с твердым покрытием.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС предусматривается не менее чем с двух направлений. Въезд-выезд на территорию проектирования возможен с автодороги «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и с автомобильной дороги «Колтуши – Воейково».

Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд ко всем зданиям.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям к проектируемым зданиям должны соответствовать разделу 8 СП 4.13130.2013.

Размещение спасательной техники будет осуществляться на свободных площадках проектируемой территории.

Схема движения спецтранспорта – см. лист № 33.

4.6. Инженерная подготовка территории

Мероприятия по электроснабжению

Электроснабжение потребителей на территории проектирования на бытовые и иные нужды в объеме на расчетный срок – 9302,72 кВт/10104,53 кВА возможно осуществить от ПС 110/6 кВ № 294 «Колтуши» на основании имеющихся технических условий №0И -148-05/9562-Э-04 приложение №1 к договору об оказании услуг ОАО «Ленэнерго» «о присоединении к ПС № 294 «Колтуши» дополнительной электрической нагрузки для электроснабжения жилого комплекса ООО «К1» планируемого к размещению в дер. Хязельки, Всеволожского района, электро-приемники  2 категории согласно ПУЭ» и ТУ ЛОЭСК № 04-1406/005-РС-10 от 27.12.2010г (технические условия присоединения земельных участков ООО «Ханса Девелопмент с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 в объеме 586,44 кВА).

В проекте планировки для электроснабжения потребителей электрической энергии предусматривается:

- проектирование и строительство кабельных линии от точки подключения до проектируемых в границах проекта планировки ТП.

Все проектные линии на территории проектируемого участка рекомендуется выполнить подземно с применением кабелей.

Передача электрической мощности потребителям будет выполняться через проектную распределительную сеть 0,4 кВ от проектных ТП.

По степени надежности электроснабжения проектируемые объекты в основном относятся к потребителям II категории по ПУЭ.

Технические условия подключения к сетям электроснабжения – См. Прилагаемые документы.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Основанием для водоснабжения территории проектирования западной части деревни Хязельки является Договор с УМП «ЖилКомЭнерго» от 01.02.2013г. на холодное водоснабжение в ориентировочном объеме 780 куб.м/сут и ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» на присоединение к центральной системе водоснабжения и водоотведения»  от 12.12.2013г. № 1906 (земельных участков ООО «Ханса Девелопмент с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 в объеме водопотребления 1000,0 куб м./сут).

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление, а также пожаротушение.

Для бесперебойного водоснабжения предусмотрена закольцованная сеть водопровода, внутренние сети водопровода внутри зданий тупиковые.

Хоз-питьевой и противопожарный водопровод проектируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Общий объем среднесуточного водопотребления – 1,72 тыс.м.куб./сут.

Наружное пожаротушение с расходом 30,0 л/с обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на сети кольцевого водопровода.

Внутреннее пожаротушение (диктующий расход) – 2 струи по 5,0 л/с.

Приготовление горячей воды осуществляется местно в каждом здании от газового котла. Внутренние сети горячего водоснабжения проектируются из металлопластиковых труб.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения и пожаротушения объектов жилой и общественной застройки на территории проекта планировки предусматривается:

- проектирование и строительство водопровода от точки подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения МО Колтушское СП до резервуара чистой воды на территории проектирования;

- проектирование и строительство резервуара чистой воды – железобетонный монолитный резервуар объемом 5600 м3;

- проектирование и строительство внутриквартальной сети водоснабжения.

Внутриплощадочная сеть водопровода предусматривается по радиальной схеме.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории возможно на основании письма Невско-Ладожского бассейнового водного управления № Р6-17-6286 от 08.11.2006г «о согласовании точек сброса очищенного поверхностного стока», письма НЛВБУ № Р6-36-6772 от 26.10.2015г. «О подтверждении ранее выданного заключения» (согласование точки сброса), в южной части проектируемой территории, в мелиоративный ручей являющийся притоком реки Оккервиль. Требуется сбросить 1722,34 куб.м./сут. Разрешенный объем очищенных стоков составляет 2942,26 куб.м./сут. (0,034 куб.м./сек). Дополнительно отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 принадлежащих ООО «Ханса – Девелопмент» возможно на основании ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» на присоединение к центральной системе водоснабжения и водоотведения»  от 12.12.2013г. № 1906, в объеме водоотведения 771,0 куб м./сут).

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от объектов жилой и общественной застройки на территории проекта планировки предусматривается:

- проектирование и строительство хозяйственно-бытовой канализационной сети проектируемой застройки;

- проектирование и строительство локальных очистных сооружений с дальнейшим сбросом очищенных стоков в южной части проектируемой территории, в мелиоративный ручей являющийся притоком реки Оккервиль.

На территории проектируемой застройки предусматривается сеть дождевой канализации с отводом поверхностных стоков очищенных на каждом участке стоков в точку сброса в мелиоративный ручей, в южной части проектируемой территории.

На территории проектируемой застройки предусматривается устройство колодцев с фильтр-патронами, на проектируемой сети дождевой канализации для локальной очистки поверхностных стоков с территорий автостоянок.

Внутренние сети бытовой канализации проектируются из ПП канализационных труб.

Отвод дождевых вод с кровли зданий осуществляется с помощью наружных и внутренних водостоков. Наружные сети хоз-бытовой и дождевой канализации проектируются из ПП труб «PRAGMA» Ø150-350 мм. Колодцы проектируются из круглых железобетонных колец по ГОСТ 8020-90*.

Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения – См. Прилагаемые документы.

Мероприятия по теплоснабжению

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме на расчетный срок – 27,55 Гкал/ч предусматривается от приобъектных котельных (располагаемых на каждом участке или крыше здания).

Мероприятия по газоснабжению

  - Газоснабжение индивидуальных газовых котельных многоквартирных домов  обеспечивающих необходимое количество теплоносителя, согласно заключения о технической возможности газоснабжения и технических условий выданных ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз» от 22.06.2006г. «на газоснабжение коттеджного городка «Гринвич» в деревне Хязельки» и Технических условий ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» филиал «ВСЕВОЛОЖСК МРГ» № 2-20/1717/10 от 28.05.2010г. (Заключение о технической возможности газоснабжения земельных участков ООО «Ханса Девелопмент с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 в объеме 443,8 куб.м/час), технически возможно осуществить от ГРС «Всеволожская» и действующего газопровода среднего давления Д=325 мм, проходящего от ГРС на ГРП на ответвление на Красную горку.

  - Для газоснабжения проектируемых индивидуальных газовых котельных многоквартирных домов  на территории проекта планировки предусматривается:

  - - проектирование и строительство распределительного газопровода среднего давления от точки подключения до индивидуальных газовых котельных многоквартирных домов  в границах проекта планировки.

  - Источником газоснабжения рассматриваемой территории является магистральный газопровод среднего давления Д=325мм, проходящего от ГРС на ГРП на ответвление на Красную горку.

  - Использование природного газа в проектируемой застройке предусматривается на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.

Суммарный часовой расход топлива на отопление, ГВС и приготовление пищи на все дома: 6422,56 м3/час.

Технические условия подключения к сетям газоснабжения – См. Прилагаемые документы.

### Сети связи

На основании ТУ ОАО «СЗТ» № 03-009/3006 от 21.07.2008г. предусматривается строительство оптико-волоконной линии к жилому комплексу в западной части д.Хязельки Ленинградской области на 4000 подключений и на основании Технических условий ОАО «СЗТ» на радиофикацию и телефонизацию от 22.11.2010г. № 09-13/48 земельных участков ООО «Ханса Девелопмент» с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-001:0034 47:09:01-15-001:0035 на 350 подключений).

В проекте планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию систем связи:

- развитие стационарной телефонной связи как современных цифровых коммутационных систем либо на основе устройств абонентского доступа либо на базе технологии PON (пассивные оптические сети)

- радиофикации объектов с организацией канала связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС на базе оборудования РТС-2000;

- развития сети кабельного телевидения с передачей цифрового телевизионного сигнала по технологии PON в каждую квартиру;

- обеспечение повсеместного доступа в сети Интернет.

Технические условия подключения к сетям связи – См. Прилагаемые документы.

Схема инженерных сетей и сооружений – См. Прилагаемые документы.

  - 4.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта

Проект местной системы оповещения западной части деревни Хязельки разработан на основании Технических условий Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области № 61/ТУ от 24.02.10г. – См. Прилагаемые документы.

Характеристика проектируемой территории

На территории построения системы оповещения проекта планировки и проекта межевания территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки будут размещаться земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам.

Общее описание основных принципов оповещения

Основным сигналом оповещения населения, находящегося на территории
площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки являются речевые сигналы оповещения.

На объектах нежилого назначения, находящихся на территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки необходимо построить объектовые системы оповещения (ОСО), для оповещения персонала и должностных лиц. ОСО включает в себя:

- усилительно-коммутационное оборудование и оборудование сопряжения;

- громкоговорители настенные (потолочные), рупорные;

- пункты управления ОСО.

На объектах жилого назначения, находящихся на территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки необходимо организовать подачу программы сети ПВ и оповещения, для оповещения населения. Объекты жилого назначения включают в себя:

- оборудование сопряжения;

- громкоговорители рупорные (для оповещения прилегающей территории);

- громкоговорители настенные (для этажного оповещения).

Звуковое оповещение

Системы оповещения строятся на объектах согласно требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 октября 2007 г. N 269:

  - Здания и помещения объектов жизнеобеспечения;

  - Здания и сооружения для хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей (При хранении 10 и более автомобилей или наличии 5 и более постов технического обслуживания);

  - Здания и помещения с массовым пребыванием людей при одновременном пребывании 50 чел. и более (дома культуры, клубы, дискотечные клубы и др.);

  - Здания и помещения торговых центров и магазинов;

  - Здания торговых и вещевых рынков при одновременном пребывании 50 чел. и более;

  - Жилые здания повышенной этажности, оборудованные системами автоматической противопожарной защиты (Высота зданий 28 м и более);

  - А также иные объекты, предусмотренные вышеназванным постановлением.

На каждом таком объекте создать системы оповещения объектов (согласно требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 октября 2007 г. N 269), проектируемых на территории застройки, по отдельным техническим условиям и отдельному проекту для каждого объекта.

Основные способы доведения звуковой информации оповещения:

- Доведение сигналов от РАСЦО Ленинградской области до объектовых систем оповещения осуществляется по цифровому IP-VPN каналу с использованием оборудования операторов связи, имеющих стык с РАСЦО ЛО или другого каналообразующего оборудования, сопрягающегося с комплексом П-166.

- Доведение сигналов от сети проводного вещания организацией имеющей лицензию на предоставление данной услуги.

- Для доведения звуковых сигналов (сигнал «Внимание всем!» и речевые сообщения) до населения, находящегося на проектируемой территории предполагается установка электроакустических преобразователей (громкоговорителей) в помещениях с постоянным пребыванием людей, подключаемых к мощностям объектовых систем оповещения соответствующих зданий.

- Для доведения сигналов проводного вещания до населения внутри зданий используется радиоточки сети проводного вещания и громкоговорители ОСО.

- Основными средствами доведения звуковых сигналов оповещения вне зданий и сооружений на проектируемой территории являются рупорные громкоговорители.

Места размещения звуковых средств оповещения

Размещение рупорных громкоговорителей производится на фасаде и на кровле зданий в соответствии с чертежом «Расчет уровней звукового давления».

Точное место размещения рупорных громкоговорителей, подключенных к объектовым системам оповещения, размещение и расчет параметров самих систем оповещения производится при разработке проектов систем оповещения соответствующих зданий, при этом на каждый объект необходимо получение технических условий в ГКУ «Объект №58». При запросе технических условий на объект необходимо, указать, что в соответствии с проектом ПП и ПМ оповещение квартальной территории производится от их усилителя.

Иные средства доведения сигналов оповещения и информирования

В качестве дополнительных средств доведения сигналов оповещения и информирования до населения находящегося внутри зданий и сооружений, расположенных на проектируемой территории являются системы коллективного телеприема (телевизионные приемники), системы телефонной связи (телефонные аппараты) и система радиофикации.

Данные системы строятся по отдельному проекту.

Обеспечение устойчивости функционирования

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на проектируемой территории предполагается оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения. Основной мерой повышения устойчивости функционирования системы оповещения является резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, возникающих при разрушении зданий, применение различных по способу доведения сигналов до населения (звуковые, визуальные) средств оповещения, применение быстровосстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.

Резервирование

Для повышения устойчивости работы средств оповещения предусматривается резервирование электроснабжения с использованием:

- для систем оповещения источников бесперебойного питания;

- энергонезависимых систем (ГРТС).

Восстановление элементов РАСЦО при авариях

При разрушающем воздействии опасных факторов и при разрушении элементов РАСЦО восстановление производится Заказчиком. В случае масштабного распространения повреждений вследствие климатического или иного воздействия при значительном расширении элементов РАСЦО в том числе за пределами проектируемой территории восстановление будет организовываться органами исполнительной власти Ленинградской области в рамках восстановления РАСЦО ЛО, при этом предусмотрено использование быстровозводимых конструкций и мобильных средств оповещения.

Организационно-техническое построение средств оповещения

В соответствии с Требованиями к местным системам оповещения муниципальных образований, размещенных на территории Ленинградской области, утвержденными Приказом МЧС РФ N 422 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»:

1. Разработать проект местной системы оповещения проекта планировки и проекта межевания территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки

Проектом предусмотреть:

1.1. Установку громкоговорителей типа ГР на основных улицах территории  проекта планировки и проекта межевания территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Колтушское сельское поселение, деревня Хязельки. Количество, места установки и способ подключения к РАСЦО ЛО определить проектом.

1.2. Определить перечень объектов, на которых необходимо создать систему оповещения согласно требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 октября 2007 г. № 269:

а. Здания и помещения объектов жизнеобеспечения;

б. Здания и сооружения для хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей (при хранении 10 и более автомобилей или наличии 5 и более постов технического обслуживания);

в. Здания и помещения с массовым  пребыванием людей при одновременном пребывании 50 чел. и более (дома культуры,  клубы, дискотечные клубы и др.);

г. Здания и помещения торговых центров и магазинов;

д. Здания торговых и  вещевых рынков  при одновременном пребывании 50 чел. и более;

е. Жилые здания повышенной этажности, оборудованные системами автоматической противопожарной защиты (Высота зданий 28 м и более);

а также иные объекты, предусмотренные вышеназванным постановлением.

1.3. Создать системы оповещения объектов общественно-делового, торгового, учебного, спортивного и т.д. назначения, проектируемых на территории застройки по отдельным техническим условиям и отдельному проекту для каждого объекта.

1.4. С целью приема сигналов от местных систем оповещения МО и РАСЦО ЛО на объекте должно быть установлено оборудование сопряжения по цифровому IP-VPN каналу с оборудованием операторов связи, имеющего стык с РАСЦО или другое каналообразующее оборудование, сопрягающееся с комплексом П-166.

1.5. Обеспечить возможность систем оповещения (как составных частей территориальной системы централизованного оповещения гражданской обороны Ленинградской области) организационного, технического и программного сопряжения с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Ленинградской области на базе комплекса технических средств П-166.

1.6. Предусмотреть возможность сопряжения местной системы оповещения с системой оповещения муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Обеспечить возможность управления местной системой оповещения с рабочих мест штаба ГО и ЧС и  дежурной службы администрации муниципального образования.

2. По завершении проектных работ направить проектную документацию  (2 экземпляра) для регистрации в Государственное казенное учреждение Ленинградской области  «Объект №58 правительства Ленинградской области» (ГКУ «Объект №58»).

2.1. Указанные проектные работы должны проводиться специализированными организациями, имеющими разрешительные документы на выполнение данных работ.

3.  Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы по созданию местной системы оповещения и присоединению к РАСЦО Ленинградской области.

3.1. Указанные работы должны проводиться специализированными организациями, имеющими свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.2. Построение системы оповещения должно производиться в соответствие с настоящими техническими условиями и проектной документацией.

4. По завершении монтажных и пуско-наладочных работ произвести испытание системы совместно со специалистами ГКУ «Объект №58».

4.1. Зарегистрировать систему оповещения в ГКУ «Объект №58». При поэтапном введении очередей строительства (в соответствии с техническим заданием) обеспечить организацию рабочей комиссии для каждой очереди.

Схемы построения систем оповещения – см. Прилагаемые документы.

4.8. Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 вся территория Санкт-Петербурга входит в зону световой маскировки.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки.

При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на рассматриваемой территории необходимо предусмотреть преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения.

Управление световой маскировкой наружного освещения проектируемой территории необходимо предусмотреть с единого централизованного диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по схеме централизованного управления. С введением режимов затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток.

При введении режима Ч3 освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключатся от источников питания. При этом необходимо обеспечить исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов района с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников.

Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается.

Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного движения) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения, не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение общественных и производственных помещений, в которых не предусмотрено пребывании людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью.

Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного движения) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения реконструируемых и вновь строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

4.9. Расчет плотности населения квартала

Согласно СНиП 2.07.01-89* расчетная нормативная плотность населения для жилого района определяется по формуле:

Р=(Р18х18)/Н, где

18 - расчетная жилищная обеспеченность равная 18м2/чел.

Р18 - показатель плотности при 18м2/чел. Для Ленинградской области составляет 200

Н - расчетная жилищная обеспеченность, м2.

Население микрорайона – 5373 чел; жилищный фонд – 163,32 тыс. м2

Следовательно расчетная жилищная обеспеченность – 30 м2.

Таким образом нормативная плотность населения квартала составляет:

Р=(200х18)/30≈120 чел/га

Расчетная проектная плотность населения проектируемой территории составляет:

Р=5373/43,8840 га= 120 чел/га, что соответствует норме СНиП 2.07.01-89*.

4.10. Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения)

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Ленинградской области исх. № 6926-2-5-12 от 15.07.2014г., необходимо определить потребность и местоположение защитных сооружений гражданской обороны на проектируемой территории.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» для защиты населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне необходимо предусмотреть создание ПРУ из расчета планируемой численности населения на объектах капитального строительства.

Проектная численность населения западной части деревни Хязельки составляет 5373 человек.

Для укрытия населения, проектируемой территории, предусматривается приспосабливание подвальных помещений под ПРУ следующих объектов капитального строительства:

| № объекта | № участка | Перечень проектируемых зданий | Количество укрываемых, чел. | Площадь застройки участка, м2 | Площадь пола основных помещений в ПРУ при двухярусном расположении нар, м2 | Площадь вспомогательных помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/1 | Торгово-развлекательный центр | 900 | 4050 | 450 | 54 |
| 1 | 2/2 | Торгово-развлекательный центр | 900 | 2850 | 450 | 54 |
| 5 | 3/7 | Многофункциональный спортивно-оздоровительный и развлекательный центр с СПА-отелем и крытыми теннисными кортами | 950 | 12240 | 475 | 57 |
| 7 | 5/1 | Спортивно-оздоровительный центр | 900 | 3450 | 450 | 54 |
| 10 | 3/11 | Крытый паркинг на 250 автомобилей | 900 | 1900 | 450 | 54 |
| 9 | 6/1 | Общеобразовательная школа на 600 мест | 900 | 4250 | 450 | 54 |
|  |  |  | 5450 |  | 2725 | 327 |

Конструктивные, объемно-планировочные и технические решения по строительству ЗС ГО разрабатываются с учетом требований СНиП II-11-77* на последующих стадиях проектирования.

Радиус сбора укрываемых составляет 500 м и обеспечивает сбор укрываемых в установленные сроки.

В связи с тем, что на территории проектирования отсутствуют объекты планируемого строительства:

- категорированные по ГО,

- продолжающие свою деятельность в период мобилизации и военное время,

- обеспечивающие жизнедеятельность категорированного по ГО города,

в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1309 от 29.11.99г. работники  данных объектов не подлежат укрытию в защитных сооружениях ГО.

Схема расположения защитных сооружений, радиусы сбора укрываемых – См. лист №  35.

4.11. Мероприятия по санитарной обработке людей, спецодежды и автотранспорта

В строящихся банях, прачечных, фабриках химической чистки, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться в соответствии с СНиП 2.01.57-85 для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

При строительстве в западной части деревни Хязельки химчисток, необходимо предусмотреть приспособления для специальной обработки  одежды,  а также при наличии душевых в СПА-центре предусмотреть приспособления (в помещениях душевых) под санитарный пропускник.

Примерные схемы приспособления – См. Прилагаемые документы.

4.12. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

Защита территории от подтоплений

Территория проектирования находится вне зоны подтопляемости.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий.

Отвод поверхностных вод на проезжей части предполагается через дождеприемные колодцы с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях в рамках каждого участка (квартала) и отводом в систему ливневой канализацию с дальнейшим сбросом очищенных стоков в канаву в соответствие с полученными техническими условиями. С тротуаров поверхностный водоотвод осуществляется по уклонам на газоны или проезжую часть.

Низкие температуры. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- абсолютный минимум температуры воздуха равен - 36°С

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 составляет – 26°С.

Учитывая эту климатическую особенность района расположения объекта, в проекте принята во внимание и проанализирована возможность низкотемпературного хрупкого разрушения конструкций. Для всех внешних стальных конструкций принята морозоустойчивая сталь. Состояние конструкций предусмотрено регулярно контролировать.

Обильные снегопады. В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», район расположения объекта относится к IV снеговому району. Конструкции зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 для IV снегового района – расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg=240 кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85).

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы здания рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с.

Грозовые разряды. Защита проектируемого объекта от грозовых разрядов предусматривается в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

4.13. Мероприятия по молниезащите

Молниезащита проектируемых зданий и сооружений на рассматриваемой территории будет спроектирована конкретно для каждого здания и сооружения согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее - Инструкция).

Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуатации, а также при реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

В случае, когда требования отраслевых нормативных документов являются более жесткими, чем в настоящей Инструкции, при разработке молниезащиты рекомендуется выполнять отраслевые требования. Также рекомендуется поступать, когда предписания Инструкции нельзя совместить с технологическими особенностями защищаемого объекта. При этом используемые средства и методы молниезащиты выбираются исходя из условия обеспечения требуемой надежности.

При разработке проектов зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, помимо требований Инструкции, учитываются дополнительные требования к выполнению молниезащиты других действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов.

При нормировании молниезащиты за исходное принято положение, что любое ее устройство не может предотвратить развитие молнии.

Применение норматива при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения.

Непосредственное опасное воздействие молнии - это пожары, механические повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. Последствиями удара молнии могут быть взрывы и выделение опасных продуктов - радиоактивных и ядовитых химических веществ, а также бактерий и вирусов.

Удары молнии могут быть особо опасны для информационных систем, систем управления, контроля и электроснабжения. Для электронных устройств, установленных в объектах разного назначения, требуется специальная защита.

Рассматриваемые объекты могут подразделяться на обычные и специальные.

Обычные объекты - жилые и административные строения, а также здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства.

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:

а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

- электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;

- толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;

- толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;

- кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

- неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям.

5. Выводы

Реализация предусмотренных проектом мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.