_______ООО "Градостроительное общество развития территорий"______

свидетельство о допуске к проектным работам 0687-2012-4703099174-04 от 04.12.2012г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Балтийское объединение проектировщиков»

АРХ.№ _________

ЭКЗ.№ _________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ТОМ 3

Проект межевания  территории

Заказчик: ООО К1

Генеральный проектировщик: ООО «Градостроительное общество развития территорий»

Генеральный директор					                      Коген И.Ю.

Главный архитектор проекта					          Щербакова А.С.

г. Санкт-Петербург

2014 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть проекта планировки территории | 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 1 | Общая пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
|  |  | 3 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Пояснительная записка с графическими материалами) |
|  |  | 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Пояснительная записка) |
| 3 | Проект межевания территории | 1 | Пояснительная записка с графическими материалами и ведомостями координат поворотных точек границ земельных участков |

Работа выполнена авторским коллективом ООО «Градостроительное общество развития территорий»  в составе:

генеральный директор			Коген И.Ю.

главный архитектор проекта		Щербакова А.С

главный инженер проекта			Бабаев М.В.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Текстовые материалы и чертежи

Содержание:

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы: Проект межевания территории площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4-26 |
| 1 | Общая часть | 4-5 |
| 2 | Планировочная характеристика территории | 5 |
| 3 | Современное использование территории | 5-7 |
|  | 3.1 | Существующая планировочная структура | 5 |
|  | 3.2 | Характеристика современного использования | 5-9 |
| 4 | Красные линии, земельные участки | 10-23 |
|  | 4.1 | Баланс территории | 10 |
|  | 4.2 | Данные по формируемым земельным участкам | 10-12 |
|  | 4.3 | Линии отступа от красных линий с целью - определения мест возможного размещения объектов капитального строительства | 13-23 |
| 5 | Обоснование проектного решения по проекту межевания | 23 |
| 6 | Данные по формируемым земельным участкам первоочередного освоения территории, на которые разрабатываются градостроительные планы земельных участков в составе проекта межевания территории | 24-26 |
| 7 | Приложения: Кадастровые планы земельных участков входящие в состав формируемых земельных участков в целях разработки градостроительных планов формируемых земельных участков в составе проекта межевания территории | 27 |
| 8 | Графические материалы: | 28 |
| 8.1 | Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков (лист13) | М 1:2000 |
| 8.2 | Разбивочный чертеж границ формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства (лист 14) | М 1:2000 |
| 8.3 | Приложение к разбивочному чертежу границ формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. Ведомость координат. (3 листа) |  |
| 8.4 | Чертеж границ образуемых земельных участков, совмещенный с зонами особого использования территории (лист15) | М 1:2000 |
| 8.5 | Чертеж красных линий (границ допустимого размещения зданий, строений сооружений (лист16) | М 1:2000 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

территории площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

- Общая часть.

Проект межевания территории, площадью 56,3 Га западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, разработан с целью формирования градостроительной идеологии развития жилого микрорайона (квартала) на указанной территории.

Предложения по проекту планировки и проекту межевания территории выполнены в соответствии с заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории площадью 56,3 Га и на основании  постановления Главы администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  № 255 от 13.08.2014г.

# Цель разработки документации:

# - определения стратегии и этапов освоения территории;

- обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой   планировочной структурой муниципального образования;

- выделения элементов планировочной структуры территории, в том числе  кварталов, предназначенных для размещения и строительства объектов жилого, социально-культурного, общественно-делового и коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования, земельных участков, предназначенных для размещения и строительства объектов обслуживания, а также линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, планируемых для размещения объектов капитального строительства жилого, социально-культурного, общественно-делового и коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Нормативно-правовая и методическая документация, на основе которой разработан проект:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Жилищный  кодекс  Российской Федерации;

  - Водный  кодекс  Российской Федерации;

  - Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»

  - СНиП 2.07.01-89*(01) «Градостроительство, планировка и застройка городских и    сельских поселений».

  - Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области

2012

Адрес объекта: западная часть деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Заказчик: ООО «К1»

# Проектная документация разработана:

ООО «Градостроительное общество развития территорий»  в составе:

генеральный директор			Коген И.Ю.

главный архитектор проекта		Щербакова А.С.

главный инженер проекта			Бабаев М.В.

При проектировании использованы следующие материалы топографической съемки, выданные заказчиком:

- Электронная версия топографического плана М 1:1000, выполненная ООО «Архитектура и Землеустройство»

2. Планировочная характеристика территории.

Территория проектирования расположена в западной части деревни Хязельки, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. С западной стороны участок проектирования граничит с отводом автомобильной дороги регионального значения «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда», а  с северной – с отводом автомобильной дороги «Колтуши-Воейково».

Категория земель по целевому назначению на территории проектирования – земли населенных пунктов. Территория проектирования не застроена, частично покрыта лесной растительностью, в основном, лиственных пород.

- Современное использование территории

  - Существующая планировочная структура

Участок представляет собой площадку с перпадом отметок от 33,37 до 49,70 м

Частично участок покрыт растительностью

Планировочная структура и застройка отсутвуют

# 3.2. Характеристика современного землепользования

В границы проектирования включена территория площадью 563000  кв.м.

В границы проектирования включены 40 земельных участков прошедших государственный кадастровый учет с категорией земель «Земли населенных пунктов» и различным разрешенным использованием.

Сведения о земельных участках собраны в таблицу 3.3.1

Сведения о земельных участках прошедших государственный кадастровый учет

Таблица 3.3.1

| № п/п | Номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь м. кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:09:01-15-002:0007 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.3 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 176363 |
| 2 | 47:09:01-15-002:0006 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.2 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 50000 |
| 3 | 47:09:01-15-002:59 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.1 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 3119 |
| 4 | 47:09:01-15-002:60 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 11345 |
| 5 | 47:09:01-15-002:61 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 11069 |
| 6 | 47:09:01-15-002:62 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 2341 |
| 7 | 47:09:01-15-002:63 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 7718 |
| 8 | 47:09:01-15-002:64 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 4070 |
| 9 | 47:09:01-15-002:65 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 997 |
| 10 | 47:09:01-15-002:66 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 7273 |
| 11 | 47:09:01-15-002:67 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 8965 |
| 12 | 47:09:0115002:57 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 54998 |
| 13 | 47:09:01-15-001:0019 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, массив Канисты-Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 33530 |
| 14 | 47:09:01-15-001:0015 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.6 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 54998 |
| 15 | 47:09:01-15-001:672 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, массив Канисты-Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 11352 |
| 16 | 47:09:01-15-001:673 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, массив Канисты-Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 12768 |
| 17 | 47:09:01-15-001:674 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, массив Канисты-Хязельки | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 10350 |
| 18 | 47:09:01-15-001:0033 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, уч.7 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 35570 |
| 19 | 47: 47:09:01-15-001:0035 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, квартал 1, стр. площадка 1 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно-стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 36770 |
| 20 | 47:09:01-15-001:0034 | Ленинградская обл , Всеволожский р-н, д.Хязельки, квартал 1, стр. площадка 2 | Земли населенных пунктов | Односемейные индивидуальные отдельно- стоящие блокированные (таунхаусы) и малоэтажные многоквартирные жилые дома | 33770 |
| 21 | 47:09:01-15-003:70 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.40 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 770 |
| 22 | 47:09:01-15-003:72 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.40а | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 615 |
| 23 | 47:09:01-15-003:71 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.40 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 615 |
| 24 | 47:09:01-15-003:77 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.42 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 580 |
| 25 | 47:09:01-15-003:79 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское,уч.42а | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 580 |
| 26 | 47:09:01-15-003:78 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.42б | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 840 |
| 27 | 47:09:01-15-002:41 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 326 |
| 28 | 47:09:01-15-002:49 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 310 |
| 29 | 47:09:01-15-002:42 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 302 |
| 30 | 47:09:01-15-002:43 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 187 |
| 31 | 47:09:01-15-002:48 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 192 |
| 32 | 47:09:01-15-002:45 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 196 |
| 33 | 47:09:01-15-002:46 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 199 |
| 34 | 47:09:01-15-002:47 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 196 |
| 35 | 47:09:01-15-002:44 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 197 |
| 36 | 47:09:01-15-002:50 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 191 |
| 37 | 47:09:01-15-002:51 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 191 |
| 38 | 47:09:01-15-002:56 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 190 |
| 39 | 47:09:01-15-002:53 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 189 |
| 40 | 47:09:01-15-002:54 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 187 |
| 41 | 47:09:01-15-002:55 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 185 |
| 42 | 47:09:01-15-002:52 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 185 |
| 43 | 47:09:01-15-002:58 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д.Хязельки, уч.5 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 1500 |
| 44 | 47:09:01-15-003:44 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.28 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 2000 |
| 45 | 47:09:01-15-003:45 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.30 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 2000 |
| 46 | 47:09:01-15-003:47 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.32 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 2500 |
| 47 | 47:09:01-15-003:49 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.34 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 2500 |
| 48 | 47:09:01-15-003:51 | Ленинградская обл , Колтушское сельское поселение, ш. Воейковское, уч.36 | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | 2000 |

4. Красные линии, земельные участки

4.1. Баланс территории

| N п/п | Наименование показателя | На расчетный год, га |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь проектируемой территории, всего в том числе территории: | 56,3000 |
| 1 | Территория зон планируемого размещения жилых объектов капитального строительства (застройка многоквартирными жилыми домами с встроенными и встроенно-пристроенными помещениями, а также возможностью размещения объектов обслуживания, спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, объектов для медицинского обслуживания, торговли и временного проживания) | 31,4817 |
| 2 | Территория зон планируемого размещения объектов социально -культурного назначения капитального строительства | 4,4474 |
| 3 | Зоны планируемого размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства | 2,4380 |
| 4 | Территория зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1345 |
| 5 | Зоны планируемого размещения объектов отдыха, досуга и спорта (а так же сопутствующих им объектов для медицинского обслуживания, торговли и временного проживания) | 2,3463 |
| 6 | Территории общего пользования, всего, в том числе: | 14,6718 |
| 6.1 | Территория основных внутриквартальных проездов общего пользования, выделенных красными линиями (в 3 и 6 квартале) | 2,2678 |
| 6.2 | Территория зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2678 |
| 6.3 | Территория зоны планируемого благоустройства и озеленения территории (гольф поле), размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,7024 |

4.2. Данные по формируемым земельным участкам

Проектом межевания территории предполагается формирование 40 земельных участков:

| № земельного участка | Разрешенное использование земельного участка | Площадь участка м.кв. | Этажность / Максимальная высота здания | Коэффициент застройки К1 до % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 65220 | 5 эт. | 40 |
| 1/2 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 4000 | 3 эт. | 20 |
| 1/3 | Застройка объектами социально-культурного назначения капитального строительства | 3448 | 25 м | 80 |
| 1/4 | Застройка объектами социально-культурного назначения капитального строительства | 7261 | 25 м | 80 |
| 1/5 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 | 80 |
| 1/6 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 1322 | 20 | 80 |
| 2/1 | Застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства (многофункциональные общественно-деловые здания, объекты торговли и обслуживания населения) | 12707 | 25 м | 100 |
| 2/2 | Застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства (многофункциональные общественно-деловые здания, объекты торговли и обслуживания населения) | 9981 | 25 м | 100 |
| 2/3 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 м | 80 |
| 2/4 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 м | 80 |
| 3/1 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 11355 | 5 эт. | 40 |
| 3/2 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 11971 | 5 эт. | 40 |
| 3/3 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 12145 | 5 эт. | 40 |
| 3/4 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 10307 | 5 эт. | 40 |
| 3/5 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 11706 | 5 эт. | 40 |
| 3/6 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 14695 | 5 эт. | 40 |
| 3/7 | Застройка объектами отдыха, досуга и спорта (а так же сопутствующих им объектов медицинского обслуживания, торговли и временного проживания) | 29827 | 5 эт. | 40 |
| 3/8 | Застройка объектами отдыха, досуга и спорта (а так же сопутствующих им объектов медицинского обслуживания, торговли и временного проживания) | 11843 | 12 м | 50 |
| 3/9 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 2266 | 20 м | 80 |
| 3/10 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 4004 | 20 м | 80 |
| 3/11 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 5015 | 20 м | 80 |
| 3/12 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 5000 | 5 эт. | 40 |
| 3/13 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 | 80 |
| 4/1 | Застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства | 4663 | 25 м | 100 |
| 5/1 | Застройка объектами отдыха, досуга и спорта (а так же сопутствующих им объектов медицинского обслуживания, торговли и временного проживания) | 11620 | 12 м | 50 |
| 5/2 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 59652 | 5 эт. | 40 |
| 5/3 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 | 80 |
| 6/1 | Застройка объектами социально-культурного назначения капитального строительства | 26905 | 25 м | 80 |
| 6/2 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами 5 надземных этажей с встроенными помещениями | 22465 | 5 эт. | 40 |
| 6/3 | Застройка многоквартирными жилыми домами 4 надземных этажей с встроенно-пристроенными помещениями | 38462 | 4 эт. | 40 |
| 6/4 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 1035 | 3 эт. | 20 |
| 6/5 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 1345 | 3 эт. | 20 |
| 6/6 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 1500 | 3 эт. | 20 |
| 6/7 | Застройка блокированными жилыми домами | 1469 | 3 эт. | 30 |
| 6/8 | Застройка блокированными жилыми домами | 1397 | 3 эт. | 30 |
| 6/9 | Застройка блокированными жилыми домами | 473 | 3 эт. | 30 |
| 6/10 | Застройка блокированными жилыми домами | 950 | 3 эт. | 30 |
| 6/11 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 3862 | 20 м | 80 |
| 6/12 | Застройка объектами социально-культурного назначения капитального строительства | 5921 | 25 м | 80 |
| 6/13 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 60 | 20 м | 80 |

4.3  Линии отступа от красных линий с целью определения мест возможного размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки и проектом межевания территории в соответствии с Региональными нормами проектирования Ленинградской области 2012г. и Правилами землепользования и застройки МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета депутатов МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014г. № 110,  устанавливаются отступы от красных линий, с целью определения мест возможного размещения объектов капитального строительства:

- Минимальное расстояние от многоквартирного жилого дома до красной линии улиц – 5 м;

- Минимальное расстояние от многоквартирного жилого дома до красной линии внутриквартальных проездов - 3м;

### - Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий - 25м

В составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории первоочередного освоения разрабатываются градостроительные планы земельных участков:

- в квартале №3для земельных участков: № 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/9, 3/10, 3/11;

- в квартале №2 для земельных участков: № 2/1, 2/2;

- в квартале №1 для земельных участков:  № 1/4

В целях разработки градостроительных планов земельных участков в квартале №3 проектом предусматриваются отступы от красных линий и границ земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области№ 110 от 26.12.2014 года, с учетом отступов от границ земельных участков, предусматривающих выделение территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов, а также с учетом санитарно-защитных зон образуемых от проектируемых объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Отступы от красных линий и границ земельных участков жилой застройки Квартала № 3 (жилая застройка среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно) в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.1.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) |
| 3/1 | от т.10 до т.5 (5м) | - | - | от т.5 до т.8 (8м) | - | от т.8 до т.9 (3м) | от т.9 до т.10 (5м) | - |
| 3/2 | - | от т.4 до т.1 (6м) | - | от т.1 до т.2 (8м) | - | от т.2 до т.3 (3м) | от т.3 до т.4 (5м) | - |
| 3/3 | - | от т.4 до т.5 (6м) | - | от т.5 до т.1 (8м) | от т.1 до т.2 (3м) | - | от т.2 до т.4 (5м) | - |
| 3/4 | от т.5 до т.7 (5м) на протяж. 39 м, а далее от т.7 до т.9 (3 м) |  | от т.9 до т.10 (3 м) | - | - | от т.10 до т.2 (3 м) |  | от т.2 до т.5 (8м) |
| 3/5 |  | от т.5 до т.2 (6м) | от т.2 до т.3 (8м) | - |  | от т.3 до т.4 (3м) | - | от т.4 до т.5 (8м) |
| 3/6 | - | от т.5 до т.4 (6м) | от т.4 до т.1 (3м) | - | от т.1 до т.6 (3м) | - | - | от т.6 до т.5 (8м) |

Отступы от границ земельных участков, предусматривающих выделение территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов, а также с учетом санитарно-защитных зон образуемых от проектируемых объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры:

- На земельном участке 3/1:

-  отступ от восточной границы земельного участка (от т.5 - до т.8) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.1. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/1

- На земельном участке 3/2:

-  отступ от северной границы земельного участка (от т.4 - до т.1) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 6 м;

-  отступы от восточной границы земельного участка (от т.1 - до т.2) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.2. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/2

- На земельном участке 3/3:

-  отступ от северной границы земельного участка (от т.5 - до т.2) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 6 м;

-  отступ от восточной границы земельного участка (от т.5 - до т.1) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.3. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/3

- На земельном участке 3/4:

-  отступ от западной границы земельного участка (от т.2 - до т.5) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.4. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/4

- На земельном участке 3/5:

-  отступ от северной границы земельного участка (от т.5 - до т.2) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 6 м;

-  отступ от восточной границы земельного участка (от т.2 – до т.3) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

-  отступ от западной границы земельного участка (от т.4 - до т.5) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.5. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/5

- На земельном участке 3/6:

-  отступ от северной границы земельного участка (от т.5 - до т.4) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 6 м;

-  отступ от восточной границы земельного участка (от т.4 – до т.1) – 3м, (на протяжении 74 м учитывается влияние санитарно-защитной зоны производственного объекта V класса опасности – отступ 9,5 м);

-  отступ от западной границы земельного участка (от т.6 - до т.5) в целях выделения территории под размещение внутриквартальных проходов и проездов – 8 м;

Рис. 4.4.1.6. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/6

- Земельный участок № 3/9 (размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) общей площадью 0,2266 га - для строительства коммунально-складского комплекса с административным корпусом, в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.2.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) |
| 3/9 | от т.4 до 3т. 3(м) | - | - | от т.3 до 1т. 3(м) | - | от т.1 до 5т. 3(м) | от т.5 до 4т. 3(м) | - |

Рис. 4.4.1.7. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/9

- Земельный участок № 3/10 (размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) общей площадью 0,4004 га - для строительства очистных сооружений хозяйственно-бытового канализационного стока, в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.3.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) |
| 3/10 | от т.2 до т.3 3(м) | - | от т.3 до т.6 3(м) |  | от т.7 до т.6 3(м) |  |  | от т.7 до т.2 3(м) |

Рис. 4.4.1.8. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/10

- Земельный участок № 3/11 (размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры) общей площадью 0,5015 га - для надземного многоэтажного закрытого гаража на 250 машино-мест, в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.4.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) |
| 3/11 |  | от т.8 до т.9 3(м) |  | от т.9до т.10 3(м) | от т.10до т.2 3(м) |  | от т.2до т.3 3(м) от т.6до т.8 3(м) | от т.3до т.4 10(м) от т.4до т.5 10(м) от т.5до т.6 10(м) |

Отступы от границ земельных участков с учетом санитарно-защитных зон образуемых от проектируемых объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры:

- На земельном участке 3/11:

-  отступ от западной границы земельного участка (от т.3-т.4-т.5до т.6) учитывающий влияние санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции размещаемой на земельном участке 3/13 – 10 м;

Рис. 4.4.1.9. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 3/11

    - Квартал № 2 (размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства) общей площадью 22808 кв.м являющийся единым элементом планировочной структуры состоящий из земельных участков:

- 2/1 (площадь 12707 кв.м) – для строительства многофункционального общественно-делового центра, объектов торговли и обслуживания населения;

- 2/2 (площадь 9981 кв.м) – для строительства многофункционального общественно-делового центра, объектов торговли и обслуживания населения;

- 2/3 (площадь 60 кв.м) – для строительства для строительства трансформаторной подстанции;

- 2/4  (площадь 60 кв.м) – для строительства трансформаторной подстанции;

В составе проекта планировки и проекта межевания территории разрабатываются градостроительные планы земельных участков: № 2/1 и № 2/2 для территории первоочередного освоения в квартале № 2.

В целях разработки градостроительных планов земельных участков в квартале № 2 проектом предусматриваются отступы от красных линий и границ земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 года:

- Отступы от красных линий и границ земельных участков № 2/1 общей площадью 1,2707 га и № 2/2 общей площадью 9981 га(размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства), в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.2.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границ ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границ ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границ ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границЗУ (м) |
| 2/1 | от т.8 до 7т. 3(м) от т.4 до 3т. 3(м) | от т.7 до 6т. 10(м) от т.6 до 5т. 10(м) от т.5 до 4т. 10(м) | от т.3 до 1т. 3(м) | - | - | от т.1 до 9т. 3(м) | от т.9 до 8т. 3(м) | - |
| 2/2 | - | от т.10 до 1т. 3(м) | от т.1 до 2т. 3(м) от т.5 до 8т. 3(м) | от т.2 до 3т. 10(м) от т.3 до 4т. 10(м) от т.4 до 5т. 10(м) | от т.8 до 9т. 3(м) | - | от т.9 до 10т. 3(м) | - |

- На земельном участке 2/1:

-  отступ от северной границы земельного участка (от т.7 - до т.6, от т.6 до т.5, от т.5 до т.4), учитывающий влияние санитарно-защитной зоны распределительной трансформаторной подстанции, размещаемой на земельном участке 2/4 – 10 м;

- На земельном участке 2/2:

-  отступ от восточной границы земельного участка (от т.2 - до т.3, от т.3 до т.4, от т.4 до т.5), учитывающий влияние санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции, размещаемой на земельном участке 2/3 – 10 м;

Рис. 4.4.2.1.Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 2/1

Рис. 4.4.2.2.Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 2/2

    - Квартал № 1 (размещение объектов социально-культурного назначения капитального строительства) общей площадью 22808 кв.м являющийся единым элементом планировочной структуры состоящий из земельных участков:

- 1/3 (площадь 3448 кв.м) – для строительства строительства дошкольного образовательного учреждения на 80 мест;

- 1/4 (площадь 7261 кв.м) – строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест;

В составе проекта планировки и проекта межевания территории разрабатываются градостроительные планы земельных участков: № 1/4 для территории первоочередного освоения в квартале № 1.

В целях разработки градостроительных планов земельных участков в квартале № 1 проектом предусматриваются отступы от красных линий и границ земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 110 от 26.12.2014 года:

- Земельный участок № 1/4 (размещение объектов социально-культурного назначения капитального строительства) общей площадью 0,7261 га - для строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, в целях определения мест  допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

Таблица 4.4.3.

| № ЗУ в проекте | Отступы от границ ЗУ (м) |
| --- | --- |
|  | Северная граница ЗУ | Восточная граница ЗУ | Южная граница ЗУ | Западная граница ЗУ |
|  | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) | от красной линии (м) | от границы ЗУ (м) |
| 1/4 |  | от т.4 до 5т. 3(м) | от т.5 до 1т. 25(м) | - | - | от т.1 до 3т. 3(м) |  | от т.3 до 4т. 3(м) |

Рис. 4.4.3.1. Фрагмент чертежа градостроительного плана земельного

участка и линий градостроительного регулирования № 1/4

### Обоснование проектного решения по проекту межевания

Проектные решения по межеванию территории выполнены с учетом следующих исходных данных:

1. Материалы ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области. Филиал по Всеволожскому району;

2. Материалы Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Иные материалы.

Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Проектом межевания предлагается сформировать 6 кварталов сформированных красными линиями, включающих в себя 40 земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Общая площадь этих территорий составляет - 31,4817 кв.м.

Существующие планировочные ограничения

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения на проектируемой территории отсутствуют.

На рассматриваемом участке и прилегающих к нему территориях не имеется каких-либо вредных предприятий, оказывающих негативное воздействие на среду жизнедеятельности.

Территория проектирования не входит в границы существующих, утвержденных в установленном порядке или планируемых к организации особо охраняемых природных территорий.

По территории проектирования проходит трасса транзитных инженерных сетей: с запада на восток - воздушная линия электропередачи 6 кВ, с севера на юг – газопровод высокого давления D150, вдоль автодорог «Всеволожск – Разметелево – Кр. Звезда» и «Колтуши-Воейково» проходят водовод  D300 и газопровод среднего давления.

6.  Сведения о формируемых земельных участках первоочередного освоения территории, на которые разрабатываются градостроительные планы земельных участков в составе проекта межевания территории

| № п/п | Номер формируемого земельного участка | Площадь формируемого земельного участка (га) | Разрешенное использование земельного участка | Назначение объекта капитального строительства (размещаемого на территории формируемого земельного участка) | Наименование территориальной зоны (в соответствии с ПЗЗ МО Колтушское СП к которой относится формируемый земельный участок) | Местонахождение формируемого земельного участка | Кадастровые номера существующих земельных участков | Часть площади (ориентир.) земельных участков, входящей в состав формируемого (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4 | 0,7261 | Застройка объектами социально-культурного назначения капитального строительства | Детское дошкольное учреждение | ТД2 - зона социально-бытового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:66 | 0,7261 |
| 2 | 2/1 | 1,2707 | Застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства | Здание делового, общественного, административного и торгового назначения | ТД1 - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-001:673 | 1,2767 |
| 3 | 2/2 | 0,9981 | Застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения капитального строительства | Здание делового, общественного, административного и торгового назначения | ТД1 - зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-001:0019 | 1,0044 |
| 4 | 3/1 | 1,1355 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно со встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-001:674 | 1,0318 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:59 | 0,0610 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:60 | 0,0730 |
| 5 | 3/2 | 1,1971 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно с встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ 4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-001:672 | 0,6042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:59 | 0,2509 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:63 | 0,0066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-001:0019 | 0,3318 |
| 6 | 3/3 | 1,2145 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно с встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ 4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-001:0019 | 0,5937 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:63 | 0,4825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:0006 | 0,1083 |
| 7 | 3/4 | 1,0307 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно с встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:60 | 1,0615 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-001:674 | 0,0032 |
| 8 | 3/5 | 1,1706 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно с встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:61 | 1,0069 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:0006 | 0,1564 |
| 9 | 3/6 | 1,4695 | Застройка многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно с встроенными помещениями | Многоквартирные жилые дома с встроенными помещениями | ТЖ4.1- зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами этажностью до 5 этажей включительно | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:63 | 0,2179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:0006 | 1,2256 |
| 10 | 3/9 | 0,2266 | Застройка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | Коммунально-складской комплекс с административным корпусом | ТП0 - зона коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:0006 | 0,2266 |
| 11 | 3/10 | 0,4004 | Застройка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | Очистные сооружения хозяйственно-бытового канализационного стока | ТП0 - зона коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:0006 | 0,4004 |
| 12 | 3/11 | 0,5015 | Застройка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | Здание многоэтажной закрытой автостоянки (гаража) | ТП0 - зона коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Хязельки | 47:09:01-15-002:0006 | 0,4991 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47:09:01-15-002:0007 | 0, 0087 |

8.  Приложения:

Кадастровые планы земельных участков входящие в состав формируемых земельных участков в целях разработки градостроительных планов формируемых земельных участков в составе проекта межевания территории:

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:0115001:34

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:0115001:35

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:59

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:60

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:0115002:57

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:61

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:62

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:63

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:64

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:65

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:66

- Кадастровый план земельного участка: 47:09:01-15-002:67

9. Перечень графических материалов

| 9 | Графические материалы: | 10 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков (лист13) | М 1:2000 |
| 9.2 | Разбивочный чертеж границ формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства (лист 14) | М 1:2000 |
| 9.3 | Приложение к разбивочному чертежу границ формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. Ведомость координат. (3 листа) |  |
| 9.4 | Чертеж границ образуемых земельных участков совмещенный с зонами особого использования территории (лист15) | М 1:2000 |
| 9.5 | Чертеж красных линий (границ мест допустимого размещения зданий, строений сооружений) (лист16) | М 1:2000 |