Приложение №2

к постановлению об утверждении

Проекта планировки территории

и Проекта межевания

от 30.12.2014 года № 705

ПОЛОЖЕНИЕ

О размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, Необходимых для развития территории, включающих земельный участок с кадастровым номером 47:07:1014005:1495, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  муниципальный район, Колтушское сельское поселение, в районе деревни Разметелево

1. Границами территории проекта планировки с проектом межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014005:1495 площадью 10,084 га расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  муниципальный район, Колтушское сельское поселение, в районе деревни Разметелево являются:

с севера — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево МО Колтушское СП;

с востока — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево и домовладениями по ул. Руслана Туктарова дер. Разметелево;

с юга — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево и домовладениями по пер. Виркинский дер. Разметелево;

с запада — автодорогой ул. Дерибасовская дер. Разметелево и земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:1014006:17 и 47:07:1014006:31.

2. Характеристика планируемого развития территории

| № п/п | параметры | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории в границах проектирования, в т.ч. | га | 10,084 |
| 1.1. | Площадь участка в общественно-деловой зоне | га | 4,753 |
| 1.2. | Площадь участка в зоне общественно-деловой застройки | га | 5,331 |
| 2. | Плотность застройки | м² общ. площади /га | 7438 |
| 3. | Величина отступа от красных линий | м | 5 |

3.  Параметры застройки

Жилые дома со встроенными помещениями:

| № п/п | Параметры | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь застройки | м² | 10 500 |
| 2. | общая площадь зданий | м² | 75 000 |
| 3. | общая площадь квартир | м² | 40 000 |
| 4. | общая площадь встроенных помещений | м² | 6000 |
| 5. | этажность | эт | 8 |

4. Характеристика развития систем транспортного обслуживания территории

Транспортное обслуживание жилого массива осуществляется посредством реконструкции существующей дорожной сети с развитием улиц и проездов местного значения в полноценные двухполосные дороги с асфальтобетонным покрытием. Основными транспортными артериями, обеспечивающими доступ в селитебную территорию, являются Разметелевская ул. (дорога Н91) к западу от участка проектирования и Мурманское шоссе к югу от него. Первоочередной реконструкции подлежат дороги, периметрально охватывающие квартал и связывающие его с автодорогой Р91 (Виркинский пер.). Внутриквартальные связи организованы в виде основных и второстепенных двухполосных проездов с выходами на существующую дорожную сеть дер. Разметелево.

Парковочные места решены в открытом наземном исполнении, сгруппированы блоками по 50 машиномест. Общее количество парковочных мест не менее 417. Обслуживание формируемого жилого комплекса общественным транспортом предполагается за счёт пересмотра части существующих маршрутов автобусов и маршрутных такси.

5. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Водоснабжение, объемом 552,06 м³/сут, предусматривается от системы централизованного водоснабжения ВНС «Северная» ГУП «Водоканал СПб». Система водоснабжения территории проектирования принята объединенная хозяйственно-питьевая – противопожарная, низкого давления.

Хозяйственно-бытовая канализация объемом хозяйственно-бытовых стоков составит 367,8 м³/сут. принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий канализационный коллектор. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Теплоснабжение потребителей проектируемого жилищного фонда и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания с расчетным расходом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в объеме 4,753 Гкал / ч.предлагается от существующей котельной.

Электроснабжение. общая расчетной мощностью составит 1913,23 кВт (при использовании электрических плит). Электроснабжение проектируемой застройки предполагается от сетей 10/0,4 кВ с устройством новых трансформаторных подстанций.