Приложение

Утверждено

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№10 от 17.01.2017

Схема водоотведения д. Старая муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

д. Колтуши - 2016 г.

Оглавление

Введение	4

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	4

Общие сведения о муниципальном образовании колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о д. старая.	6

Климат	8

1.	Существующее положение в сфере водоотведения д. старая МО КОЛТУШСКОЕ сП ………………………………………………………………………………………………..9

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на  территории  д.Старая  МО Колтушское СП  и  деление территории на эксплуатационные зоны	9

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	9

Канализационные коллекторы и внутриквартальные сети	10

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	15

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	17

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	17

1.6	Оценка  безопасности  и  надежности  объектов   централизованной системы водоотведения и их управляемости;	18

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	18

1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	18

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении	18

2	Балансы сточных вод в системе водоотведения и прогноз объема сточных вод	19

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	19

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	19

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	20

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию Колтушское сельское поселение с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	21

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Колтушское СП	21

3	Прогноз объема сточных вод.	21

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	21

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения.	22

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	22

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	22

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	23

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	23

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	23

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	23

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	24

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	24

4.5	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	24

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Колтушское СП, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	25

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	26

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения		29

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведеНИЯ	29

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	29

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	29

6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	29

6.1	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	29

7	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	……………………………………………………………………………………………….32

8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	33

# Введение

Схема водоотведения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также МО Колтушское СП) на перспективу до 2031 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- документов территориального планирования МО Колтушское СП;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы количества и состава сточных вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев развития района;

- описание зон, перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции (далее – КНС);

- канализационные очистные сооружения (далее – КОС).

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование схемы | Схема водоотведения д. Старая муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 г. №273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» |
| Заказчик схемы | администрация МО Колтушское СП |
| Координатор схемы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Р.А. Слинчак |
| Разработчик схемы | администрация МО Колтушское СП |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства, а также объектов социально – культурного и рекреационного назначения. Обеспечение необходимых объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. Улучшение работы систем водоотведения. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2016-2031 гг. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | Повышение надежности систем и качества предоставляемых услуг. |

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации мероприятий схемы:

На первый этап 2015-2019 год:

- санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- реконструкция ветхих сетей канализации.

На второй этап 2020-2031 год:

- санитарная уборка на территории ЗСО;

- строительство новых сетей канализации для подключения перспективной застройки;

- реконструкция ветхих трубопроводов канализации.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;

- увеличение мощности систем водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

# Общие сведения о муниципальном образовании колтушское сельское поселение ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, о д. старая

В соответствии с законом Ленинградской области от 15 июня 2010года № 32-оз «"Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" Колтушское сельское поселение входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области и имеет границы:

-​ на севере – с территорией Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района;

-​ на северо-востоке – с территорией Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района;

-​ на востоке - с территорией Кировского муниципального района;

-​ на юго-востоке – с территорией Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района;

-​ на юге и юго-западе – с территорией Кировского муниципального района по реке Нева и территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района;

-​ на западе – с территорией Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района;

-​ на северо-западе – с территорией Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории МО Колтушское СП – 26759,91 га. Площадь земель в границах муниципального образования соответствует графическому обмеру в границах, отображенных на картах и измеренных в программном продукте, использованном при разработке карт.

Деревня Старая расположена на западе МО Колтушское СП (рисунок №1) и граничит:

на севере –  с д. Токкари;

на востоке – с с. Павлово

на юге – с д. Аро;

на западе – с д. Янино – 2.

Рис. №1

Расположение д. Старая Колтушского СП.

На территории д. Старая расположена мелиоративная сеть верховий ручья Чёрный. Численность д. Старая по состоянию на 01.12.2015 составляет 11 000 человек.

На сегодняшний день в МО Колтушское СП Генеральный план разработан, но не утвержден. Настоящая схема водоотведения разработана для д. Старая и подлежит корректировке после утверждения Генерального плана поселения.

Схема водоотведения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В рамках схемы водоотведения дается описание существующего положения в данной сфере д. Старая МО Колтушское СП, составляются балансы водоотведения. На основании сведений проекта Генерального плана поселения дается прогноз перспективной потребности водоотведении, вносятся предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем для обеспечения перспективных нагрузок.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению проходят оценку на предмет экологического влияния на окружающую среду и санитарно-эпидемиологические показатели систем водоотведения.

Производится укрупненная оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоотведения, рассчитываются экономические последствия запланированных технических, технологических и организационных мероприятий.

Схема водоотведения МО Колтушское СП разработана с учетом следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 № 782;

Основные цели и задачи схемы водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоотведения, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

# Климат

Климат на территории Ленинградской области, где расположено МО Колтушское СП, переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя многолетняя температура воздуха на территории Ленинградской области составляет 4,4 0С. Лето прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 22 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34 0С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 36 0С. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм. Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

Территория Колтушского сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайону II В.

По данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» данные о повторяемости направлений ветра и штилей за год отражены в таблице 1

Таблица 1

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость за год, % | 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 21 | 8 | 4 |

# 1. Существующее положение в сфере водоотведения д.старая МО КОЛТУШСКОЕ сП

## 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории д. Старая Колтушского СП и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории деревни Старая МО Колтушское СП услуги по водоотведению оказывает ООО «ЛОКС», ООО «КНК», ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова.

Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в зоне ответственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся по коллектору (1000 мм на канализационные очистные сооружения в зоне ответственности ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова. Сброс с очистных сооружений производится в мелиоративную сеть в верховье ручья Чёрный.

Другая часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки д. Старая, пер. Школьный, ул. Генерала Чоглокова, ул. Иоанна Кронштадтского поступает на канализационную насосную станцию (далее по тексту КНС) №1 в зоне ответственности ООО «КНК».

Хозяйственно – бытовые стоки от КНС №1, хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки д. Старая ул. Полевая, ул. Верхняя зона ответственности ООО «ЛОКС», хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки д. Старая ул. Мира поступают на КНС №2 и транспортируются по напорным и безнапорным канализационным сетям на территорию СПб ГУП "Завод МПБО-2", через территорию МО «Заневское городское поселение» на очистные сооружения в г. Санкт - Петербург. Установленная мощность КНС1 – 60 л/с, КНС2 – 105 л/с.

Дождевая канализация. Поверхностные стоки с территории пер. Школьный д. Старая без очистки отводятся на рельеф и в притоки ручья Чёрный по самотечному коллектору (250 мм.  С территории д. Старая ул. Мира, ул. Полевая, ул. Верхняя частично отводятся в хозяйственно – бытовую канализацию, частично по самотечному коллектору в мелиоративные канавы вдоль Колтушского шоссе, частично по водоотводным каналам и на рельеф местности.

На настоящий момент система водоотведения является общесплавной, частично совмещенная с ливневой канализацией.

## 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы.

На территории д. Старая МО Колтушское СП имеются:

- очистные сооружения с биологическим типом очистки сточных вод;

- канализационная сеть из напорных и безнапорных трубопроводов с двумя канализационными насосными станциями.

Дождевые стоки от существующей застройки без очистки самотеком отводятся в притоки ручья Чёрный и частично транспортируются по напорным канализационным сетям на очистные сооружения в г. Санкт - Петербург.

| Наименование населенного пункта | Вид сточных вод (хоз. бытовые, промышленные, ливневые) | Наличие очистных сооружений | Соответствие нормативу качества очистки сточных вод на очистных сооружениях | Количество отводимых сточных вод м3/сут тыс.м3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Старая, пер. Школьный | Хоз. Бытовые, Ливневые | есть | да | 618,52 226,38 |
| Д. Старая, пер. Школьный, ул. Генерала Чоглокова, ул. Иоанна Кронштадтского, ул. Мира, ул. Верхняя, ул. Полевая | Хоз. Бытовые, Ливневые | нет | Х | 1639,92 600,21 |

## Канализационные коллекторы и внутриквартальные сети

Канализационные коллекторы – это основные магистрали для транспортировки сточных вод к очистным сооружениям.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения представлено в таблице

| Место расположения объектов централизованного водоотведения | Протяженность сетей канализации, км | Диаметр сетей, мм Материал канализационных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Средний % Износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона 1 | 2,93 | Бетон, керамика, полипропилен | подземный | 1987 | 70-80 |
| Технологическая зона 2 | 9,15 | ПНД, полипропилен | подземный | 2008-2015 | 15 |

Данные по длинам и диаметрам сетей водоотведения д. Старая Колтушского СП представлены в таблице.

| № участка | Диаметр, Ду, мм | Материал | Протяженность, м |  | № участка | Диаметр, Ду, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ответственности ООО "КНК" |  | Зона ответственности ООО "ЛОКС" |
| КК9-КК10 | 250 | Полипропилен | 9,28 |  | КК27-КК28 | 150 | керамика | 10,19 |
| КК10-КК11 | 250 | Полипропилен | 42,64 |  | КК28-КК29 | 150 | керамика | 25,31 |
| КК11-КК12 | 250 | Полипропилен | 5,89 |  | КК29-КК29* | 150 | керамика | 16,5 |
| КК12-КК13 | 250 | Полипропилен | 2,41 |  | КК29*-КК30 | 150 | керамика | 2 |
| КК13-КК14 | 250 | Полипропилен | 55,41 |  | КК30-КК33 | 150 | керамика | 31,75 |
| КК14-КК15 | 250 | Полипропилен | 24,23 |  | КК131-КК81 | 200 | керамика | 8,59 |
| КК15-КК16 | 250 | Полипропилен | 55,78 |  | КК81-КК86 | 200 | керамика | 7,26 |
| КК16-КК17 | 250 | Полипропилен | 18,9 |  | КК86-КК72 | 200 | керамика | 23,26 |
| КК17-КК18 | 250 | Полипропилен | 53,44 |  | КК72-КК46 | 200 | керамика | 4,81 |
| КК18-КК19 | 250 | Полипропилен | 12,75 |  | КК46-КК122 | 200 | керамика | 6,77 |
| КК19-КК9 | 250 | Полипропилен | 31 |  | КК122-КК125 | 150 | керамика | 10,22 |
| КК1-КК2 | 250 | Полипропилен | 19,5 |  | КК125-КК126 | 150 | керамика | 4,46 |
| КК2-КК3 | 250 | Полипропилен | 10,5 |  | КК125-КК3 | 200 | Полипропилен | 5,2 |
| КК3-КК4 | 250 | Полипропилен | 31 |  | КК33-КК34 | 150 | керамика | 15,6 |
| КК4-КК5 | 250 | Полипропилен | 23 |  | КК34-КК37 | 150 | керамика | 25,55 |
| КК5-КК6 | 250 | Полипропилен | 6 |  | КК37-КК38 | 200 | керамика | 47,03 |
| КК6-КК7 | 250 | Полипропилен | 28 |  | КК38-КК39 | 200 | керамика | 35,19 |
| КК7-КК7* | 250 | Полипропилен | 12,5 |  | КК39-КК1 | 200 | керамика | 33,04 |
| КК7*-КК8 | 250 | Полипропилен | 18 |  | КК53-КК52 | 250 | керамика | 9,32 |
| КК8-КК9 | 250 | Полипропилен | 45 |  | КК52-КК50 | 250 | керамика | 12,79 |
| КК8-КК10 | 250 | Полипропилен | 29,24 |  | КК50-КК49 | 250 | керамика | 10,24 |
| КК9-КК9” | 250 | Полипропилен | 29,2 |  | КК49-КК48 | 250 | керамика | 21,82 |
| КК9”-КК241 | 250 | Полипропилен | 47,73 |  | КК48-КК47 | 250 | керамика | 10,08 |
| КК241-КК42 | 250 | Полипропилен | 18,5 |  | КК47-КК46 | 250 | керамика | 22,51 |
| КК42-КК99 | 250 | Полипропилен | 49,25 |  | КК52-КК64 | 250 | керамика | 20,36 |
| КК99-КК95 | 250 | Полипропилен | 35,47 |  | КК64-КК68 | 250 | керамика | 20,95 |
| КК95-КК89 | 250 | Полипропилен | 13,79 |  | КК193-КК67 | 250 | керамика | 43,25 |
| КК89-КК36а | 250 | Полипропилен | 30,24 |  | КК67-КК68 | 250 | керамика | 7,16 |
| КК36а-КК35 | 250 | Полипропилен | 28,89 |  | КК68-КК99 | 250 | керамика | 40,83 |
| КК35-КК37 | 250 | Полипропилен | 6,66 |  | КК99-КК41 | 250 | бетон | 32,82 |
| КК20-КК19 | 250 | Полипропилен | 17,3 |  | КК69-КК41 | 150 | керамика | 47,74 |
| КК19-КК18 | 250 | Полипропилен | 7,4 |  | КК41-КК40 | 250 | бетон | 12,51 |
| КК18-КК17 | 250 | Полипропилен | 23,7 |  | КК40-КК101 | 250 | бетон | 44,98 |
| КК17-КК12 | 250 | Полипропилен | 21,8 |  | КК101-КК1 | 250 | бетон | 12,1 |
| КК12-КК11 | 250 | Полипропилен | 20,2 |  | КК1-КК5 | 250 | бетон | 27,72 |
| КК11-КК10 | 250 | Полипропилен | 21,2 |  | КК18-КК17 | 150 | керамика | 9,27 |
| КК10-КК9 | 250 | Полипропилен | 9,2 |  | КК17-КК15 | 150 | керамика | 14,73 |
| КК9-КК8 | 250 | Полипропилен | 8,9 |  | КК15-КК103 | 150 | керамика | 15,86 |
| КК8-КК7 | 250 | Полипропилен | 17,9 |  | КК103-КК14 | 150 | керамика | 12,02 |
| КК7-КК6 | 250 | Полипропилен | 31,2 |  | КК14-КК13 | 150 | керамика | 11,78 |
| КК6-КК5 | 250 | Полипропилен | 46 |  | КК13-КК12 | 150 | керамика | 21,95 |
| КК5-КК4 | 250 | Полипропилен | 14,2 |  | КК12-КК11 | 150 | керамика | 21,35 |
| КК4-КК3 | 250 | Полипропилен | 20,7 |  | КК11-КК10 | 150 | керамика | 21,83 |
| КК3-КК2 | 250 | Полипропилен | 8,6 |  | КК10-КК9 | 150 | керамика | 15,35 |
| КК2-КК1 | 250 | Полипропилен | 20,7 |  | КК9-КК8 | 150 | керамика | 6,32 |
| КК8”-КК9” | 250 | Полипропилен | 18,23 |  | КК8-КК102 | 150 | керамика | 16,96 |
| КК9''-КК5 | 250 | Полипропилен | 27,31 |  | КК102-КК7 | 150 | керамика | 9,25 |
| КК7-КК8 | 315 | Полипропилен | 40 |  | КК7-КК6 | 200 | керамика | 20,05 |
| КК8-КК9 | 315 | Полипропилен | 37,5 |  | КК6-КК4 | 200 | керамика | 8,71 |
| КК9-КК10 | 315 | Полипропилен | 30 |  | КК4-КК5 | 200 | керамика | 19,09 |
| КК10-КК11 | 315 | Полипропилен | 34,5 |  | КК5-КК3 | 250 | бетон | 18,45 |
| КК11-КК12 | 315 | Полипропилен | 38 |  | КК3-КК2 | 250 | бетон | 22,85 |
| КК12-КК13 | 315 | Полипропилен | 37,5 |  | КК42-КК100 | 150 | керамика | 49,31 |
| КК13-КК14 | 315 | Полипропилен | 34 |  | КК100-КК2 | 150 | керамика | 76,34 |
| КК14-КК15 | 315 | Полипропилен | 11,3 |  | КК2-КК102 | 300 | бетон | 37,16 |
| КК15-КК16 | 400 | Полипропилен | 5 |  | КК102-КК103 | 300 | бетон | 45,03 |
| КК16-КНС1 | 400 | Полипропилен | 5 |  | КК103-КК104 | 300 | бетон | 40,52 |
| КНС1-КК2,4 | 250 | ПЭ (Н) | 412,2 |  | КК104-КК105 | 300 | бетон | 29,52 |
| КНС1-КК3,5 | 250 | ПЭ(Н) | 412,3 |  | КК105-КК106 | 300 | бетон | 3,08 |
| КК3,5-КГН1 | 250 | ПЭ(Н) | 232,9 |  | КК106-КК111 | 300 | бетон | 35,92 |
| КК2,4-КГН2 | 250 | ПЭ(Н) | 232,3 |  | КК111-КК112 | 300 | бетон | 37,02 |
| КГН1-КК6 | 400 | Полипропилен | 4 |  | КК112-КК113 | 300 | бетон | 49,01 |
| КГН2-КК6 | 400 | Полипропилен | 3,7 |  | КК113-КК114 | 400 | бетон | 49,42 |
| КК6-КК7 | 400 | Полипропилен | 51,3 |  | КК114-КК115 | 400 | бетон | 40,87 |
| КК7-КК8 | 400 | Полипропилен | 40,7 |  | КК115-КК117 | 400 | бетон | 41,15 |
| КК8-КК9 | 400 | Полипропилен | 43,5 |  | КК117-КК124оч | 400 | бетон | 45,64 |
| КК9-КК10 | 400 | Полипропилен | 43,5 |  | КК1-КК2 | 250 | полипропилен | 14,1 |
| КК10-КК11 | 400 | Полипропилен | 37,4 |  | КК2-КК3 | 250 | полипропилен | 15,4 |
| КК11-КК12 | 400 | Полипропилен | 48,7 |  | КК3-КК4 | 250 | полипропилен | 9,5 |
| КК12-КК13 | 400 | Полипропилен | 50,2 |  | КК4-КК5 | 250 | полипропилен | 24 |
| КК13-КК14 | 400 | Полипропилен | 48,8 |  | КК5-КК6 | 250 | полипропилен | 24,8 |
| КК14-КК15 | 400 | Полипропилен | 50,3 |  | КК6-КК7 | 250 | полипропилен | 4,2 |
| КК15-КК16 | 400 | Полипропилен | 51 |  | КК7-КК8 | 250 | полипропилен | 20,5 |
| КК16-КК17 | 400 | Полипропилен | 42,6 |  | КК8-КК9 | 250 | полипропилен | 22,5 |
| КК17-КК18 | 400 | Полипропилен | 50 |  | КК9-КК10 | 250 | полипропилен | 14,7 |
| КК18-КК19 | 400 | Полипропилен | 46,3 |  | КК10-КК11 | 250 | полипропилен | 2,5 |
| КК19-КК20 | 400 | Полипропилен | 56,4 |  | КК11-КНС | 250 | полипропилен | 2,5 |
| КК20-КК21 | 400 | Полипропилен | 17,4 |  | КНС-КГН(94) | 110 | Полипропилен К1Н | 157,4 |
| КК21-КК22 | 400 | Полипропилен | 36,3 |  | КК216-КК213 | 250 | бетон | 16,9 |
| КК22-КК23 | 400 | Полипропилен | 36,4 |  | КК213-КК211 | 250 | бетон | 25,21 |
| КК23-КК24 | 400 | Полипропилен | 15,9 |  | КК211-КК210 | 300 | бетон | 29,19 |
| КК24-КК25 | 400 | Полипропилен | 52,4 |  | КК210-КК209 | 300 | бетон | 27,14 |
| КК25-КК26 | 400 | Полипропилен | 50,5 |  | КК209-КК205 | 300 | бетон | 21,91 |
| КК26-КК27 | 400 | Полипропилен | 49,5 |  | КК205-КК202 | 300 | бетон | 22,47 |
| КК27-КК28 | 400 | Полипропилен | 18,7 |  | КК202-КК202* | 300 | бетон | 28,98 |
| КК28-КК29 | 400 | Полипропилен | 46,8 |  | КК202*-КК198 | 300 | бетон | 24,65 |
| КК29-КК30 | 630 | Полипропилен | 57 |  | КК198-КК195 | 300 | бетон | 34,42 |
| КК30-КК31 | 630 | Полипропилен | 1 |  | КК195-КК195* | 400 | полипропилен | 19,1 |
| КК31-КНС2 | 630 | Полипропилен | 2 |  | КК131-КК172 | 250 | полипропилен | 18,25 |
| КНС2-КК181,182 | 315 | Полипропилен К1Н | 28,4 |  | КК172-КК175 | 250 | полипропилен | 28,3 |
| КНС2-КК183,184 | 315 | Полипропилен К1Н | 28,57 |  | КК175-КК178 | 250 | полипропилен | 20,67 |
| КК181,182-МПБО | 315 | Полипропилен К1Н | 2394,8 |  | КК178-КК236 | 250 | полипропилен | 18,64 |
| КК183,184-МПБО | 315 | Полипропилен К1Н | 2394,8 |  | КК236-КК233 | 250 | полипропилен | 18,9 |
| КК7-КК13 | 250 | Полипропилен | 27,2 |  | КК233-КК233а | 250 | полипропилен | 18,79 |
| КК13-КК14 | 250 | Полипропилен | 10,2 |  | КК233а-КК231а | 250 | полипропилен | 15,38 |
| КК14-КК15 | 250 | Полипропилен | 5,15 |  | КК159-КК151 | 200 | полипропилен | 18,68 |
| КК15-КК16 | 250 | Полипропилен | 11,2 |  | КК151-КК247 | 200 | полипропилен | 18,59 |
| КК2-КК3 | 250 | Полипропилен | 8,39 |  | КК247-КК248 | 200 | полипропилен | 18,43 |
| КК3-КК4 | 250 | Полипропилен | 5,02 |  | КК248-КК241а | 200 | полипропилен | 7,52 |
| КК4-КК5 | 250 | Полипропилен | 8,23 |  | КК231а-КК43 | 200 | полипропилен | 30,96 |
| КК5-КК6 | 250 | Полипропилен | 3,65 |  | КК43-КК44 | 200 | полипропилен | 28,23 |
| КК6-КК7 | 250 | Полипропилен | 6,79 |  | КК44-КК1 | 200 | полипропилен | 5,95 |
| КК7-КК8 | 250 | Полипропилен | 4,96 |  | КК1-КК201 | 200 | полипропилен | 26,97 |
| КК9-КК10 | 250 | Полипропилен | 7,28 |  | КК201-КК201а | 200 | полипропилен | 7,77 |
| КК10-КК11 | 250 | Полипропилен | 6,85 |  | КК201а-КК2 | 200 | полипропилен | 26,19 |
| КК11-КК12 | 250 | Полипропилен | 3,78 |  | КК2-КК216 | 160 | полипропилен | 14,96 |
| КК12-КК13 | 250 | Полипропилен | 11,4 |  | КК216-КК215 | 160 | полипропилен | 20,84 |
| КК13-КК14 | 250 | Полипропилен | 4,91 |  | КК215-КК214 | 160 | полипропилен | 9,71 |
| КК14-КК15 | 250 | Полипропилен | 6,43 |  | КК214-КК213 | 160 | полипропилен | 14,49 |
| КК15-КК24 | 250 | Полипропилен | 8,22 |  | КК213-КК168 | 160 | полипропилен | 19,54 |
| КК24-КК23 | 250 | Полипропилен | 6,3 |  | КК168-КК167 | 160 | полипропилен | 14,96 |
| КК23-КК22 | 250 | Полипропилен | 3,2 |  | КК167-КК166 | 160 | полипропилен | 11,82 |
| КК22-КК21 | 250 | Полипропилен | 5,65 |  | КК2-КК3 | 200 | полипропилен | 23,81 |
| КК21-КК20 | 250 | Полипропилен | 4,18 |  | КК201-КК4 | 200 | полипропилен | 23,67 |
| КК20-КК19 | 250 | Полипропилен | 9,3 |  | КК4-КК3 | 200 | полипропилен | 24,83 |
| КК19-КК18 | 250 | Полипропилен | 4,3 |  | КК3-КК12 | 200 | полипропилен | 10,99 |
| КК18-КК17 | 250 | Полипропилен | 7,66 |  | КК12-КК211 | 200 | полипропилен | 41,08 |
| КК17-КК16 | 250 | Полипропилен | 8,14 |  | КК211-КК212 | 200 | полипропилен | 3,95 |
| КК12-КК1 | 315 | Полипропилен | 12 |  | КК212-КК229 | 200 | полипропилен | 2,01 |
| КК1-КК2 | 315 | Полипропилен | 27 |  | КК229-КК228 | 200 | полипропилен | 34,36 |
| КК2-КК3 | 315 | Полипропилен | 19 |  | КК228-КК231 | 200 | полипропилен | 25,65 |
| КК3-КК4 | 315 | Полипропилен | 17,5 |  | КК231-КК232 | 200 | полипропилен | 9,02 |
| КК4-КК5 | 315 | Полипропилен | 44 |  | КК232-КК233 | 200 | полипропилен | 17,68 |
| КК5-КК6 | 315 | Полипропилен | 43 |  | КК233-КК184а | 160 | полипропилен | 21,95 |
| КК6-КК7 | 315 | Полипропилен | 46,5 |  | КК184а-КК175 | 160 | полипропилен | 29 |
| КК1”-КК2” | 250 | Полипропилен | 20,29 |  | КК121-КК122 | 160 | полипропилен | 2,27 |
| КК2”-КК3” | 250 | Полипропилен | 18,24 |  | КК122-КК125 | 160 | полипропилен | 7,88 |
| КК3”-КК6 | 250 | Полипропилен | 32,03 |  | КК125-КК134а | 160 | полипропилен | 21,35 |
| КК4”-КК5” | 250 | Полипропилен | 20,45 |  | КК134а-КК189 | 160 | полипропилен | 28,72 |
| КК5”-КК6” | 250 | Полипропилен | 17,93 |  | КК189-КК186а | 160 | полипропилен | 28,52 |
| КК6”-КК5 | 250 | Полипропилен | 30,81 |  | КК186а-КК188а | 160 | полипропилен | 6,73 |
| КК7”-КК8” | 250 | Полипропилен | 20 |  | КК188а-КК199 | 160 | полипропилен | 12,69 |
| ИТОГО |  |  | 9147,25 |  | ИТОГО |  |  | 2928,49 |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,08 км. Необходимо проводить дополнительную инвентаризацию для выявления бесхозных сетей и постановке их на учет.

Работы по ремонту и реконструкции систем канализации ведутся постоянно.

Тем не менее, износ отдельных элементов систем составляет около 70-80%. Значительная часть оборудования в зоне ответственности ООО «ЛОКС» нуждается в ремонте и замене.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Технологическая зона №1:

Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в зоне ответственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся по коллектору (1000 мм на канализационные очистные сооружения в зоне ответственности ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова. Производительность очистных сооружений 2,60 тыс.м3/сут, виды очистки – механическая, биологическая, очистка ПАВ, утилизация осадка отсутствует. Сброс с очистных сооружений производится в мелиоративную сеть в верховье ручья Чёрный.

Технологическая зона №2:

Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки д. Старая, пер. Школьный, ул. Генерала Чоглокова, ул. Иоанна Кронштадтского поступает на канализационную насосную станцию (далее по тексту КНС) №1 в зоне ответственности ООО «КНК».

Хозяйственно – бытовые стоки от КНС №1, хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки д. Старая ул. Полевая, ул. Верхняя зона ответственности ООО «ЛОКС», хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки д. Старая ул. Мира поступают на КНС №2 и транспортируются по напорным и безнапорным канализационным сетям на территорию СПб ГУП "Завод МПБО-2", через территорию МО «Заневское сельское поселение» на очистные сооружения в г. Санкт - Петербург. Установленная мощность КНС1 – 60 л/с, КНС2 – 105 л/с.

| Наименование населенного пункта, входящего в МО | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект централизованного водоотведения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Старая | Централизованное | Самотечный коллектор, квартальная канализационная сеть д. Старая пер. Школьный | ООО «ЛОКС» |
|  | Централизованное | Квартальная канализационная сеть, д. Старая ул. Верхняя, ул. Полевая | ООО «ЛОКС» |
|  | Централизованное | Канализационные очистные сооружения, д. Старая, пер. Школьный | ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова. |
|  | Централизованное | Канализационные сети, канализационные насосные станции, квартальные канализационные сети, пер. Школьный, ул. Генерала Чоглокова, ул. Мира, ул. Иоанна Кронштадтского | ООО «КНК» |
|  | Нецентрализованное | Выгребные ямы | Частные лица |

Рис. 2

Технологические зоны систем водоотведения в д. Старая.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технологическая схема очистки

Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в зоне ответственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся по коллектору (1000 мм на канализационные очистные сооружения в зоне ответственности ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова.

Сооружения КОС: сточные воды поступают в главную насосную станцию (ГНС) самотеком, здание ГНС оборудовано решетками для механической очистки от крупных отбросов. Из камеры гашения сточные воды поступают в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит освобождение стоков от тяжелых примесей. Выпавший осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на две песковые площадки. Затем после подготовки на песковых площадках осадок вывозится на полигон ТБО. Из песколовок сточная вода поступает в первичные двухъярусные отстойники. Осадок из отстойников периодически выпускается на иловые площадки. После подготовки на иловых площадках осадок вывозится на полигон ТБО. После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенк – смеситель двухсекционный, каждая секция которого состоит из трех коридоров. В первом коридоре происходит регенерация активного ила, во втором - основная очистка, в третьем - доочистка. С помощью активного ила происходит биохимическое окисление органических веществ. Для поддержания жизнедеятельности ила в аэротенк подается воздух при помощи воздуходувок. Из аэротенков сточная вода вместе с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Далее сточная вода подается на сброс. Сброс с очистных сооружений производится в мелиоративную сеть в верховье ручья Чёрный. Блок обеззараживания, очистка ПАВ отсутствует.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции и частично на КОС д. Старая, частично на КОС г. Санкт – Петербург.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения представлено в таблице:

| Место расположения объектов централизованного водоотведения | Протяженность сетей канализации, км | Диаметр сетей, мм Материал канализационных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Средний % Износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона 1 | 2,93 | Бетон, керамика, полипропилен | подземный | 1987 | 70-80 |
| Технологическая зона 2 | 9,15 | ПНД, полипропилен | подземный | 2008-2015 | 15 |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,08 км.

Работы по ремонту и реконструкции систем канализации ведутся постоянно. Тем не менее, износ отдельных элементов систем составляет около 70-80%. Значительная часть оборудования в зоне ответственности ООО «ЛОКС» нуждается в ремонте и замене. Часть оборудования в зоне ответственности ООО «КНК» необходимо реконструировать, частично отремонтировать.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 12,08 км, камер и колодцев.

Последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения притока хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в систему канализации и в условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

## 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения д. Старая МО Колтушское СП в значительной степени отстают от темпов развития, качество сбрасываемых сточных вод не отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства д. Старая МО Колтушское СП - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки сточных вод с применением современных технологий.

Канализационная сеть д. Старая МО Колтушское СП в значительной степени изношена, идет приток поверхностных сточных вод. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства д. Старая МО Колтушское сельское поселение – снижение эксплуатационных затрат, снижение неучтенного притока.

## 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Анализ показал, что централизованными системами водоотведения не охвачены частные дома.

## 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования МО Колтушское сельское поселение выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения района являются:

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов;

- система канализации развита недостаточно, часть коллекторов требуется переложить в связи с малым диаметром и неудовлетворительным техническим состоянием;

- высокая аварийность, связанная с износом коллекторов и сетей канализации;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- отсутствие очистки стоков ливневой канализации;

# 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения и прогноз объема сточных вод

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старая | 712.1 | 2258,44 | 2935,9 |

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице:

| Технологическая зона водоотведения | Поступило сточных вод в центральную систему водоотведения м3/сут тыс.м3год |
| --- | --- |
| Зона 1 д. Старая Всего: | 618,52 226,38 |
| В т.ч. Население | 607,60 222,38 |
| Зона 2 д. Старая Всего: | 1639,92 600,21 |
| В т.ч. Население | 1561,83 571,63 |

## 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

## 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В целях повышения точности расчетов за транспортировку и утилизацию сточных вод рекомендуются к установке приборы коммерческого учета водоотведения.

Также целесообразна установка общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения на здания, в том числе многоквартирные дома.

Для учета объемов водоотведения, на напорных участках трубопровода могут применяться электромагнитные расходомеры любой конструкции.

Более сложная задача — учет безнапорных стоков. Здесь мы имеем открытый канал или незаполненную трубу, по которым вода течет под действием силы тяжести с небольшой скоростью. Для таких случаев разработан метод переменного уровня, когда в качестве расходомера используется уровнемер, пересчитывающий «уровень в расход» с учетом информации об измерительном сечении. В качестве такого сечения используются встраиваемые в канал лотки Вентури и Паршаля или водосливы, размеры которых стандартизованы и для которых полуэмпирическим путем получены формулы пересчета «уровень-расход». Работает этот метод и в безнапорных трубопроводах или U-образных каналах, причем в этих случаях лотки и водосливы не нужны.

Претензии к данному методу возникают в основном от того, что он, если можно так выразиться, «неочевиден», и точкой отсчета здесь являются результаты предварительного расчета напорно-расходной характеристики лотка, водослива или трубопровода. Точность этого расчета обусловливает точность дальнейшей работы прибора. При этом, например, для определения характеристики безнапорного трубопровода или U-образного канала необходимо экспериментальным путем измерить скорость течения жидкости при известном уровне заполнения. Другой способ расчета — при помощи формулы Шези, в которой фигурируют такие параметры, как строительный уклон трубопровода и коэффициент шероховатости стенок. Здесь проблема таится в том, что и уклон, и шероховатость — это, если можно так выразиться, «теоретические» параметры. Реальный уклон может не соответствовать тому, что указан в проектной документации на систему канализации, а коэффициент шероховатости стенок по понятным причинам изменяется в процессе эксплуатации трубопровода.

Как бы то ни было, результаты предварительных расчетов заносятся в прибор и полностью определяют его точность. Ошибка в исходных данных ведет к недостоверности учета, причем во многих случаях эту недостоверность можно и не «зафиксировать».

Существуют также приборы учета стоков, реализующие метод «площадь-скорость». Здесь помещаемый на дно канала датчик измеряет и уровень жидкости «над собою» (используется сенсор давления), и скорость потока (используется доплеровский метод). Геометрические параметры канала введены в память прибора заранее: используя эти данные и получаемую в реальном времени информацию об уровне заполнения, прибор вычисляет площадь сечения потока в данный момент времени и, умножая его на измеренную скорость, рассчитывает расход и объем стоков. Самый большой недостаток данного расходомера — его цена: она значительно выше цены расходомеров переменного уровня.

Говоря об особенностях приборов измерения безнапорных стоков, стоит отметить еще несколько. Во-первых, ультразвуковые датчики расходомеров, реализующих метод переменного уровня, «боятся» затопления и холода. Эти датчики устанавливаются над лотком или открытым каналом на кронштейнах, на безнапорный трубопровод монтируются через трубку-звуковод. При переполнении трубы, когда вода поднимается по звуководу, или при затоплении камеры, в которой установлен датчик, он может выйти из строя. Зимою же, если камера не отапливается, контраст между холодным воздухом «вокруг» и относительно теплой сточной водой «внизу» может привести к образованию на датчике «шубы» из инея. Во-вторых, и датчики уровня, и датчики расходомеров метода «площадь-скорость» имеют некоторую зону нечувствительности при измерении уровня. Т.е. возможны ситуации — например, ночью, при малом объеме стоков — когда прибор просто не зарегистрирует расход. Наконец, в-третьих, на объекте учета необходимо обеспечить как можно более протяженные прямые участки до и после места расположения датчика. Типичные величины — 20 максимальных уровней заполнения до и 10 — после этого места. Прямые участки не должны иметь выступов, отводов, т.е. ничего, что могло бы вызвать искажения потока. Также обязательно следует отметить, что «опасным врагом» для приборов учета стоков является заиливание, образование осадка в месте измерений, неизбежно ведущее к ухудшению метрологических характеристик

## 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию Колтушское сельское поселение с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области произвести не представляется возможном, в связи отсутствием сведений о поступлении сточных вод за последние 5 лет. В случае предоставления данных, раздел может быть дополнен.

## 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Колтушское СП

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Старая | 1312.1 | 3594,7 | 4673,2 |

# 3. Прогноз объема сточных вод

## 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения д. Старая приведены в таблице:

| Населенный пункт | Периоды |
| --- | --- |
|  | Существующее положение тыс. м3 в год | Расчетный период до 2020 г., тыс.м3 в год | Расчетный период до 2035 г., тыс.м3 в год. |
| Д. Старая, технологическая зона 1 | 226,38 | 226,38 | 226,38 |
| Д. Старая, технологическая зона 2 | 600,21 | 2 900,00 | 3 660,00 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

## 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения МО Колтушское сельское поселение представлена в таблице:

| Населенный пункт | Периоды |
| --- | --- |
|  | Существующее положение тыс. м3 в год | Расчетный период до 2020 г., тыс.м3 в год | Расчетный период до 2035 г., тыс.м3 в год. |
| Д. Старая, технологическая зона 1 | 226,38 | 226,38 | 226,38 |
| Д. Старая, технологическая зона 2 | 600,21 | 2 900,00 | 3 660,00 |

## 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Колтушское сельское поселение.

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлены в таблице:

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут | Среднесуточный объем стоков, поступающих на КОС, м3/сут | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС д. Старая МО «Колтушское сельское поселение» |
| 1 | 2015 | 3500 | 3594,7 | 0 |
| 2 | 2020 | 3500 | 3594,7 | 0 |
| 3 | 2035 | 3500 | 3594,7 | 0 |

## 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Объем сбрасываемых сточных вод – 3594,7тыс. мЗ/год;

Проект на строительство очистных сооружений канализации (КОС) разработан в 1970 году. КОС построен и введен в эксплуатацию в 1975 году;

Тип сооружений и способ очистки:

- Механическая;

- Биологическая;

Проектная мощность КОС - 3500 м3/сут. Фактически принимается на КОС - 3500 мЗ/сут.

Состав КОС:

- Решетка с ручной очисткой мусора (прозор = 3-5 см.) – 2шт.

- Песколовка с круговым движением воды – 2 шт.

- Двухъярусный отстойник (первичный) – 4 шт.

- Аэротенк двухсекционный по 3 коридора – 1 шт.

- Воздуходувка – 3 шт.

- Вторичный радиальный отстойник – 2 шт.

- Контактный резервуар – 2 шт.

- Песковая площадка – 7 шт.

- Площадка для складирования обезвоженного осадка – 1 шт.

## 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3., показал, что при прогнозируемых мощностях КОС не имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и Модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения МО Колтушское СП на период до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами схемы водоснабжения и водоотведения, решаемыми в разделе «Водоотведение» являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

## 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

МО Колтушское СП, д. Старая

На первый этап 2016-2019 год:

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (2 км)

- Поэтапная реконструкция канализационных колодцев.

- Реконструкция оборудования КНС (2 шт.)

- Инвентаризация канализационных и ливневых сетей с целью выявления бесхозных.

На второй этап 2020-2031 год:

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (0,9 км)

## 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Протяженность канализационных коллекторов в муниципальном образовании «Колтушского сельского поселения» д. Старая составляет 12 км, из них 2 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии, в связи с чем, необходимо провести реконструкцию существующих сетей.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях МО Колтушское СП, где оно отсутствует.

Канализованием охвачено лишь многоэтажная застройка, а остальные пользуются

выгребными ямами, в связи с чем, необходимо:

- Строительство новых сетей канализации с учетом существующей и перспективной застройки.

4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

В связи с высоким процентом износа очистных сооружений требуется:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- реконструкция КНС.

## 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в д. Старая МО Колтушское СП   являются:

- реконструкция (модернизация) без увеличения мощности существующих канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

- техническое перевооружение существующих КНС;

- строительство квартальных канализационных сетей на территории перспективной застройки;

- строительство квартальных канализационных сетей для сбора поверхностных сточных вод;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

К целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные Федеральным органом исполнительной власти.

## 4.5. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы на КОС предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

4. Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса.

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Колтушского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории д. Старая МО Колтушское СП показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории д. Старая. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

## 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице:

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| _____________ Примечания*: 1. Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету. 2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 3*. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м. |

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 4.7.1, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл.15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Таблица 4.7.1

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |
| --- | --- |
|  | водопро вода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, Мпа (кгс/см) | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 (0,05) | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | высокого |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| _______________ 1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. |

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в МО Колтушское СП границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведеНИЯ

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Анализ ситуации в системе водоотведения муниципального образования показал необходимость реконструкция очистных сооружений МО Колтушское СП, которая позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, можно обеспечить устойчивую работу системы канализации района.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов.

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников.

- Контролем за ходом технологического процесса.

-Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров.

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000.

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

-Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

# 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2019 и 2031 г.г.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры д. Старая МО Колтушское сельское поселение, включает:

Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г. – 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программа непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы водоотведения МО Колтушское СП.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программа непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция сооружений и насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и насосных станций системы водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется замена насосного оборудования, увеличение объема приемных камер. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2025-2031 г.

Необходимый объем финансирования: 2588,10 тыс. руб. (цена сформирована по методу аналогов) в текущем уровне цен (2016 г.)

Ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Реконструкция приемной камеры КНС №2.

- Модернизация насосного оборудования КНС №1, КНС №2.

- Реконструкция ВРУ КНС №1, КНС №2, оформление АТП на установленную мощность.

- Герметизация канализационных колодцев, замена ж/б крышек и люков на канализационных колодцах, 120 шт.

- Гидродинамическая промывка квартальных сетей и канализационного коллектора.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция КНС с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017 – 2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 25,81 тыс. руб. в текущем уровне цен (2016 г.).

Ожидаемый эффект:

- снижение уровня аварийности.

- снижение количества засоров.

- снижение неучтенного притока.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017 – 2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Объем инвестиций в систему водоотведения для реализации всех мероприятий составит 130,731 млн. руб. в текущем уровне цен (2016 г.)

Основными источниками финансирования являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

# 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

1. фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2. результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения определяются как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети, а также исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недоотведенного (равно недопоставленному объему воды) за время перерыва водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации, среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента по

вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также характеризуются долей рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки;

- показатели очистки сточных вод устанавливаются в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод определяется увеличением доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям в пересчете на 1 рубль инвестиционной программы.

Анализ целевых показателей производился на основании информации подлежащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а также на основании представленных исходных данных. Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | 2018 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Показатель качества обслуживания населения | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели качества очистки сточных вод | Доля проб хуже ПДК % | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Степень износа сетей водоотведения | % | 40 | 28 | 15 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | Нет данных |  |  |  |
| 6 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 1,015 | 0 | 0 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.